OBJAŚNIENIA  DO  FORMULARZA  G - 10.3 / 2002 r.

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane podmioty, których działalność została zaklasyfikowana według PKD do sekcji C (działy 10 – 14), D (działy 15 - 37), E (bez klasy 4010), oraz do innych sekcji          w przypadku gdy wytwarzają energię elektryczną

Kod województwa (2 znaki) powinien być zgodny z ”Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju”  GUS, Warszawa 1999.

Należy wykazywać kod województwa, na terenie którego położona jest elektrownia, może on być inny niż kod województwa właściwego dla siedziby spółki dystrybucyjnej.

Dział 1. Zmiany mocy zainstalowanej lub osiągalnej

Należy zawsze wypełniać wiersz 4.

Jeżeli w elektrowni wystąpi zmiana mocy zainstalowanej lub osiągalnej elektrycznej, należy ten fakt podać w tym dziale, wypełniając :

wiersz 1 -  datę zmiany,

wiersz 2 - przyczynę zmiany wg występują- cych symboli :

I  - inwestycja   (wprowadzenie    do   eksploatacji

nowego  urządzenia),

K - korekta   (dotyczy    mocy   osiągalnej  i   może

być    spowodowana    wieloma    przyczynami,

np.  likwidacją  kotła  współpracującego  z  tur-

binami, modernizacją turbozespołu itp.),

L  - likwidacja  (likwidacja  turbozespołu),

M - modernizacja,

O - zmiany organizacyjne.

W przypadku inwestycji należy podać na dodatkowej kartce ogólną charakterystykę urządzeń wytwórczych (turbozespołów, jak również kotłów), jeżeli zadanie obejmowało taki zakres.

Charakterystyka powinna zawierać :

- nr stacyjny urządzenia,

- moc  znamionową  i osiągalną urządzenia,

- rodzaj     turbozespołu     (kondensacyjny,

przeciwprężny, upustowy),

- parametry  pary  dolotowej,  upustowej czy

przeciwprężnej.

W przypadku likwidacji należy podać             nr stacyjny oraz moc zainstalowaną i osiągalną likwidowanego urządzenia.

Dział 2. Bilans energii elektrycznej,  w MWh

Wiersz 01 - produkcja energii elektrycznej brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez wszystkie   generatory   elektrowni,   mierzona   na

zaciskach generatorów.

Wiersz 02 - produkcja  energii  elektrycznej   w układzie skojarzonym jest to energia elektryczna

wytworzona      na     strumieniu    pary    pobranej      z upustów i wylotów turbin z przeznaczeniem na cele technologiczne i grzewcze.

Dla  zakładów   wyposażonych  wyłącznie       w turbiny przeciwprężne i upustowo-przeciwprężne będzie to całkowita produkcja zakładu.

Dla elektrowni wyposażonych w turbozespoły kondensacyjno-upustowe ilość tej energii należy wyliczyć ze wzorów podanych w Polskiej Normie PN-93/M-35500, jest to II strefa bilansowa.

Wiersz 03 - należy wykazać zakup energii elektrycznej z przedsiębiorstwa sieciowego, która wchodzi do bilansu energii elektrycznej.

Wiersz 04 - należy wykazać ilość energii pobranej bez pośrednictwa sieci energetyki zawodowej od innych wytwórców.

Wiersz 06  -  zużycie   własne   elektrowni      z własnej produkcji lub pobrane z sieci energetyki zawodowej należy rozdzielić pomiędzy energię elektryczną i cieplną, którą produkuje elektro-ciepłownia.

Zasady podziału podane zostały w Polskiej Normie PN-93/M-35500 (IV strefa bilansowa).

Zużycie na produkcję energii mechanicznej należy doliczać do zużycia przez własny zakład przemysłowy.

Wiersz 08 – obejmuje ilość energii elektrycznej wprowadzonej do wspólnej sieci.

Wiersz 09 i 10 – obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do przedsiębiorstw sieciowych.

Wiersz 11 - dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby produkcyjne i nieprodukcyjne przedsiębiorstwa.

Wiersze 12 i 13 - dotyczą sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców finalnych.

Dział 3. Dane uzupełniające

Wiersze 2, 3 - energia paliwa na produkcję energii elektrycznej lub na produkcję ciepła wynika   z podziału ogólnej ilości energii chemicznej doprowadzonej do kotłów współpracujących              z turbinami napędzającymi generatory elektryczne. Podziału należy dokonywać metodą fizyczną, tj. proporcjonalnie do części ciepła zużytego na wytworzenie poszczególnych postaci energii.

Szczegółowe zasady podziału określa Polska Norma PN-93/M-35500.

Wiersz 04 - wskaźnik zużycia paliwa na produkcję energii elektrycznej wynika z podzielenia energii chemicznej paliwa przez produkcję energii elektrycznej brutto. Wskaźnik ten należy podawać    z  dokładnością   do 10  kJ/kWh,  tzn.  że  ostatnia

cyfra powinna być zerem. Przykładowo, gdy              z podzielenia otrzymaliśmy 8526 kJ/kWh należy wpisać  wskaźnik 8530 kJ/kWh.

Wiersz  05 - przez produkcję ciepła rozumie się ciepło wytworzone na cele technologiczne lub grzewcze. W wierszu należy wykazać ciepło wyprodukowane w skojarzeniu i bez skojarzenia.

Produkcja ciepła bez skojarzenia z kotłów energetycznych jest to ciepło oddane na zewnątrz bezpośrednio z kotłów lub przez stacje redukcyjno – schładzające.

Wiersz 06 - Produkcja ciepła w skojarzeniu jest to ciepło otrzymane  z  upustów  i  wylotów  turbin parowych i przeznaczone na cele technologiczne lub grzewcze.

Wzory obliczeniowe dla określenia ilości ciepła wysłanego na zewnątrz elektrowni określa Polska Norma PN-93/M-35500.

Wiersz 07 i 08 - należy podać kod paliwa podstawowego wg poniższego wykazu (zgodnie       z G-03)

| Nazwa paliwa | Kod | J. miary |
| --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny energetyczny | 60 | t |
| Węgiel kamienny koksowy | 61 | t |
| Węgiel brunatny | 03 | t |
| Olej opałowy lekki | 96 | t |
| Olej opałowy ciężki niskosiarkowy | 98 | t |
| Olej opałowy ciężki wysokosiarkowy | 99 09 | t |
| Olej napędowy do silników wwysokoprężnych |  |  |
| wysokoprężnych szybkoobrotowych | 64 | t |
| Olej napędowy do silników wysokoprężnych |  |  |
| wysokoprężnych | 10 | t |
| Benzyna silnikowa bezołowiowa | 88 | t |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 13 | tys. m3 |
| Gaz ziemny zaazotowany | 14 | tys. m3 |
| Gaz koksowniczy | 16 | tys. m3 |
| Gaz wielkopiecowy | 19 | tys. m3 |
| Paliwa odpadowe gazowe | 79 | GJ |
| Paliwa odpadowe | 33 | GJ |
| Ciepło w parze i gorącej wodzie | 23 | GJ |

oraz jego zużycie w  t  i GJ.

Wiersz  11 – należy wypełniać tylko dla węgla. Podawać w % z dokładnością do 0.01

Wiersz 12 – należy wypełniać tylko dla węgla  i paliw ciekłych. Podawać w % z dokładnością do 0.01.

Wiersz 13 – należy podać typ urządzeń wg następujących oznaczeń:

En – elektrofiltr  (n – liczba pól) np. E3 oznacza    elektrofiltr trójpolowy,

Mc -   multicyklon

C   -   cyklon lub bateria cyklonów,

FT -   filtr tkaninowy,

In  -   inne urządzenia odpylające.

Wartości skuteczności odpylania powinny określać pomiary gwarancyjne lub przeprowadzone

przez upoważnioną jednostkę po remoncie kapitalnym lub modernizacji.

Wiersz 14 – należy podać średnią wartość dla urządzeń zainstalowanych.