OBJAŚNIENIA  DO  FORMULARZA  G - 10.5  / za  2001 rok

Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1

Informacje dotyczące sieci o napięciach 20 kV i poniżej należy podawać w podziale na sieci miejskie          i wiejskie. Jako sieci miejskie należy rozumieć sieci zasilające odbiorców w miastach i miejscowościach posiadających prawa miejskie. Jako sieci wiejskie należy rozumieć sieci zasilające odbiorców na terenach wiejskich, które nie posiadają praw miejskich.

Dział 1. Linie elektryczne i stacje

Kolumny 1 - 5 - długość linii elektrycznych wysokich napięć należy podawać wg napięć  znamionowych, na które linia została zbudowana.

Długość linii średnich i niskich napięć należy wykazywać wg napięć roboczych.

Długość linii   elektrycznych  napowietrznych na słupach  stalowych, betonowych i drewnianych należy podawać wg długości trasy.

Długość linii kablowych należy podawać wg długości kabla.

W przypadku sumowania linii napowietrznych i kablowych, linie napowietrzne i kablowe należy przeliczyć na 1 tor (także linie 4 - torowe).

Przez linie średniego napięcia (SN) rozumie się linie o napięciu od 1 do 60 kV.

Przez linie elektryczne niskiego napięcia (nN) rozumie się linie elektryczne o napięciu poniżej     1 kV.

Do linii elektrycznych niskiego napięcia nie należy zaliczać przyłączy, które wykazywane są osobno.

Długość linii niskiego napięcia powinna obejmować również wydzielone linie oświetlenia ulicznego.

Linii elektrycznych niskiego napięcia z pod-wieszonym oświetleniem ulicznym nie należy traktować jako dwutorowych.

Kolumny 8 - 10 - przez stację elektro-energetyczną rozumie się obiekt, którego cechą charakterystyczną jest wyposażenie w co najmniej jeden

transformator lub aparaturę rozdzielczą lub w jedno i drugie.

Moc stacji określana jest przez moc transformatorów zainstalowanych na stacji.

O przynależności stacji do określonego napięcia decyduje najwyższe napięcie sieci,   z jakim współpracuje stacja elektroenergetyczna.

Przy określaniu mocy stacji należy przyjmować moc pozorną transformatorów czynnych, do których zaliczamy transformatory:

- współpracujące z szynami stacji, siecią lub  urządzeniami elektrowni względnie szynami elektrowni,

- pozostające w rezerwie, jeżeli mają własne stanowiska i połączone są z urzą-dzeniami czynnymi,

- nie zdemontowane ze stanowiska, jeśli stanowią majątek zakładu.

Przez wartość początkową linii lub stacji rozumie się wartość księgową zaktualizowaną wg ogólnie przyjętych zasad przewartościowania majątku trwałego.

Wartość netto jest to wartość początkowa pomniejszona o umorzenie.

Dział 2. Transformatory sieciowe

Należy podać liczbę, moc pozorną oraz wartość początkową transformatorów sieciowych, tj. transformatorów na potrzeby przesyłu  i rozdziału mocy wraz z transformatorami potrzeb własnych  w stacjach.

Transformatory należy uszeregować wg napięcia znamionowego sieci, do której transformator jest przyłączony.

Transformatory stanowiące zespół należy podawać jako jeden transformator (np. trzy transformatory jednofazowe).

Dział 3. Środki trwałe wg klasyfikacji rodzajowej, w zł

Należy podać wartość środków trwałych przedsiębiorstwa zaangażowanych do wytwo-rzenia i dystrybucji energii elektrycznej (bez elektrowni cieplnych) wg klasyfikacji rodzajowej GUS.

Dział 4 i 5.  Ocena wykorzystania przepustowości linii SN i nN

W dziale 4 dotyczącym linii średniego napięcia wskaźniki dla każdej linii należy obliczyć dzieląc maksymalne rzeczywiste obciążenie linii, uzyskane z pomiarów w trzecie środy miesiąca, przez obciążalność dopuszczalną magistrali,

W dziale 5 dotyczącym linii niskiego napięcia wskaźniki dla każdego obwodu należy obliczyć dzieląc rzeczywiste maksymalne obciążenie uzyskane w czasie ostatnich wykonywanych pomiarów (pomiary obciążenia obwodów nN powinny być zgodnie z przepisami wykonywane nie rzadziej niż raz na pięć lat lub na interwencję odbiorców) przez obciążalność długotrwałą linii.

Dla sieci pierścieniowych wskaźnik maksymalnego wykorzystania przepustowości linii należy obliczać przy normalnych podziałach linii.

W dziale tym należy uwzględnić wszystkie obwody nN (nawet te ,na których ostatni pomiar wykonano 5 lat wcześniej).

Obliczenia należy wykonać według następującego wzoru:

gdzie:

Wmax  - wskaźnik maksymalnego wykorzystania przepustowości linii,

Przmax -  maksymalna zanotowana moc przesyłana daną linią,

Pdop  -   przepustowość linii wyrażona jako moc dopuszczalna, długotrwała,

Jrzmax -  maksymalne zanotowane obciążenie prądowe linii,

Jdop   - przepustowość linii wyrażona jako prąd dopuszczalny, długotrwały.

Dział 6. Ciągi sieciowe SN

Dla sieci pierścieniowych długość ciągów średniego napięcia należy wyznaczać przy normalnych podziałach  w sieci SN.

Dział 7. Zatrudnienie

Należy wykazać zatrudnienie w spółce dystrybucyjnej wraz z podległymi rejonami według stanu na dzień 31 grudnia:

- w wierszu 02 – zatrudnienie w dystrybucji

- w wierszu 03 – zatrudnienie w obrocie

Uwaga !  Suma wierszy 02 i 03 powinna być mniejsza od „ogółem” w wierszu 01.

Dział  8. Przekroje przewodów linii nN

W długości linii o danych przekrojach nie należy uwzględniać długości przyłączy.

# Dział 9. Przyłącza

Przez przyłącze rozumie się (zgodnie z prze-pisami budowy urządzeń elektrycznych) urządzenie elektryczne, łączące urządzenia odbiorcze energii elektrycznej  z siecią elektroenergetyczną niskich napięć, bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.

Długość przyłącza liczy się w liniach napowietrznych od złącza do słupa, zaś w liniach kablowych do odgałęzienia.

Do długości przyłącza nie zalicza się wewnętrznej linii zasilającej, a także odcinków linii

napowietrznych znajdujących się między słupami lub zastępczymi konstrukcjami wsporczymi.

Dział 10. Napięcia na końcach obwodów nN

Napięcia na końcach obwodów nN należy ustalić podczas ostatnich pomiarów wykonywanych na danym obwodzie (tak jak w dziale 5).

Dział 11. Ocena długości obwodów linii nN

Do długości obwodów nN nie należy doliczać długości przyłączy.

# Dział 12. Awaryjność sieci

Czas przerwy w dostawie energii elektrycznej należy liczyć od chwili powstania awarii.

W awaryjności sieci niskiego napięcia należy uwzględnić awarie przyłączy.

Ilość niedostarczonej energii ogółem oznacza energię niedostarczoną z powodu awarii, prac planowych oraz z powodu sieci wyższych napięć.