OBJAŚNIENIA   DO  FORMULARZA  G - 10.7  (P)  / 2002 r.

DLA PSE SA I ODDZIAŁÓW  PSE SA

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane  podmioty zajmujące się przesyłem energii elektrycznej, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1

Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat  i współczynnika strat sieciowych w sieciach elektroenergetycznych poszczególnych napięć.

Do składania sprawozdania zobowiązani są:

- operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. -    w sprawozdaniu G-10.7(P) wykonuje bilans przepływów energii w sieciach przesyłowych,

- operatorzy systemów rozdzielczych – Spółki Dystrybucyjne - w sprawozdaniu G-10.7 wykonują bilanse przepływów energii w sieciach rozdzielczych.

1. Podział funkcjonalny sieci.

Pod względem funkcjonalnym, sieć elektroenergetyczna Krajowego Systemu  Elektroenergetycznego jest podzielona na:

- sieć przesyłową,

- sieć rozdzielczą.

Przez sieć przesyłową należy rozumieć sieć służącą do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV.

Jako krańcowe punkty sieci przesyłowej  przyjmuje się:

-  początek	-  transformator  blokowy ele-ktrowni  po stronie wyjściowej najwyższego napięcia

-  koniec  - 	transformator 400/110 kV lub 220/110 kV po stronie 110 kV.

W przypadku dostawy energii elektrycznej do odbiorcy finalnego, punktem końcowym sieci przesyłowej jest miejsce, w którym zainstalowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy odbiorcy po stronie 220 kV.

W sieci przesyłowej energia jest bilansowana odrębnie dla napięć 400 kV i 220 kV. Sieci ww. napięć są rozgraniczone autotransformatorem lub transformatorem 400/220 kV po stronie niższego napięcia.

Na sieć rozdzielczą składają się linie i węzły następujących grup napięciowych:

- 110 kV,

- średniego napięcia (SN) obejmującego wszystkie ciągi sieciowe o napięciu                 od 1 kV do 60 kV,

- niskiego napięcia (nN) obejmującego ciągi sieciowe o napięciu poniżej 1 kV.

Sieć 110 kV tworzą linie o napięciu znamionowym 110 kV oraz węzły 110/SN.

Za krańcowe punkty sieci 110 kV przyjmuje się:

- początek -  transformator blokowy elektrowni po stronie 110 kV lub transformator sieci przesyłowej 400/110 kV lub 220/110 kV po stronie niższego napięcia,

- koniec - transformator 110/SN po stronie średniego napięcia  lub układ pomiarowo - rozliczeniowy odbiorcy finalnego zainstalowany po stronie napięcia 110 kV na granicy sieci rozdzielczej dostawcy.

Sieć średnich napięć tworzą linie elektryczne o napięciu znamionowym od 1 do 60 kV oraz węzły   o górnym i dolnym napięciu w przedziale 60 kV       do 1 kV.

Za krańcowe punkty sieci średniego napięcia przyjmuje się:

- początek - transformator blokowy elektrowni po stronie wyższego napięcia lub transformator sieciowy 110kV/SN po stronie średniego napięcia,

- koniec 	- transformator sieciowy SN/nN po stronie średniego napięcia lub miejsce dostarczenia energii do odbiorcy finalnego po stronie napięcia średniego.

Sieć niskich napięć tworzą węzły sieciowe SN/nN oraz linie elektryczne o napięciu poniżej 1 kV.

Jako krańcowe punkty sieci niskich napięć przyjmuje się:

- początek - transformator blokowy elektrowni   posiadający po stronie połączenia z siecią elektroenergetyczną napięcie poniżej 1 kV lub transformator SN/nN po stronie średniego napięcia,

- koniec – urządzenia odbiorców  pomiarowo-rozliczeniowe  zainstalowane w sieci o napięciu poniżej 1 kV.

2. Zasady metodyczne sporządzania sprawozdań G-10.7, G-10.7(P)

2.1 Uwagi ogólne

Pod pojęciem Miejsca Dostarczania energii należy rozumieć punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest dostarczać energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług przesyłowych albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej.

Pomiary ilości energii elektrycznej podawanej w sprawozdaniu jako wprowadzanej i oddawanej       z sieci, powinny być wykonywane za pomocą układów pomiarowo-rozliczeniowych podstawowych lub rezerwowych (w przypadku awarii układów podstawowych) zainstalowanych w Miejscach Dostarczania energii.

2.2. Energia elektryczna wprowadzona do sieci elektroenergetycznej z elektrowni.

Pomiar ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej powinien być wykonywany w Miejscu Dostarczenia, czyli w polu transformatora blokowego, po stronie górnego napięcia. Energię elektryczną zużywaną na potrzeby ogólne zmierzoną po stronie górnego napięcia transformatora potrzeb ogólnych należy podać w Dz. 2 w wierszu „potrzeby ogólne elektrowni”.

2.3. Rozliczanie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych.

Energia zużywana na potrzeby własne stacji może być pobierana z transformatora własnej stacji elektroenergetycznej lub doprowadzona z zewnątrz.

Całkowita ilość energii elektrycznej pobieranej

z trzeciego uzwojenia autotransformatora / transformatora NN/110 kV na potrzeby własne stacji traktowana jest jako pobór z sieci NN (uwzględniona zostaje w bilansie sieci o poziomie napięcia 400 lub 220 kV).

Energia pobierana na potrzeby własne stacji    z sieci rozdzielczej traktowana jest jako pobór z tej sieci i w sprawozdaniu uwzględniana ma być w bilansie sieci o napięciu na poziomie, którego została dostarczona.

Ilość energii zużytej na potrzeby własne należy określać na wyjściu z transformatora po stronie średniego napięcia.

Straty w transformatorze potrzeb własnych powinny być zaliczane do zużycia na potrzeby własne stacji.

Jeżeli układ pomiarowy potrzeb własnych jest umieszczony po stronie niskiego napięcia transformatora potrzeb własnych, straty w transformatorze potrzeb własnych należy określić w sposób obliczeniowy, właściwy dla danego transformatora i dodać do potrzeb własnych pomierzonych na niskim napięciu.

2.4. Przepływy energii pomiędzy siecią przesyłową a siecią rozdzielczą.

Ilość energii przepływającej z sieci przesyłowej do sieci rozdzielczej lub z sieci rozdzielczej do sieci przesyłowej ustalana jest w Miejscach Dostarczania energii za pomocą układów pomiarowo - rozliczeniowych zainstalowanych:

- w  polu transformatora 400/110 kV lub 220/110 kV po stronie 110 kV,

- po stronie górnego napięcia transformatorów lub w liniach 400 i 220 kV zasilających odbiorców końcowych.

2.5. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą,

Pomiar ilości energii elektrycznej odbywa się  w Miejscu Dostarczenia energii za pomocą urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego lub rezerwowego (w przypadku awarii układu podstawowego)

2.6. Dostawy energii elektrycznej odbiorcom finalnym

Pomiar ilości energii elektrycznej odbywa się  w Miejscu Dostarczenia energii za pomocą układu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego lub rezerwowego (w przypadku awarii układu podstawowego)

2.7. Dostawy do odbiorców korzystających z TPA

Pomiar ilości energii elektrycznej odbywa się  w Miejscu Dostarczenia energii za pomocą układu pomiarowo-rozliczeniowego lub rezerwowego (w przypadku awarii układu podstawowego)

2.8. Bilanse energii w sieciach poszczególnych napięć.

Operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sporządza bilans energii    w sieciach przesyłowych (napięcia 400 i 220 kV).

Operatorzy systemów rozdzielczych – Spółki Dystrybucyjne sporządzają bilanse energii dla sieci rozdzielczych (napięcia 110 kV, SN, NN) oraz dla niektórych fragmentów sieci 220 kV.

3. Uwagi szczegółowe

Sprawozdanie zawiera w dziale I i II  kolumny pozwalające na sporządzanie bilansu napięcia 400 kV (kolumna 1) i 220 kV (kolumna 2) oraz kolumny łączne, zawierające zbiorczy bilans energii elektrycznej utworzony przez zsumowanie kolumn 1 i 2.

Łączny bilans energii dla sieci najwyższych napięć (400 kV i 220 kV) (kol. 3) powstaje poprzez zsumowanie odpowiednio kolumn dla napięć 400       i 220 kV, z wyeliminowaniem przepływów wewnętrznych. Eliminacja przepływów wewnętrznych polega na pominięciu w kolumnie „RAZEM” w dziale 1 i 2 wierszy 01 i 02.

Dział 1. Energia elektryczna wprowadzona do sieci, w MWh

Wiersze 01 - 02 - należy wykazać energię elektryczną wprowadzoną do sieci poszczególnych napięć poprzez transformację w stacjach  sieci przesyłowej.

Do sieci 400 kV energia może być wprowadzana z własnej sieci w ramach przepływów energii   z niższego do wyższego napięcia w węzłach sieciowych 400/220 kV. Należy ją wykazywać w wierszu 02.

W wierszu 01 należy wykazać energię wprowadzoną do sieci 220 kV z własnej sieci  w ramach przepływu energii w węzłach sieciowych 400/220 kV.

W wierszach 05 - 13 - należy wykazać energię wprowadzoną do sieci PSE SA z elektrowni,        z elektrociepłowni (z których istnieje obowiązek zakupu i, z których nie ma obowiązku zakupu)  oraz          z elektrowni  wodnych.

Podawaną w sprawozdaniu ilość energii elektrycznej należy wyznaczyć zgodnie z zasadą opisaną w p. 2.2.

Elektrownie, które zasilają sieć PSE S.A. należy wyszczególnić w załączniku nr 1.

W wierszu 14 - należy wykazać energię               wprowadzoną do sieci przesyłowej 400 i 220 kV z zagranicy.

Podawaną w sprawozdaniu Ilość energii wprowadzonej do sieci przesyłowej z zagranicy należy wyznaczyć zgodnie z punktem 2.  5.

Wiersz 15 - energię wprowadzoną do sieci przesyłowej z sieci rozdzielczej przez transformatory oraz liniami należy wykazać w pozycji „Z sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych”. Energię należy przyporządkować napięciu, na którym następuje pobór.

Ilość energii wprowadzonej do sieci przesyłowej przez każdą spółkę dystrybucyjną należy przedstawić w załączniku nr 3.

Wiersze 16 - 19 - obejmują wymianę energii elektrycznej pomiędzy siecią przesyłową  (400 i 220 kV ) poszczególnych oddziałów PSE SA.

Wiersz 20 - określa energię wprowadzoną    do sieci  poszczególnych  napięć  (kolumna 1 i 2) oraz energię wprowadzoną do sieci PSE SA (kolumna 3). Wiersz ten powinien być sumą wierszy: 01 do 05, 09, 12 do 19.

Dział 2. Energia elektryczna oddana z sieci, w  MWh

Wiersze 01 - 02 - obejmują energię oddaną   z sieci o napięciu określonym w kolumnach do sieci  o napięciu podanym w wierszu. Dane w  wierszach 01, 02 powinny być zgodne z danymi wykazywanymi  w dziale 1 (wiersz 01,  02).

Poniżej podajemy równości, które powinny spełniać wybrane pozycje sprawozdania.

Dział 1                   Dział 2

(wiersz, kolumna)       (wiersz kolumna)

w. 01, k. 2      =      w. 02, k. 1

w. 02, k. 1      =      w. 01, k. 2

Wiersz 05 – należy wykazać energię dostarczoną odbiorcom finalnym z sieci 220 kV. Ilość energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom finalnym jest ustalana zgodnie z zasadą opisaną w punkcie 2. 6.

Wiersz 06 - należy podać energię dostarczoną do odbiorców korzystających z zasady TPA. Podawaną w sprawozdaniu Ilość dostarczonej energii należy wyznaczyć zgodnie z zasadą opisaną w punkcie 2.7.

Wiersz 07 - należy podać energię elektryczną zużytą ogółem na potrzeby własne PSE SA. Do po

trzeb własnych zalicza się energię dostarczoną na potrzeby własne stacji sieciowych.

Wiersz 08 - należy wykazać całkowitą ilość energii  elektrycznej  pobieranej  trzecim  uzwojeniem z autotransformatora / transformatora      NN/110 kV na potrzeby własne stacji. Energia ta traktowana jest jako pobór z sieci NN (uwzględniona zostaje w bilansie sieci o poziomie napięcia 400 lub 220 kV) (patrz p. 2.3).

Wiersz 09 – należy podać energię oddaną na potrzeby ogólne elektrowni pobraną z górnego uzwojenia transformatorów blokowych (patrz opis wierszy 05 – 13 działu 1)

Wiersz 10 - należy podać energię elektryczną pobraną przez elektrownie szczytowo-pompowe       w cyklu pompowym na napięciu 400 kV (Żarnowiec)   i napięciu 220 kV (Porąbka - Żar).

Wiersz 11 - należy wykazać energię oddaną   z sieci przesyłowej na eksport (jak wiersz 14, dział 1).

Wiersze 12 - energię dostarczoną z sieci przesyłowej do sieci rozdzielczej przez transformatory oraz liniami należy podać w pozycji „Do sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych”. Specyfikacje  energii przekazanej z sieci przesyłowej do sieci rozdzielczej (przez transformatory oraz liniami) należy przedstawić w załączniku nr 2.

Wiersze 13 - 16 - obejmują wymianę energii elektrycznej na napięciu 400 i 220 kV w sieciach poszczególnych oddziałów PSE S.A.

Wiersz 17 – jest sumą wierszy 01 do 07, i 09 do 16.

Wiersz 18 - stanowi różnicę pomiędzy energią wprowadzoną (dział 1, wiersz 20), a energią oddaną (dział 2, wiersz 17).

Wiersz 19 - stanowi iloraz strat i różnicy bilansowej  (dział 2, wiersz 18) oraz energii wprowadzonej do sieci (dział 1, wiersz 20).