OBJAŚNIENIA  DO FORMULARZA  G - 10.2 / za 2002 rok

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów  elektrowni bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane  według  PKD do grupy 40.1 oraz do grupy 40.3 wybrane metodą doboru celowego.

Dział 2. Podstawowe dane eksploatacyjne

Przez kotły energetyczne rozumie się kotły parowe o wysokich parametrach pary, z których para przegrzana jest wykorzystywana w turbinach parowych do napędu generatorów elektrycznych.

Wiersze 01 - 14 - zużycie paliw w kotłach energetycznych należy określić metodą bezpośrednią poprzez ustalenie ilości i średniej wartości opałowej.

Zużycie paliw określane metodą bezpośredniego pomiaru objętości (ilości) paliwa doprowadzonego do kotłów oraz własne pomiary jakości, powinno być zgodne z ewidencją materiałową paliwa zakupionego             i innych składowych bilansu ilościowego i jakościowego, tj. zapasów paliw, ubytków  naturalnych, przerzutów i  zużycia na inne cele.

Wszelkie niezgodności pomiędzy wartością opałową paliw dostarczonych i przyjętych do rozliczenia zużycia, powinny obciążać produkcję energii elektrycznej i cieplnej.

Paliwa ciekłe i gazowe należy wykazywać zgodnie z wykazem paliw  przyjętym  w  sprawozdaniu       G - 03.

Oprócz  nazwy paliwa należy podać kod paliwa.

Poniżej podajemy wykaz paliw, kody oraz jedno- stki miary wg sprawozdania G - 03.

| Nazwa paliwa | Kod | Jedn.miary |
| --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny energetyczny | 60 | t |
| Węgiel kamienny koksowy | 61 | t |
| Węgiel brunatny | 03 | t |
| Olej opałowy lekki | 96 | t |
| Olej opałowy ciężki wysokosiarkowy (>1% zaw. siarki) | 99 | t |
| Olej opałowy ciężki niskosiarkowy (<1% zaw. siarki) | 98 | t |
| Olej napędowy do silników wysokoprężnych szybkoobrotowych | 64 | t |
| Olej napędowy do silników wysokoprężnych | 10 | t |
| Benzyna silnikowa bezołowiowa | 88 | t |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 13 | tys. m |
| Gaz ziemny zaazotowany | 14 | tys. m |
| Gaz koksowniczy | 16 | tys. m |
| Gaz wielkopiecowy | 19 | tys. m |
| Gaz ciekły | 12 | tys. m |
| Gaz z odmetanowania odpadów |  |  |
| węgla | 15 | tys. m |
| Paliwa odpadowe gazowe | 79 | GJ |
| Paliwa odpadowe | 33 | GJ |
| Ciepło w parze i gorącej wodzie | 23 | GJ |

Energia chemiczna paliwa wynika z ilości zużytego paliwa i średniej wartości opałowej.

Wzór obliczeniowy :

gdzie :

B[t]                      - ilość zużytego paliwa,

Qrlub- wartość opałowa.

Wzór powinien być stosowany oddzielnie dla poszczególnych asortymentów i klas zużytego węgla, które mają różną wartość opałową, a następnie należy zsumować otrzymane wartości energii chemicznej.

Łączne zużycie energii chemicznej paliw obejmuje również energię chemiczną paliw zużytą na uruchomienie urządzeń po przestojach oraz utrzymywanie urządzeń w rezerwie.

Podziału energii chemicznej paliw na produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy dokonywać wg metody fizycznej opisanej w Polskiej Normie PN-93/M-35500.

Przez kotły ciepłownicze rozumie się urządzenia wykorzystywane wyłącznie do produkcji ciepła.

Są to kotły wodne zainstalowane do produkcji ciepła, którego nośnikiem jest woda oraz kotły parowe wykorzystywane wyłącznie do celów ciepłownictwa.

Wiersze 15 - 23 - zasady wyliczania ilości paliw oraz energii chemicznej zawartej w paliwie są analogiczne, jak omówione w punkcie poprzednim.

Wiersze 24 - 32 - dotyczą wytworzonej energii elektrycznej.

Produkcja brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez generatory elektrowni i pomierzona na zaciskach tych generatorów.

Zużycie (własne) energii elektrycznej na potrzeby produkcji energii elektrycznej (w. 26), zużycie energii elektrycznej na produkcję ciepła (w. 27) oraz zużycie energii elektrycznej na inne cele     (w. 28) obejmuje energię elektryczną zużytą          z własnej produkcji.

Wiersz 33 – w wierszu tym należy podać obniżenie produkcji energii elektrycznej Eu, spowodowane poborem pary z turbin przez urządzenia      i instalacje służące do wytwarzania ciepła sprzedawanego odbiorcom [w MWh], zgodnie z zapisem § 13 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła.

Wielkość ubytku produkcji energii elektrycznej należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej typu ciepło-moc, odpowiadającej zależności funkcyjnej Q=f(P) turbiny oraz wykonanego harmonogramu pracy jednostki wytwórczej w danym roku kalendarzowym.

Wiersze 34 - 41 – należy podać ilość ciepła przejętego przez parę i wodę w kotłach.

Ciepło przejęte w kotłach energetycznych należy podzielić na dwa strumienie :

- ciepło na produkcję energii elektrycznej,

- ciepło na produkcję ciepła.

Ciepło na produkcję energii elektrycznej obejmuje: ciepło zużyte do napędu turbozespołów elektrycznych oraz zużyte przez urządzenia pomocnicze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Ciepło przejęte przez parę na produkcję ciepła obejmuje ciepło oddane na cele technologiczne i grzewcze, powiększone o ciepło zużyte na potrzeby własne, związane z produkcją ciepła.

Przez produkcję ciepła netto rozumie się ilość ciepła przeznaczoną dla odbiorców na cele grzewcze i przemysłowe,  łącznie z ciepłem zużywanym na te cele w przedsiębiorstwie, czyli do produkcji ciepła należy zaliczać również ciepło zużyte            w przedsiębiorstwie na cele przemysłowe nie związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz na cele grzewcze pomieszczeń nieprodukcyjnych, tj. biura, stołówki, szkoły, przedszkola itp.

Produkcja ciepła w skojarzeniu jest to ciepło wytwarzane na parze wychodzącej z upustów         i wylotów turbin parowych.

Produkcja ciepła bez skojarzenia z kotłów energetycznych jest to ciepło oddane na zewnątrz bezpośrednio z kotłów lub przez stacje redukcyjno-schładzające.

Produkcja ciepła z kotłów ciepłowniczych jest to ciepło przejęte przez parę i wodę, pomniejszone o zużycie własne, jak np. napędy parowe urządzeń pomocniczych, rozmrażanie lub podgrzewanie paliwa itp. oraz pomniejszone o straty ciepła  w rurociągach      i wymiennikach na obszarze ciepłowni, aż do punktu rozliczania się z odbiorcą.

Wiersz 42 - należy podawać średnio-miesięczne zatrudnienie w elektrowni.

Wiersze 43 - 47 – sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie oblicza się według ogólnego wzoru:

(b = [3,6 x Ab + Qcn ] / Qb  x 100 [%]

gdzie :

Ab	-	produkcja brutto energii elektrycznej [MWh],

Qcn	-	produkcja ciepła [GJ],

Qb	-	energia chemiczna paliw zużytych na produkcję energii elektrycznej i ciepła [GJ],

Wyliczenia sprawności przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną         i ciepło łącznie dla poszczególnych pozycji wymienionych na formularzu należy dokonać w następujący sposób.

W wierszach 11 i 23 wykazywane jest zużycie energii chemicznej paliw w kotłach (odpowiednio: energetycznych i ciepłowniczych). Podobnie,          w wierszach 24 i 41 wykazywana jest produkcja energii elektrycznej i ciepła dla całej elektro-         wni / elektrociepłowni.

Dla wiersza 47 - sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną       i ciepło łącznie dla całej elektrowni / elektrociepłowni – obliczenia  sprawności  należy  dokonać

wg wzoru:

(b =[3,6xDz2w24+Dz2w41]/Dz2(w11+w23) [%]

Dla wiersza 46 - sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną       i ciepło łącznie dla kotłów energetycznych – obliczenia sprawności należy dokonać wg wzoru:

(b = [3,6xDz2w24+Dz2(w38+w39)]/Dz2w11 [%]

Przy obliczaniu sprawności przemiany w kotłach energetycznych w podziale na odpowiednie, jednorodne, ze względu na rodzaj zużywanego paliwa, grupy jednostek wytwórczych, w których następuje skojarzony proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, odpowiednie dane należy wykazywać w wierszach 43 - 45, wpisując właściwy kod grupy jednostek. Kody te podano na formularzu jako „Rodzaje jednostek wytwórczych”.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz energia chemiczna paliwa dla poszczególnych, uwzględnianych w obliczeniach jednostek wytwórczych, są wykazywane w Dziale 3 sprawozdania.

Dla grup jednostek wytwórczych obliczeń należy zatem dokonać wg ogólnego wzoru:

(b = [3,6xDz3w04(+Dz3w07(] / Dz3w13( [%]

gdzie:

(	-	oznacza sumę odpowiednich wielkości

wykazywanych w kolumnach odpowiadających jednostkom wytwórczym wykorzystującym to samo paliwo podstawowe.

Wiersze 48 – 51 - energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej brutto oblicza  się   przez  podzielenie  energii chemicznej

zużytej na produkcję energii elektrycznej przez produkcję energii elektrycznej brutto. Wskaźnik należy obliczać w kJ, zaokrąglając do 10 kJ (ostatnia cyfra powinna być zerem).

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie    1 kWh energii elektrycznej w skojarzeniu (w. 49) oblicza się przez podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na produkcję energii  elektrycznej w skojarzeniu przez produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. Wskaźnik należy obliczać w kJ zaokrąglając do 10 kJ.

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie     1 GJ energii cieplnej (w. 50) oblicza się przez podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na produkcję ciepła przez produkcję ciepła.

Wskaźnik należy obliczać w MJ  z dokładnością do 1 MJ.

Wskaźnik zużycia własnego na produkcję energii elektrycznej (w. 51) należy obliczać            w stosunku do energii elektrycznej brutto. Do zużycia własnego należy zaliczać również energię elektryczną zakupioną na produkcję energii elektrycznej wykazaną w wierszu 31.  Wskaźnik należy wyliczać z dokładnością do 0,01% (dwa miejsca po przecinku).

# Dział 3. Bloki energetyczne i turbozespoły

Dział obejmuje wybrane dane dla bloków,       a w przypadku układów kolektorowych dla turbozespołów.

W kolejnych kolumnach należy wpisywać numer bloku lub turbozespołu, rodzaj bloku wg paliwa podstawowego, moc znamionową (zainstalowaną) oraz kod paliwa podstawowego wg tablicy zawartej w objaśnieniach do działu 2, np. bl. 1, WB, (200MW/03); tz. 5, WK, (55MW/60).

Moc osiągalna brutto bloków i/lub turbozespołów (suma w. 01) powinna być zgodna              z wierszem 09 działu 1.

Produkcja energii elektrycznej brutto ogółem

(w. 04) jest to energia elektryczna wytworzona przez blok lub turbozespół i pomierzona na zaciskach generatora.

Zużycie własne na produkcję energii elektrycznej (w. 06) jest to zużycie przez urządzenia potrzeb własnych, które są niezbędne do eksploatacji danego bloku lub turbozespołu.

Wiersz 07 – do produkcji ciepła należy zaliczyć łączną produkcję ciepła w kotłach energetycznych, w podziale na produkcję ciepła w blokach ciepłowniczych bądź w turbozespołach. Musi zachodzić przy tym zależność:

Dz.2 (w.38+w.39) = Dz.3 w.07 ( kol. (1-12)

W przypadku potrzeb własnych dla kilku bloków lub turbozespołów, należy dokonać podziału wg algorytmu uznanego za najlepszy.

Godziny pracy - efektywny czas pracy wyrażony w godzinach. Jest to czas kalendarzowy pomniejszony o wszystkie przestoje bloku lub turbozespołu.

Godziny przestoju - jest to czas od zatrzymania do następnego uruchomienia.

Zużycie energii chemicznej paliwa ogółem,        należy określać z całej produkcji ciepła z kotłów energetycznych, w podziale na poszczególne bloki ciepłownicze bądź turbozespoły. Dla układów kolektorowych do wielkości zużycia energii chemicznej paliwa przez poszczególne turbozespoły należy doliczyć wielkość zapotrzebowania na ciepło oddawane bezpośrednio z kotłów energetycznych np. do stacji redukcyjno-schładzajacych, z zastosowaniem odpowiednich algorytmów przeliczeniowych.

Energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej - należy podać dla każdego bloku energię paliwa zużytą przez blok wyłącznie na produkcję energii elektrycznej.

# Dział 4. Sprzedaż ciepła z własnej produkcji

W dziale 4 należy wykazać sprzedaż ciepła        z własnej produkcji.

Jeżeli jednostka sprawozdawcza posiada koncesję tylko na wytwarzanie ciepła, wówczas sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach                „do przedsiębiorstw dystrybucyjnych”

Jeżeli jednostka sprawozdawcza posiada również koncesje na przesył i dystrybucję ciepła        i dostarcza ciepło do odbiorców własną siecią, sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach  „z własnej sieci ciepłowniczej”.

Może wystąpić również przypadek dostawy ciepła zarówno do przedsiębiorstw dystrybucyjnych, jak również dla odbiorców z własnej sieci ciepłowniczej.

Uwaga!

W dziale 4 nie należy wykazywać ciepła zużytego na terenie elektrowni rozliczanego wg jego kosztu wytworzenia.

Sprzedaż ciepła należy wykazywać w podziale na grupy odbiorców w zależności od rodzaju nośnika ciepła:

- woda grzewcza - ciepło w wodzie grzewczej i użytkowej (ciepło na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody),

- ciepło w wodzie technologicznej – na potrzeby gospodarcze,

- ciepło w parze technologicznej – na potrzeby gospodarcze.

Moc zamówioną należy wykazywać jako wielkość średnioroczną dla okresu sprawozdawczego.

Jeżeli ciepło jest sprzedawane do przedsiębiorstw dystrybucyjnych, przychody za ciepło będą składać się z opłat:

- za moc zamówioną,

- za dostarczone ciepło,

- za sprzedaż nośnika.

Jeżeli nośnikiem ciepła jest woda, ilość nośnika jest wykazywana w m3, natomiast ilość pary

jest liczona w tonach (t).

Jeżeli elektrownia lub elektrociepłownia dostarcza ciepło własną siecią ciepłowniczą, przychody za ciepło będą zawierały dodatkowo :

- opłaty za przesył,

- opłatę abonamentową.

Dział 5. Stan środków trwałych w układzie rodzajowym, w tys. zł

Należy podać wartość ewidencyjną (brutto) oraz wartość netto środków trwałych wg obowiązującej klasyfikacji rodzajowej GUS.

Podział środków trwałych na produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy podawać wg następujących zasad :

a) wydzielić środki trwałe związane bezpośrednio z produkcją energii elektrycznej lub cieplnej,

b) środki trwałe wspólnie podzielić kluczem przyjętym do podziału kosztów stałych.

Kolumny 1 i 3 - wartość ewidencyjna (brutto) jest to wartość wg cen zakupu z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych.

Kolumny  2 i 4 - wartość netto jest to wartość ewidencyjna pomniejszona o umorzenie.

# Dział 6. Emisja pyłów i gazów

Dane dotyczące emisji pyłów i gazów należy podawać oddzielnie dla każdej grupy emitorów.

Należy dokonać podziału elektrowni na grupy emitorów w taki sposób, żeby można było opisać każdą grupę wspólnymi wskaźnikami emisji pyłów  i gazów, np. odrębne grupy emitorów powinny stanowić kotły pyłowe, rusztowe, na różne paliwa itp.

Wiersze 01 - 07 - węgiel (kamienny lub brunatny) - należy podawać ilość zużytego węgla oraz jego parametry :

- zawartość  popiołu  w  %  z dokładnością do  0,01,

- zawartość  siarki  w  % z  dokładnością  do 0,01,

- średnią  wartość  opałową w kJ/kg z dokładnością do 10 kJ.

- zawartość kadmu, ołowiu i rtęci w węglu       w  mg/kg (ppm) z dokładnością do 0,1

Wyżej wymienione parametry należy określać wg zasad przyjętych w umowie z dostawcą dla ustalenia ceny  węgla.

Wielkości powinny być obliczone jako średnie ważone za okres roczny, a zużycie (wiersz 01) zgodne z działem 2.

Wiersze 08 - 10 - paliwa ciekłe - należy podawać ilość zużytych paliw ciekłych oraz

- średnią wartość opałową w kJ/kg z dokładnością do 10 kJ.

- zawartość   siarki  w  %  z  dokładnością  do 0,01,

Średnia zawartość siarki powinna być średnią ważoną pomiarów wykonanych w okresie sprawo-zdawczym.

Wielkość zużycia (wiersz 08) powinna być zgodna z całkowitym zużyciem paliw ciekłych wynikającym z działu 2.

Wiersze 11 i 12 - paliwa gazowe - należy podawać ilość zużytych paliw gazowych oraz średnią wartość opałową w kJ/m3  z dokładnością do 10 kJ.

Wiersze 13 i 14 – inne paliwa – należy wypełniać w przypadku zużycia innych paliw niż wyszczególnione (wiersze od 01 do 12) podając nazwę paliwa i jego kod wg tabeli zamieszczonej      w objaśnieniach do działu 2.

Wiersze 15 i 16 - średnia zawartość części palnych - powinna wynikać z prowadzonych pomiarów części palnych w popiele lotnym i żużlu.

Wielkość średnia powinna być wyliczona jako średnia ważona ilości węgla, do której odnoszą się

pomiary (dokładność do 0,01%).

Wiersz 17 - średnia zawartość CO             w spalinach - należy obliczać jako średnią ważoną wielkości wyników analiz wykonywanych na potrzeby określenia CO .

W przypadku pomiaru na analizatorach O, zawartość CO w spalinach należy obliczyć wg następujących wzorów :

- dla węgla kamiennego :

CO(%) = 18,9 - O(%),

- dla węgla brunatnego :

CO(%) = 19,1 - O(%),

gdzie O - zawartość tlenu.

Wiersz 18 - udział popiołu lotnego                 w odpadach - należy podać w % udziału popiołu lotnego  w  całkowitej  ilości  odpadów  palenisko-

wych, ustalonych na podstawie pomiarów bilansowych kotła.

Wiersz 19 - suma czasu pracy kotłów            w grupie - należy podać rzeczywisty czas pracy kotłów, który powinien wynikać z ewidencji czasów przestojów kotłów i bilansu czasu kalendarzowego.

Wiersz 20 - dyspozycyjność urządzeń odpylających - należy podać średnioroczną dyspozycyjność urządzeń odpylających emitora.

Wiersz 21 - osiągalna skuteczność odpylania urządzeń odpylających - powinny ją określać pomiary gwarancyjne lub przeprowadzone przez „Energopomiar ” po modernizacji lub remoncie kapitalnym.

UWAGA !

Wartość podana w tym wierszu nie powinna być niższa niż wskaźnik uchwycenia popiołu lotnego obliczony ze wzoru podanego poniżej. W przeciwnym razie nie ma spójności w podanych danych.

ngwz ≥ Wup

gdzie:

ngwz – średnia osiągalna skuteczność odpyla-                nia

Wup – wskaźnik uchwycenia popiołu lotnego [%]

Aw –  emisja pyłu (wiersz 24 formularza)

X –  udział popiołu lotnego w całkowitej ilości odpadów paleniskowych [%] (wiersz 18)

Ac – całkowita ilość odpadów paleniskowych

Wiersz 22 - mechaniczną skuteczność odpylania elektrofiltra - określa się po wyłączeniu zespołu zasilającego.

Wiersz 23 - procent siarki przechodzącej      w SO - należy podać procentowy udział siarki zawartej w zużytym paliwie, która przechodzi         w SO:

- dla węgla kamiennego :

98% - dla kotłów pyłowych z ciekłym odprowadzaniem żużla (dot.  Ec. Zabrze),

96% - dla kotłów pyłowych ze stałym odprowadzaniem żużla,

80%  - dla kotłów rusztowych,

- dla węgla brunatnego :

85%  - dla złoża turoszowskiego,

80%  - dla złoża bełchatowskiego,

75%  - dla złoża Konin z kop. Kazimierz

i Jóźwin,

50%  - dla złoża Konin z kop. Gosławice

i Pątnów,

lub wg indywidualnych pomiarów zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki.

Wiersze  24 – 31  - wartości emisji podawane w sprawozdaniu powinny odpowiadać wielkościom zawartym w prowadzonej ewidencji rodzajów          i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, przekazywanej wojewodzie ( § 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r.).

Wiersz 24 - emisja pyłu może być obliczona     z wzoru :

gdzie :

B -   ilość zużytego węgla (t),

p -   zawartość popiołu w węglu (%),

X -   udział popiołu lotnego w całkowitej ilości odpadów paleniskowych (wiersz 18),

- zawartość  części  palnych  w  uchwyconym popiele lotnym (wiersz 15),

- średnia eksploatacyjna skuteczność odpylaczy obliczona z  wzoru :

- dla elektrofiltrów

w którym :

- średnia osiągalna skuteczność odpylania (%)

- średnia dyspozycyjność odpylaczy (%),

-   współczynnik korygujący dyspozycyjność :

- dla elektrofiltrów jednopolowych  = 1,0,

- dla elektrofiltrów dwupolowych określa-my z normogramu 1,

- dla elektrofiltrów trójpolowych  określa-my z normogramu 2,

- dla elektrofiltrów czteropolowych  określamy z normogramu 3,

n mśr - średnia  mechaniczna skuteczność odpylania     (z  wyłączonymi zespołami  zasilającymi) - wiersz  22 :

- dla odpylaczy mechanicznych

Wiersz 25 - emisja SO - powinna być określona na podstawie wskaźników wynikających z dokonanych pomiarów lub obliczona z wzoru :

gdzie :

B     -  ilość zużytego węgla (t),

M    -  ilość zużytych paliw płynnych (t),

s -  zawartość siarki w węglu (%),

s -  zawartość siarki w paliwach płynnych (%),

k      -  procent  siarki, przechodzącej w SO

(wiersz 23 ).

Wiersz 26 - emisja NO - powinna być określona na podstawie wskaźników wynikających z dokonanych pomiarów .

Wiersz 27 - emisja CO - może być podawana na podstawie pomiarów zatwierdzonych  przez Urząd Wojewódzki lub oszacowana na podstawie wzoru :

gdzie :

E - emisja CO (t),

Q  - energia chemiczna zużytych paliw (GJ),

W- współczynnik emisji CO zależny od typu kotła, który wynosi dla :

-  kotłów rusztowych  -  121 (g/GJ),

-  kotłów pyłowych węgla kamiennego - 14 (g/GJ),

-  kotłów pyłowych węgla brunatnego   -   300 (g/t),

a po przeliczeniu wg wzoru :

otrzymamy wskaźnik wyrażony w  g/GJ,

- kotłów olejowych  -  15 (g/GJ).

(Wskaźnik W podano na podstawie opracowania OECD „ Estimation of Greenhouse gas emissions and sinks ” - 1991, a dla węgla brunatnego wg Environmen-tal Protection Agency, „ Compilation of Air Pollutant Emission Factors ” Volume 1).

Wiersz 28 - emisja CO  - może być obliczana    z wzoru :

gdzie :

E- emisja CO z poszczególnych zużytych     paliw lub kotłów  (t),

Q  -  energia chemiczna paliwa (GJ),

w- wskaźnik emisji CO, który wynosi dla :

- kotłów parowych węgla kamiennego -     94,6 (kg/GJ),

- kotłów wodnych węgla kamiennego -       84,6 (kg/GJ),

- węgla brunatnego                                  -     101,2 (kg/GJ),

- oleju opałowego                                     -        77,4 (kg/GJ),

- oleju napędowego                                -       74,07(kg/GJ),

- paliw gazowych                                      -     56,10 (kg/GJ),

0,99 – współczynnik dla węgla utlenionego                 w procesie spalania.

(Współczynniki podano na podstawie pracy T. Bełdowskiego i D. Laudyna „ Badanie emisji   w aglomeracji warszawskiej ”, Energetyka 4/93 oraz opracowania M. J. Grubba, Londyn 1989).

Wiersze 29 – 31 – emisja Cd, Pb, Hg – powinna być określana na podstawie wskaźników wynikających z pomiarów.

Wiersz 32 – liczba urządzeń odpylających -  należy podać liczbę i typ urządzeń wg następujących oznaczeń:

E - elektrofiltr (n – liczba pól),

np : 3 E- oznacza 3 elektrofiltry dwupolowe,

Mc – multicyklon,

C   - cyklon lub bateria cyklonów ,

FT – filtr tkaninowy,

In  - inne urządzenia odpylające.

Wiersz  33 – ilość wyemitowanych spalin – należy podać całkowitą objętość wyemitowanych      w ciągu roku gazów spalinowych.

Wiersz 34 – ilość wyemitowanych suchych spalin w warunkach normalnych – należy podać ilość suchych gazów odlotowych o temperaturze 273 K i ciśnienia 101.3 kPa, przy zawartości tlenu w gazach odlotowych ze spalania paliw stałych – 6%, paliw ciekłych i gazowych – 3%.

Wiersze 35 – 39 – wskaźniki zastosowane do obliczenia emisji – należy podać wartości wskaźników emisji (pochodzących z pomiarów, zarządzeń, literatury), które zostały zastosowane do obliczenia rocznej emisji zanieczyszczeń, wyrażone w mg/m3.

Wiersze 40 – 43 – wskaźniki najwyższych stężeń substancji zanieczyszczających dla miesiąca lub wskaźniki najwyższych wyników pomiarów okresowych – jednostki, w których prowadzone są ciągłe pomiary stężeń substancji zanieczyszczających podają najwyższe średnie stężenie zanieczyszczeń dla miesiąca, obliczone zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 4 a Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r.            w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych           i operacji technicznych (Dz. U. 2001, Nr 87, poz. 957,   z późniejszymi zmianami), inne jednostki wpisują najwyższe wyniki pomiarów okresowych.

Wiersze 44 – 47 – wskaźniki najwyższych stężeń substancji zanieczyszczających obliczone dla faktycznych godzin pracy źródła każdego dnia kalendarzowego, dla poprzednich dwóch dni kalendarzowych, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 4 b Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających    z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz. U. 2001, Nr 87, poz. 957, z późniejszymi zmianami) - dziewięćdziesiąty siódmy percentyl dla SO2   i pyłu oraz dziewięćdziesiąty piąty percentyl dla NOx  i CO - uwzględniając również § 15 ust. 4 niniejszego Rozporządzenia. Wiersze wypełniane są tylko przez jednostki, w których prowadzone są ciągłe pomiary stężeń substancji zanieczyszczających.

Wiersze 48 – 49 – liczba godzin przekroczeń dopuszczalnego stężenia SO2 i najwyższe stężenie tego zanieczyszczenia występujące w czasie przekroczeń. Wiersze wypełniają jednostki powiązanych technologicznie z kopalniami węgla brunatnego, o których mowa  w § 15 ust. 6 Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz. U. 2001, Nr 87, poz. 957 z późniejszymi zmianami).

Wiersze 50 – 53  wskaźniki emisji dopuszczalnej – należy podać wskaźniki wynikające z decyzji o dopuszczalnej emisji lub Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających          z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. 2001 r. Nr 87, poz. 957 z późniejszymi zmianami).

Wiersz 54 – ilość instalacji i rodzaj technologii – należy podać ilość pracujących instalacji odsiarczania spalin wraz z informacją o rodzaju wykorzystywanej technologii, według oznaczeń :

M – mokra,  PS – półsucha,  S – sucha, F – kocioł fluidalny.

Wiersz 55 – nr bloku / typ kotła – należy podać określenie bloku / kotła, na którym została zabudowana instalacja odsiarczania określona w wierszu 54.

Wiersz 56 – skuteczność instalacji – należy podać średnią skuteczność odsiarczania spalin dla pracujących instalacji.

Wiersz 57 – wielkość zredukowanej emisji - należy podać wielkość, o jaką emisja  zmniejszyła się w skali roku sprawozdawczego w wyniku działania instalacji odsiarczania, w stosunku do całkowitej ilości wytworzonego dwutlenku siarki.

Wiersz 58 – ilość / rodzaj technologii – należy podać ilość pracujących instalacji redukcji tlenków azotu wraz z informacją o metodzie redukcji, według oznaczeń:

1. palniki niskoemisyjne

2. modyfikacja układu spalania

3. kocioł / palenisko fluidalne

4. wir  niskotemperaturowy

5. metoda radiacyjna

6. spalanie gazu

7. spalanie oleju

Wiersz 59 – nr bloku / typ kotła – należy podać określenie bloku / kotła, z którym związana jest  instalacja redukcji tlenków  azotu wymieniana  w  wierszu  58.

Wiersz 60 – skuteczność instalacji – należy podać średnią skuteczność instalacji redukcji tlenków azotu.

Wiersz 61 – redukcja emisji NO2 – należy podać wielkość o jaką emisja tlenków azotu zmniejszyła się       w  skali roku sprawozdawczego w wyniku działania instalacji.

Wiersz 62 – modernizacje urządzeń odpylających – należy podać rodzaj modernizacji urządzeń odpylających wg poniższych kodów :

1. wymiana elektrofiltru

2. modernizacja elektrofiltru

3. instalacja lub modernizacja cyklonów /      multicyklonów

4. instalacja filtrów tkaninowych

5. kondycjonowanie spalin

6. spalanie gazu

7. spalanie oleju

Wiersz 63 – charakterystyka emitora – należy podać ilość i rodzaj bloków / kotłów wchodzących            w skład emitora.

# Dział 7. Pobór  i wykorzystanie wody, w tys. m

Należy podać ilości wody pobranej i wykorzystywanej w zakładzie na cele przemysłowo-technologiczne, bytowo-komunalne niezależnie od tego, czy woda   użytkowana jest po uzdatnieniu, czy bez.

Dział 8. Ścieki, w tys. m

Pod pojęciem ścieki wytworzone (w. 1) należy rozumieć wszystkie rodzaje  ścieków  technologicznych      i komunalnych, łącznie ze ściekami wykorzystywanymi            w zakładzie, np. do układu hydraulicznego odpopielania.

Ścieki odprowadzane są to ścieki wychodzące na zewnątrz zakładu do kanalizacji miejskiej, przemysłowej oraz do wód powierzchniowych.

Pod pojęciem ścieki oczyszczone (w. 2) rozumie się ścieki przechodzące przez oczyszczalnie mechaniczne, chemiczne lub biologiczne, niezależnie od stopnia oczyszczenia.

Przez ścieki nie oczyszczone (w. 3 i 4) należy rozumieć różnicę pomiędzy ogólną ilością ścieków wytworzonych a ściekami oczyszczonymi. W wierszu 3 należy wykazać ilość wód podgrzanych        z otwartych układów chłodzenia, a w wierszu 4 pozostałe ścieki nie oczyszczone.

Dział 9. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, w tys. zł

Należy podawać opłaty wniesione w roku sprawozdawczym bez względu na to, jakiego okresu dotyczą :

a) za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery,

b) za odprowadzanie zanieczyszczeń do wód  i ziemi.

Opłaty za zanieczyszczanie wód i ziemi obejmować powinny opłaty za ścieki w wodzie przemysłowej lub zużytej do celów bytowo-komunalnych oraz opłaty za pobraną wodę, które należy dodawać do pozycji 05.

Kary za zanieczyszczenie powietrza, naruszenie warunków poboru wody, odprowadzanie ścieków należy podawać w odrębnych pozycjach.

# Dział 10. Wykorzystanie odpadów, w tys. t

Pod pojęciem popiół lotny (w. 1) rozumie się cząstki uchwycone w elektrofiltrach lub cyklonach.

Pod pojęciem żużel (w. 2) rozumie się :

- żużel granulowany, tj. powstały w paleniskach granulacyjnych,

- żużel topiony, tj. żużel pochodzący z kotłów          na ciekły żużel,

- żużel paleniskowy, tj. żużel powstały w  kot-łach rusztowych.

Ilość całkowitą odpadów (A) należy obliczać zgodnie z wzorem :

gdzie :

oznaczenia :

B - ilość zużytego paliwa (t),

p - zawartość popiołu w węglu (%),

X - udział  popiołu  lotnego w całkowitej ilości   odpadów paleniskowych (%),

Y - 100 - X,

q- średnia zawartość części palnych          w uchwyconym popiele lotnym (%),

q-  średnia zawartość części palnych        w żużlu (%).

Ilość uchwyconą (A) należy obliczać wg wzoru:

A= A- A

Pod pojęciem gipsu rozumie się odwodniony do wilgotności poniżej 10% gips dwuwodny     (CaSO4 ( 2H2O) z mokrej instalacji odsiarczania, gotowy do sprzedaży lub do składowania.

Kierunki wykorzystania odpadów należy określać wg kierunku własnego wykorzystania lub celu określonego przez odbiorcę :

- materiały budowlane – wykorzystanie odpadów do produkcji betonu komórkowego,

gipsu budowlanego, kruszyw i betonu kruszywowego, ceramiki budowlanej itp,

- cement - wykorzystanie popiołu do produkcji cementu,

- budowa dróg - wykorzystanie do utwardzania dróg, niwelacji terenu, budowy obwałowań, składowisk,

- inne - wszystkie pozostałe cele, w szczególności sprzedaż innym jednostkom popiołu lub żużla, bez wyszczególniania  celu nabycia.

Dział 11. Koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska i składowania odpadów,  w tys. zł

Koszt eksploatacji urządzeń gospodarki wodnej (w. 1) obejmuje koszty eksploatacji i utrzymania ujęć wody, kanałów i rurociągów doprowadzających wodę, zbiorników, pompowni, stacji uzdatniania wody itp.

Koszt eksploatacji gospodarki ściekowej (w. 2) powinien obejmować koszty eksploatacji i utrzymania kanalizacji ściekowej urządzeń do unieszkodliwiania      i  oczyszczania  ścieków, pompowni i przepompowni,  kolektorów odprowadzających, zbiorników retencyjno-dozujących i akumulacyjnych, wyposażenia  oczyszczalni w aparaturę pompowo - kontrolną.

Koszt eksploatacji urządzeń odpylania (w. 3) powinien obejmować koszty utrzymania i eksploatacji cyklonów, multicyklonów, elektrofiltrów, komór osadczych. Przyjmuje się, że urządzenia odpylania kończą się na oleju zsypowym elektrofiltra, odżużlaczu i wentylatorze spalin.

Urządzenia odpopielania (w. 5) stanowią dalszy ciąg urządzeń odpylania w kierunku zagospodarowania popiołu i żużla, aż do składowiska.

Koszty składowania odpadów (w. 6) są to koszty związane z utrzymaniem składowiska, działaniami przeciwko pyleniu plus rekultywacja składowiska łącznie z opłatami i karami za składowanie.

Dział 12. Sprzedaż energii elektrycznej i regulacyjnych usług systemowych

Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi działu 1 sprawozdania G-10.1k.

# Dział 13. Obrót energią elektryczną

Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi działu 2 sprawozdania G-10.1k.

Dział 14. Wynik finansowy na energii elektrycznej według rodzajów działalności, w tys. zł

Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi działu 3 sprawozdania G-10.1k                  za rok 2003.

Dział  15.  Koszty  w  układzie  kalkulacyjnym,        w tys. zł

Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi działu 4 sprawozdania G-10.1k.

Dział 16. Wynik finansowy na działalności objętej kontraktem długoterminowym towarowym lub finansowym, w tys. zł

Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi działu 5 sprawozdania G-10.1k        za rok 2002.

Dział 17. Wynik finansowy na cieple według rodzajów działalności, w tys. zł

Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami  dotyczącymi działu 5 sprawozdania G-10.1k         za rok 2003.

Dział  18. Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej, w tys. zł

Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi działu 6 sprawozdania G-10.1k          za rok 2003.

Dział 19. Łączny wynik na działalności energetycznej (energia elektryczna i ciepło), w tys. zł

Należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi działu 8 sprawozdania G-10.1k za rok 2003.