OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G - 10.2 / za 2003 rok

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów elektrowni bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1 oraz do grupy 40.3 wybrane metodą doboru celowego.

# Dział 2. Podstawowe dane eksploatacyjne

Przez kotły energetyczne rozumie się kotły parowe o wysokich parametrach pary, z których para przegrzana jest    wykorzystywana w turbinach parowych do napędu generatorów elektrycznych.

Wiersze 01 - 23 - zużycie paliw w kotłach energetycznych należy określić metodą bezpośrednią poprzez ustalenie ilości i średniej wartości opałowej.

Zużycie paliw określane metodą bezpośredniego pomiaru objętości (ilości) paliwa doprowadzonego do kotłów oraz własne pomiary jakości, powinno być zgodne z ewidencją materiałową paliwa zakupionego i innych składowych bilansu ilościowego i jakościowego, tj. zapasów paliw, ubytków naturalnych, przerzutów i zużycia na inne cele.

Wszelkie niezgodności pomiędzy wartością opałową paliw dostarczonych i przyjętych do rozliczenia zużycia, powinny obciążać produkcję energii elektrycznej i cieplnej.

Paliwa ciekłe i gazowe należy wykazywać zgodnie z wykazem paliw przyjętym w sprawozdaniu G - 03.

| Nazwa paliwa | Kod | Jedn. miary |
| --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny do celów energetycznych | 60 | t |
| Węgiel brunatny | 03 | t |
| Olej opałowy lekki | 96 | t |
| Olej opałowy ciężki wysokosiarkowy (>1% zaw. siarki) | 99 | t |
| Olej opałowy ciężki niskosiarkowy (<1% zaw. siarki) | 98 | t |
| Olej napędowy do szybkoobrotowych silników z zapłonem samoczynnym (paliwo dieslowe) | 64 | t |
| Olej napędowy do silników średnio i wolnoobrotowych z zapłonem samoczynnym (paliwo żeglugowe) | 10 | t |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 13 | tys. m |
| Gaz ziemny zaazotowany | 14 | tys. m |
| Gaz koksowniczy | 16 | tys. m |
| Gaz wielkopiecowy | 19 | tys. m |
| Gaz ciekły | 12 | t |
| Gaz ziemny z odmetanowania pokładów węgla | 15 | tys. m |
| Paliwa odpadowe gazowe | 79 | GJ |
| Gaz gnilny (biogaz) | 27 | GJ |
| Paliwa odpadowe stałe roślinne i zwierzęce | 33 | GJ |
| Odpady przemysł. stałe i ciekłe | 34 | GJ |
| Odpady komunalne | 35 | GJ |
| Ciepło w parze i gorącej wodzie | 23 | GJ |

Energia chemiczna paliwa wynika z ilości zużytego paliwa i średniej wartości opałowej.

Wzór obliczeniowy :

gdzie :

B[t] - ilość zużytego paliwa,

Qrlub- wartość opałowa.

Wzór powinien być stosowany oddzielnie dla poszczególnych asortymentów i klas zużytego węgla, które mają różną wartość opałową, a następnie należy zsumować otrzymane wartości energii chemicznej.

Łączne zużycie energii chemicznej paliw obejmuje również energię chemiczną paliw zużytą na uruchomienie urządzeń po przestojach oraz utrzymywanie urządzeń w rezerwie.

Podziału energii chemicznej paliw na produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy dokonywać wg metody fizycznej opisanej w Polskiej Normie PN-93/M-35500.

Przez kotły ciepłownicze rozumie się urządzenia wykorzystywane wyłącznie do produkcji ciepła.

Są to kotły wodne zainstalowane do produkcji ciepła, którego nośnikiem jest woda oraz kotły parowe wykorzystywane wyłącznie do celów ciepłownictwa.

Wiersze 24 - 43 - zasady wyliczania ilości paliw oraz energii chemicznej zawartej w paliwie są analogiczne, jak omówione w punkcie poprzednim.

Wiersze 44 - 55 - dotyczą wytworzonej energii elektrycznej.

Produkcja brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez generatory elektrowni i pomierzona na zaciskach tych generatorów.

Zużycie (własne) energii elektrycznej na potrzeby produkcji energii elektrycznej (w. 46), zużycie energii elektrycznej na produkcję ciepła (w. 47) oraz zużycie energii elektrycznej na inne cele (w. 48) obejmuje energię elektryczną zużytą z własnej produkcji.

Wiersz 56 – w wierszu tym należy podać obniżenie produkcji energii elektrycznej Eu, spowodowane poborem pary z turbin przez urządzenia i instalacje służące do wytwarzania ciepła sprzedawanego odbiorcom           [w MWh], zgodnie z zapisem § 13 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła.

Wielkość ubytku produkcji energii elektrycznej należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej typu ciepło-moc, odpowiadającej zależności funkcyjnej Q=f(P) turbiny oraz wykonanego harmonogramu pracy jednostki wytwórczej w danym roku kalendarzowym.

Wiersze 57 - 64 – należy podać ilość ciepła przejętego przez parę i wodę w kotłach.

Ciepło przejęte w kotłach energetycznych należy podzielić na dwa strumienie :

- ciepło na produkcję energii elektrycznej,

- ciepło na produkcję ciepła.

Ciepło na produkcję energii elektrycznej obejmuje: ciepło zużyte do napędu turbozespołów elektrycznych oraz zużyte przez urządzenia pomocnicze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Ciepło przejęte przez parę na produkcję ciepła obejmuje ciepło oddane na cele technologiczne i grzewcze, powiększone o ciepło zużyte na potrzeby własne, związane z produkcją ciepła.

Przez produkcję ciepła netto rozumie się ilość ciepła przeznaczoną dla odbiorców na cele grzewcze i przemysłowe, łącznie z ciepłem zużywanym na te cele w przedsiębiorstwie, czyli do produkcji ciepła należy zaliczać również ciepło zużyte w przedsiębiorstwie na cele przemysłowe nie związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz na cele grzewcze pomieszczeń nieprodukcyjnych, tj. biura, stołówki, szkoły, przedszkola itp.

Produkcja ciepła w skojarzeniu jest to ciepło wytwarzane na parze wychodzącej z upustów i wylotów turbin parowych.

Produkcja ciepła bez skojarzenia z kotłów energetycznych jest to ciepło oddane na zewnątrz bezpośrednio z kotłów lub przez stacje redukcyjno-schładzające.

Produkcja ciepła z kotłów ciepłowniczych jest to ciepło przejęte przez parę i wodę, pomniejszone o zużycie własne, jak np. napędy parowe urządzeń pomocniczych, rozmrażanie lub podgrzewanie paliwa itp. oraz pomniejszone      o straty ciepła w rurociągach i wymiennikach na obszarze ciepłowni, aż do punktu rozliczania się z odbiorcą.

Wiersz 65 - należy podawać średnie miesięczne zatrudnienie w elektrowni.

Wiersze 66 - 72 – sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie oblicza się według ogólnego wzoru:

(b = [3,6 x Ab + Qcn ] / Qb x 100 [%]

gdzie :

Ab	- produkcja brutto energii elektrycznej [MWh],

Qcn	- produkcja ciepła [GJ],

Qb	- energia chemiczna paliw zużytych na produkcję energii elektrycznej i ciepła [GJ],

Wyliczenia sprawności przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie dla poszczególnych pozycji wymienionych na formularzu należy dokonać w następujący sposób.

W wierszach 20 i 43 wykazywane jest zużycie energii chemicznej paliw w kotłach (odpowiednio: energetycznych i ciepłowniczych). Podobnie, w wierszach 44 i 64 wykazywana jest produkcja energii elektrycznej         i ciepła dla całej elektrowni / elektrociepłowni.

Dla wiersza 72 - sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie dla całej elektrowni / elektrociepłowni – obliczenia sprawności należy dokonać wg wzoru:

(b =[3,6xDz2w44+Dz2w64]/Dz2(w20+w43)x100 [%]

Dla wiersza 71 - sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie dla kotłów energetycznych – obliczenia sprawności należy dokonać wg wzoru:

(b = [3,6xDz2w44+Dz2(w61+w62)]/Dz2w20x100 [%]

Przy obliczaniu sprawności przemiany w kotłach energetycznych w podziale na odpowiednie, jednorodne, ze względu na rodzaj zużywanego paliwa, grupy jednostek wytwórczych, w których następuje skojarzony proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, odpowiednie dane należy wykazywać w wierszach 66 – 70.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz energia chemiczna paliwa dla poszczególnych, uwzględnianych w obliczeniach jednostek wytwórczych, są wykazywane w Dziale 4 sprawozdania.

Dla grup jednostek wytwórczych obliczeń należy zatem dokonać wg ogólnego wzoru:

(b = [3,6xDz4w07(+Dz4w10(] / Dz4w16(x100 [%]

gdzie:

(	-	oznacza sumę odpowiednich wielkości wykazywanych w kolumnach odpowiadających jednostkom wytwórczym wykorzystujących to samo paliwo podstawowe.

Wiersze 73 – 76 - energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej brutto oblicza się przez podzielenie energii chemicznej zużytej na produkcję energii elektrycznej przez produkcję energii elektrycznej brutto. Wskaźnik należy obliczać w kJ, zaokrąglając do 10 kJ (ostatnia cyfra powinna być zerem).

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej w skojarzeniu (w. 74) oblicza się przez podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu przez produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. Wskaźnik należy obliczać w kJ zaokrąglając do 10 kJ.

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 GJ energii cieplnej (w. 75) oblicza się przez podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na produkcję ciepła przez produkcję ciepła.

Wskaźnik należy obliczać w MJ z dokładnością do 1 MJ.

Wskaźnik zużycia własnego na produkcję energii elektrycznej (w. 76) należy obliczać w stosunku do energii elektrycznej brutto. Do zużycia własnego należy zaliczać również energię elektryczną zakupioną na produkcję energii elektrycznej wykazaną w wierszu 51. Wskaźnik należy wyliczać z dokładnością do 0,01% (dwa miejsca po przecinku).

# Dział 4. Bloki energetyczne i turbozespoły

Dział obejmuje wybrane dane dla bloków, a w przypadku układów kolektorowych dla turbozespołów.

W kolejnych kolumnach należy wpisywać numer bloku lub turbozespołu, rodzaj bloku wg paliwa podstawowego, moc znamionową (zainstalowaną) oraz kod paliwa podstawowego wg tablicy zawartej w objaśnieniach   do działu 2, np. bl. 1, WB, (200MW/03); tz. 5, WK, (55MW/60).

Moc osiągalna brutto bloków i/lub turbozespołów (suma w. 04) powinna być zgodna z wierszem 09 działu 1.

Produkcja energii elektrycznej brutto ogółem (w. 07) jest to energia elektryczna wytworzona przez blok lub turbozespół i pomierzona na zaciskach generatora.

Zużycie własne na produkcję energii elektrycznej (w. 09) jest to zużycie przez urządzenia potrzeb własnych, które są niezbędne do eksploatacji danego bloku lub turbozespołu.

Wiersz 10 – do produkcji ciepła należy zaliczyć łączną produkcję ciepła w kotłach energetycznych, w podziale    na produkcję ciepła w blokach ciepłowniczych bądź w turbozespołach. Musi zachodzić przy tym zależność:

Dz.2 (w.61+w.62) = Dz.4 w.10 ( kol. (1-12)

W przypadku potrzeb własnych dla kilku bloków lub turbozespołów, należy dokonać podziału wg algorytmu uznanego za najlepszy.

Godziny pracy - efektywny czas pracy wyrażony w godzinach. Jest to czas kalendarzowy pomniejszony      o wszystkie przestoje bloku lub turbozespołu.

Godziny przestoju - jest to czas od zatrzymania do następnego uruchomienia.

Zużycie energii chemicznej paliwa ogółem, należy określać z całej produkcji ciepła z kotłów energetycznych, w podziale na poszczególne bloki ciepłownicze bądź turbozespoły. Dla układów kolektorowych do wielkości zużycia energii chemicznej paliwa przez poszczególne turbozespoły należy doliczyć wielkość zapotrzebowania na ciepło oddawane bezpośrednio z kotłów energetycznych np. do stacji redukcyjno-schładzających,            z zastosowaniem odpowiednich algorytmów przeliczeniowych.

Energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej - należy podać dla każdego bloku energię    paliwa zużytą przez blok wyłącznie na produkcję energii elektrycznej.

# Dział 5. Sprzedaż ciepła z własnej produkcji

W dziale 5 należy wykazać sprzedaż ciepła z własnej produkcji.

Jeżeli jednostka sprawozdawcza posiada koncesję tylko na wytwarzanie ciepła, wówczas sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach „do przedsiębiorstw dystrybucyjnych”

Jeżeli jednostka sprawozdawcza posiada również koncesje na przesył i dystrybucję ciepła i dostarcza ciepło do odbiorców własną siecią, sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach „z własnej sieci ciepłowniczej”.

Może wystąpić również przypadek dostawy ciepła zarówno do przedsiębiorstw dystrybucyjnych, jak również dla odbiorców z własnej sieci ciepłowniczej.

Uwaga!

W dziale 5 nie należy wykazywać ciepła zużytego na terenie elektrowni rozliczanego wg jego kosztu wytworzenia.

Sprzedaż ciepła należy wykazywać w podziale na grupy odbiorców w zależności od rodzaju nośnika ciepła:

- woda grzewcza - ciepło w wodzie grzewczej i użytkowej (ciepło na cele centralnego ogrzewania i ciepłej    wody),

- ciepło w wodzie technologicznej – na potrzeby gospodarcze,

- ciepło w parze technologicznej – na potrzeby gospodarcze.

Moc zamówioną należy wykazywać jako wielkość średnioroczną dla okresu sprawozdawczego.

Jeżeli ciepło jest sprzedawane do przedsiębiorstw dystrybucyjnych, przychody za ciepło będą składać się z opłat:

- za moc zamówioną,

- za dostarczone ciepło,

- za sprzedaż nośnika.

Jeżeli nośnikiem ciepła jest woda, ilość nośnika jest wykazywana w m3, natomiast ilość pary jest liczona    w tonach (t).

Jeżeli elektrownia lub elektrociepłownia dostarcza ciepło własną siecią ciepłowniczą, przychody za ciepło będą zawierały dodatkowo :

- opłaty za przesył,

- opłatę abonamentową.

Dział 6. Stan środków trwałych w układzie rodzajowym, w tys. zł

Należy podać wartość ewidencyjną (brutto) oraz wartość netto środków trwałych wg obowiązującej klasyfikacji rodzajowej GUS.

Podział środków trwałych na produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy podawać wg następujących zasad :

a) wydzielić środki trwałe związane bezpośrednio z produkcją energii elektrycznej lub cieplnej,

b) środki trwałe wspólne podzielić kluczem przyjętym do podziału kosztów stałych.

Kolumny 1 i 3 - wartość ewidencyjna (brutto) jest to wartość wg cen zakupu z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych.

Kolumny 2 i 4 - wartość netto jest to wartość ewidencyjna pomniejszona o umorzenie.

# Dział 7. Emisja pyłów i gazów

Dane dotyczące emisji pyłów i gazów należy podawać oddzielnie dla każdej grupy emitorów.

Należy dokonać podziału elektrowni na grupy emitorów w taki sposób, żeby można było opisać każdą    grupę wspólnymi wskaźnikami emisji pyłów i gazów, np. odrębne grupy emitorów powinny stanowić kotły pyłowe, rusztowe, na różne paliwa itp.

Wiersze 02 - 08 - węgiel (kamienny lub brunatny) - należy podawać ilość zużytego węgla oraz jego parametry :

- zawartość popiołu w % z dokładnością do 0,01,

- zawartość siarki w % z dokładnością do 0,01,

- średnią wartość opałową w kJ/kg z dokładnością do 10 kJ,

- zawartość kadmu, ołowiu i rtęci w węglu w mg/kg (ppm) z dokładnością do 0,1.

Wyżej wymienione parametry należy określać wg zasad przyjętych w umowie z dostawcą dla ustalenia    ceny węgla.

Wielkości powinny być obliczone jako średnie ważone za okres roczny, a zużycie (wiersz 02) zgodne          z działem 2.

Wiersze 09 - 11 - paliwa ciekłe - należy podawać ilość zużytych paliw ciekłych oraz

- średnią wartość opałową w kJ/kg z dokładnością do 10 kJ,

- zawartość siarki w % z dokładnością do 0,01.

Średnia zawartość siarki powinna być średnią ważoną pomiarów wykonanych w okresie sprawo-zdawczym.

Wielkość zużycia (wiersz 09) powinna być zgodna z całkowitym zużyciem paliw ciekłych wynikającym         z działu 2.

Wiersze 12 i 13 - paliwa gazowe - należy podawać ilość zużytych paliw gazowych oraz średnią wartość opałową w kJ/m3 z dokładnością do 10 kJ.

Wiersze 14 i 15 – inne paliwa – należy wypełniać w przypadku zużycia innych paliw niż wyszczególnione (wiersze od 02 do 13).

Wiersze 16 i 17 - średnia zawartość części palnych - powinna wynikać z prowadzonych pomiarów części palnych w popiele lotnym i żużlu.

Wielkość średnia powinna być wyliczona jako średnia ważona ilości węgla, do której odnoszą się pomiary (dokładność do 0,01%).

Wiersz 18 - średnia zawartość CO w spalinach - należy obliczać jako średnią ważoną wielkości wyników analiz wykonywanych na potrzeby określenia CO.

W przypadku pomiaru na analizatorach O, zawartość CO w spalinach należy obliczyć wg następujących wzorów :

- dla węgla kamiennego :  CO(%) = 18,9 - O(%),

- dla węgla brunatnego : CO(%) = 19,1 - O(%),

gdzie O - zawartość tlenu.

Wiersz 19 - udział popiołu lotnego w odpadach - należy podać w % udziału popiołu lotnego w całkowitej  ilości odpadów paleniskowych, ustalonych na podstawie pomiarów bilansowych kotła.

Wiersz 20 - suma czasu pracy kotłów w grupie - należy podać rzeczywisty czas pracy kotłów, który powinien wynikać z ewidencji czasów przestojów kotłów i bilansu czasu kalendarzowego.

Wiersz 21 - dyspozycyjność urządzeń odpylających - należy podać średnioroczną dyspozycyjność        urządzeń odpylających emitora.

Wiersz 22 - osiągalna skuteczność odpylania urządzeń odpylających - powinny ją określać pomiary      gwarancyjne lub przeprowadzone przez „Energopomiar ” po modernizacji lub remoncie kapitalnym.

UWAGA !

Wartość podana w tym wierszu nie powinna być niższa niż wskaźnik uchwycenia popiołu lotnego obliczony ze wzoru podanego poniżej. W przeciwnym razie nie ma spójności w podanych danych.

Wup = 100 x [1 – Aw x 100/(X x Ac)]

ngwz ≥ Wup

gdzie:

ngwz	–	średnia osiągalna skuteczność odpylania

Wup 	– wskaźnik uchwycenia popiołu lotnego [%]

Aw 	–	emisja pyłu (wiersz 25)

X 	–	udział popiołu lotnego w całkowitej ilości odpadów paleniskowych [%] (wiersz 19)

Ac 	– całkowita ilość odpadów paleniskowych

Wiersz 23 - mechaniczną skuteczność odpylania elektrofiltra - określa się po wyłączeniu zespołu zasilającego.

Wiersz 24 - procent siarki przechodzącej w SO - należy podać procentowy udział siarki zawartej w zużytym paliwie, która przechodzi w SO:

- dla węgla kamiennego :

98% - dla kotłów pyłowych z ciekłym odprowadzaniem żużla (dot. Ec. Zabrze),

96% - dla kotłów pyłowych ze stałym odprowadzaniem żużla,

80% - dla kotłów rusztowych,

- dla węgla brunatnego :

85% - dla złoża turoszowskiego,

80% - dla złoża bełchatowskiego,

75% - dla złoża Konin z kop. Kazimierz i Jóźwin,

50% - dla złoża Konin z kop. Gosławice i Pątnów,

lub wg indywidualnych pomiarów zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki.

Wiersze 25 – 32 - wartości emisji podawane w sprawozdaniu powinny odpowiadać wielkościom zawartym w prowadzonej ewidencji rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, przekazywanej           wojewodzie ( § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i rejestru wykazów zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza – Dz.U. 1998 Nr 102 poz. 647 ).

Wiersz 25 - emisja pyłu może być obliczona z wzoru :

gdzie :

B	-	ilość zużytego węgla (t),

P	-	zawartość popiołu w węglu (%),

X	-	udział popiołu lotnego w całkowitej ilości odpadów paleniskowych (wiersz 19),

-	zawartość części palnych w uchwyconym popiele lotnym (wiersz 16),

- średnia eksploatacyjna skuteczność odpylaczy obliczona z wzoru :

- dla elektrofiltrów

w którym :

- średnia osiągalna skuteczność odpylania (%)

- średnia dyspozycyjność odpylaczy (%),

- współczynnik korygujący dyspozycyjność :

- dla elektrofiltrów jednopolowych = 1,0,

- dla elektrofiltrów dwupolowych określamy z normogramu 1,

- dla elektrofiltrów trójpolowych  określamy z normogramu 2,

- dla elektrofiltrów czteropolowych  określamy z normogramu 3,

n mśr - średnia mechaniczna skuteczność odpylania (z wyłączon. zespoł. zasilającymi) - wiersz 23 :

- dla odpylaczy mechanicznych

Wiersz 26 - emisja SO - powinna być określona na podstawie wskaźników wynikających z dokonanych pomiarów lub obliczona z wzoru :

gdzie :

B	- ilość zużytego węgla (t),

M	- lość zużytych paliw płynnych (t),

s	- zawartość siarki w węglu (%),

s	- zawartość siarki w paliwach płynnych (%),

k		- procent siarki, przechodzącej w SO(wiersz 24).

Wiersz 27 - emisja NO - powinna być określona na podstawie wskaźników wynikających z dokonanych pomiarów

Wiersz 28 - emisja CO - może być podawana na podstawie pomiarów zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki    lub oszacowana na podstawie wzoru :

gdzie :

E - emisja CO (t),

Q - energia chemiczna zużytych paliw (GJ),

W- współczynnik emisji CO zależny od typu kotła, który wynosi dla :

- kotłów rusztowych - 121 (g/GJ),

- kotłów pyłowych węgla kamiennego - 14 (g/GJ),

- kotłów pyłowych węgla brunatnego - 300 (g/t),

a po przeliczeniu wg wzoru :

otrzymamy wskaźnik wyrażony w g/GJ,

- kotłów olejowych - 15 (g/GJ).

(Wskaźnik W podano na podstawie opracowania OECD „ Estimation of Greenhouse gas emissions and sinks ” - 1991, a dla węgla brunatnego wg Environmen-tal Protection Agency, „ Compilation of Air Pollutant Emission Factors ” Volume 1).

Wiersz 29 - emisja CO - może być obliczana z wzoru :

gdzie :

E- emisja CO z poszczególnych zużytych paliw lub kotłów (t),

Q - energia chemiczna paliwa (GJ),

w- wskaźnik emisji CO, który wynosi dla :

- kotłów parowych węgla kam.- 94,6 kg/GJ),

- kotłów wodnych węgla kam.	-	84,6 (kg/GJ),

- węgla brunatnego	-	101,2 (kg/GJ),

- oleju opałowego	-	77,4 (kg/GJ),

- oleju napędowego	-	74,07(kg/GJ),

- paliw gazowych	-	56,10 (kg/GJ),

0,99 – współczynnik dla węgla utlenionego w procesie spalania.

(Współczynniki podano na podstawie pracy T. Bełdowskiego i D. Laudyna „ Badanie emisji  w aglomeracji warszawskiej ”, Energetyka 4/93 oraz opracowania M. J. Grubba, Londyn 1989).

Wiersze 30 – 32 – emisja Cd, Pb, Hg – powinna być określana na podstawie wskaźników wynikających     z pomiarów.

Wiersz 33 – 44 – liczba urządzeń odpylających - należy podać liczbę danego typu urządzeń wg następujących oznaczeń:

E - elektrofiltr (n – liczba pól),

np : 3 E- oznacza 3 elektrofiltry dwupolowe,

Mc – multicyklon,

C - cyklon lub bateria cyklonów,

FT – filtr tkaninowy,

In - inne urządzenia odpylające.

Wiersz 45 – ilość wyemitowanych spalin – należy podać całkowitą objętość wyemitowanych w ciągu roku   gazów spalinowych.

Wiersz 46 – ilość wyemitowanych suchych spalin w warunkach normalnych – należy podać ilość suchych gazów  odlotowych o temperaturze 273 K i ciśnienia 101.3 kPa, przy zawartości tlenu w gazach odlotowych ze spalania paliw stałych –  6%, paliw ciekłych i gazowych – 3%.

Wiersze 47 – 51 – wskaźniki zastosowane do obliczenia emisji – należy podać wartości wskaźników emisji   (pochodzących z pomiarów, zarządzeń, literatury), które zostały zastosowane do obliczenia rocznej emisji  zanieczyszczeń, wyrażone w mg/m3.

Wiersze 52 – 55 – wskaźniki najwyższych stężeń substancji zanieczyszczających dla miesiąca lub wskaźniki najwyższych wyników pomiarów okresowych – jednostki, w których prowadzone są ciągłe pomiary stężeń substancji zanieczyszczających podają najwyższe średnie stężenie zanieczyszczeń dla miesiąca, obliczone zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 3 a rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 18 września 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji                 (Dz.U. 2003, Nr 163, poz. 1584), inne jednostki wpisują najwyższe wyniki pomiarów okresowych.

Wiersze 56 – 59 – wskaźniki najwyższych stężeń substancji zanieczyszczających obliczone dla faktycznych godzin pracy źródła każdego dnia kalendarzowego, dla poprzednich dwóch dni kalendarzowych, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 3 b rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 18 września 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji                 (Dz.U. 2003, Nr 163, poz. 1584) - dziewięćdziesiąty siódmy percentyl dla SO2 i pyłu oraz dziewięćdziesiąty piąty percentyl dla NOx i CO - uwzględniając również § 15 ust. 4 niniejszego rozporządzenia. Wiersze wypełniane są tylko przez jednostki, w których prowadzone są ciągłe pomiary stężeń substancji zanieczyszczających.

Wiersze 60 – 61 – liczba godzin przekroczeń dopuszczalnego stężenia SO2 i najwyższe stężenie tego zanieczyszczenia występujące w czasie przekroczeń. Wiersze wypełniają jednostki powiązane technologicznie z kopalniami węgla brunatnego, o których mowa w § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 18 września 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2003, Nr 163, poz. 1584).

Wiersze 62 – 65 wskaźniki emisji dopuszczalnej – należy podać wskaźniki wynikające z decyzji o dopuszczalnej emisji lub rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 18 września 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2003, Nr 163, poz. 1584).

Wiersze 66 - 73 – w odpowiednich wierszach należy podać ilość instalacji odsiarczania spalin wg rodzaju zastosowanej technologii oraz podać określenie bloku / kotła, na którym została zabudowana dana instalacja.

Wiersz 74 – skuteczność instalacji – należy podać średnią skuteczność odsiarczania spalin dla pracujących instalacji.

Wiersz 75 – wielkość zredukowanej emisji SO2 - należy podać wielkość, o jaką emisja SO2 zmniejszyła się w skali roku sprawozdawczego w wyniku działania instalacji odsiarczania, w stosunku do całkowitej ilości wytworzonego dwutlenku siarki.

Wiersze 76 - 89 – w odpowiednich wierszach należy podać ilość pracujących instalacji redukcji tlenków azotu  odpowiednio dla zastosowanej metody redukcji wraz z określeniem bloku / kotła, z którym związana jest dana instalacja.

Wiersz 90 – skuteczność instalacji – należy podać średnią skuteczność instalacji redukcji tlenków azotu.

Wiersz 91 – redukcja emisji NO2 – należy podać wielkość o jaką emisja tlenków azotu zmniejszyła się w skali roku sprawozdawczego w wyniku działania instalacji.

Wiersze 96 - 97 – modernizacje urządzeń odpylających – należy podać rodzaj modernizacji urządzeń odpylających.

Wiersze 98 - 107 – charakterystyka emitora – należy podać ilość i rodzaj bloków / kotłów wchodzących w skład emitora.

# Dział 8. Pobór i wykorzystanie wody, w tys. m

Należy podać ilości wody pobranej i wykorzystywanej w zakładzie na cele przemysłowo-technologiczne, bytowo-komunalne niezależnie od tego, czy woda użytkowana jest po uzdatnieniu, czy bez.

Dział 9. Ścieki, w tys. m

Pod pojęciem ścieki wytworzone (w. 01) należy rozumieć wszystkie rodzaje ścieków technologicznych i komunalnych, łącznie ze ściekami wykorzystywanymi w zakładzie, np. do układu hydraulicznego odpopielania.

Ścieki odprowadzane są to ścieki wychodzące na zewnątrz zakładu do kanalizacji miejskiej, przemysłowej oraz do wód powierzchniowych.

Pod pojęciem ścieki oczyszczone (w. 02) rozumie się ścieki przechodzące przez oczyszczalnie mechaniczne, chemiczne lub biologiczne, niezależnie od stopnia oczyszczenia.

Przez ścieki nie oczyszczone (w. 03 i 04) należy rozumieć różnicę pomiędzy ogólną ilością ścieków wytworzonych a ściekami oczyszczonymi. W wierszu 03 należy wykazać ilość wód podgrzanych z otwartych układów chłodzenia, a w wierszu 04 pozostałe ścieki nie oczyszczone.

Dział 10. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, w tys. zł

Należy podawać opłaty wniesione w roku sprawozdawczym bez względu na to, jakiego okresu dotyczą :

a) za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery,

b) za odprowadzanie zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Opłaty za zanieczyszczanie wód i ziemi obejmować powinny opłaty za ścieki w wodzie przemysłowej        lub zużytej do celów bytowo-komunalnych oraz opłaty za pobraną wodę, które należy dodawać do pozycji 05.

Kary za zanieczyszczenie powietrza, naruszenie warunków poboru wody, odprowadzanie ścieków należy podawać w odrębnych pozycjach.

# Dział 11. Wykorzystanie odpadów, w tys. t

Pod pojęciem popiół lotny (w. 01) rozumie się cząstki uchwycone w elektrofiltrach lub cyklonach.

Pod pojęciem żużel (w. 02) rozumie się :

- żużel granulowany, tj. powstały w paleniskach granulacyjnych,

- żużel topiony, tj. żużel pochodzący z kotłów na ciekły żużel,

- żużel paleniskowy, tj. żużel powstały w kot-łach rusztowych.

Ilość całkowitą odpadów (A) należy obliczać zgodnie z wzorem :

gdzie :

oznaczenia :

B - ilość zużytego paliwa (t),

p - zawartość popiołu w węglu (%),

X - udział popiołu lotnego w całkowitej ilości odpadów paleniskowych (%),

Y - 100 - X,

q- średnia zawartość części palnych w uchwyconym popiele lotnym (%),

q- średnia zawartość części palnych w żużlu (%).

Ilość uchwyconą (A) należy obliczać wg wzoru:

A= A- A

Pod pojęciem gipsu rozumie się odwodniony do wilgotności poniżej 10% gips dwuwodny (CaSO4 ( 2H2O)   z mokrej instalacji odsiarczania, gotowy do sprzedaży lub do składowania.

Kierunki wykorzystania odpadów należy określać wg kierunku własnego wykorzystania lub celu określonego przez odbiorcę :

- materiały budowlane – wykorzystanie odpadów do produkcji betonu komórkowego,

gipsu budowlanego, kruszyw i betonu kruszywowego, ceramiki budowlanej itp,

- cement - wykorzystanie popiołu do produkcji cementu,

- budowa dróg - wykorzystanie do utwardzania dróg, niwelacji terenu, budowy obwałowań, składowisk,

- inne - wszystkie pozostałe cele, w szczególności sprzedaż innym jednostkom popiołu lub żużla, bez   wyszczególniania celu nabycia.

Dział 12. Koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska i składowania odpadów, w tys. zł

Koszt eksploatacji urządzeń gospodarki wodnej (w. 01) obejmuje koszty eksploatacji i utrzymania ujęć    wody, kanałów i rurociągów doprowadzających wodę, zbiorników, pompowni, stacji uzdatniania wody itp.

Koszt eksploatacji gospodarki ściekowej (w. 02) powinien obejmować koszty eksploatacji i utrzymania kanalizacji ściekowej urządzeń do unieszkodliwiania i oczyszczania ścieków, pompowni i przepompowni, kolektorów odprowadzających, zbiorników retencyjno-dozujących i akumulacyjnych, wyposażenia oczyszczalni w aparaturę pompowo - kontrolną.

Koszt eksploatacji urządzeń odpylania (w. 03) powinien obejmować koszty utrzymania i eksploatacji cyklonów, multicyklonów, elektrofiltrów, komór osadczych. Przyjmuje się, że urządzenia odpylania kończą się na oleju zsypowym elektrofiltra, odżużlaczu i wentylatorze spalin.

Urządzenia odpopielania (w. 05) stanowią dalszy ciąg urządzeń odpylania w kierunku zagospodarowania popiołu i żużla, aż do składowiska.

Koszty składowania odpadów (w. 06) są to koszty związane z utrzymaniem składowiska, działaniami przeciwko pyleniu plus rekultywacja składowiska łącznie z opłatami i karami za składowanie.

Dział 13. Sprzedaż energii elektrycznej i regulacyjnych usług systemowych

W dziale tym należy rozliczyć według kierunków sprzedaży energię elektryczną oraz sprzedaż regulacyjnych usług systemowych, w tym rezerw mocy, wytwarzanych lub realizowanych za pomocą własnych urządzeń wytwórczych z uwzględnieniem zakupu na rynku bilansującym.

Jednocześnie zakłada się, że energia elektryczna sprzedawana bezpośrednio odbiorcom finalnym (wiersze 08, 09) pochodzi z produkcji własnej.

Przez kierunki sprzedaży energii elektrycznej rozumie się sprzedaż:

- wg kontraktów bezpośrednich,

- na giełdzie energii elektrycznej,

- na rynku bilansującym.

W sprzedaży energii elektrycznej wg kontraktów należy odrębnie wykazywać kontrakty długoterminowe - sprzedaż w ramach kontraktów długoterminowych (wiersze 02, 18, 20) dotyczą wyłącznie kontraktów określonych w art. 45 ust. 1a ustawy Prawo energetyczne.

W ramach sprzedaży energii należy wydzielić w wierszu 03 ilość oraz wartość energii sprzedawanej        w tzw. kontraktach eksportowych.

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym należy podzielić na dwie grupy:

- dla odbiorców korzystających z zasady TPA, kupujących energię elektryczną bezpośrednio od        wytwórcy w podziale na odbiorców przyłączonych do wspólnej sieci NN+WN oraz odrębnie do sieci SN (wiersze 06, 07)

- dla odbiorców zasilanych bezpośrednio z sieci wytwórcy tzw. odbiorców taryfowych.

W wierszu 21 należy wykazać wartość sprzedaży energii elektrycznej (z produkcji własnej i zakupu na    rynku bilansującym) oraz regulacyjnych usług systemowych.

W wierszu 22 należy wykazać ilość i wartość energii elektrycznej odkupywanej od wytwórcy w ramach obowiązkowego zakupu energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

W wierszu 23 należy wykazać ilość i wartość dla energii elektrycznej odkupywanej od wytwórcy w ramach obowiązkowego zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, dla produkcji ze współspalania lub nowego, odnawialnego źródła energii.

W wierszu 24 należy wydzielać z wiersza 21 (jednocześnie z wiersza 13) sprzedaż energii zakupionej       na rynku bilansującym.

W kolumnie 1 należy wykazywać dane dotyczące ilości energii elektrycznej zakupionej na rynku bilansującym niezbędnej dla pokrycia zobowiązań elektrowni w przypadku obniżenia produkcji z własnych jednostek  wytwórczych. Wartość sprzedaży tej energii w kolumnie 2 należy wykazać bez względu na kierunek sprzedaży     tej energii, a jej wartość należy wyliczać na podstawie średniej ceny sprzedaży we wszystkich kierunkach (bez sprzedaży odbiorcom finalnym bezpośrednio) lub innej metody przyjętej w przedsiębiorstwie.

# Dział 14. Obrót energią elektryczną

Działalność p.t. „Obrót energią elektryczną” występuje wówczas, gdy elektrownia lub elektrociepłownia    kupuje energię elektryczną do odsprzedaży.

Obrót energią elektryczną musi być prowadzony przez przedsiębiorstwo na podstawie uzyskanej na tę działalność koncesji.

Dział 15. Wynik finansowy na energii elektrycznej według rodzajów działalności, w tys. zł

Przy ustalaniu przychodów i kosztów obowiązują ogólne zasady rachunkowości, w tym zasada realizacji (memoriałowa) i współmierności.

W myśl zasady memoriałowej przychody zalicza się do osiągniętych i koszty do poniesionych w okresie ich wystąpienia, a nie w okresie, w którym dokonano zapłaty, czy też poniesiono faktyczne wydatki. Zgodnie z zasadą współmierności uznaje się za koszty danego okresu sprawozdawczego te koszty, które są związane z przychodami tego okresu (określone przez zasadę realizacji).

Koszty działalności własnej dla energii elektrycznej, regulacyjnych usług systemowych, tzn. rezerw mocy     i pozostałych usług systemowych są to koszty wytworzenia tych produktów odniesione do sprzedaży.

Koszty wytworzenia sprzedanej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych (koszty działalności własnej – wiersz 02 kol 1) powinien być wyliczany według następującego wzoru:

gdzie:

Kw   -    koszty działalności własnej dla energii elektrycznej, rezerwy mocy i pozostałych regulacyjnych usług systemowych [tys. zł]

Kjz	-	jednostkowy koszt zmienny wytworzenia energii elektrycznej [zł/MWh]

Kjs	-	jednostkowy koszt stały wytworzenia energii elektrycznej i rezerwy mocy [zł/MWh]

Es	-	ilość sprzedanej energii elektrycznej [MWh]

RMs	-	sprzedana rezerwa mocy [MWh]

Kvs	-	koszty świadczenia usług systemowych [tys. zł]

Jednostkowy koszt zmienny Kjz oblicza się jako:

gdzie:

Kz	-	koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej [tys. zł]

En	-	produkcja energii elektrycznej netto [MWh] {G - 10.m (suma dla kwartału) Dz. 1, kol. 1 (w. 04 – w. 06)}

Jednostkowy koszt zmienny Kjz jest taki sam dla energii elektrycznej sprzedanej i zużytej w elektrowni.

Jednostkowy koszt stały dla energii elektrycznej i rezerw mocy Kjs oblicza się jako:

gdzie:

Ks	- koszty stałe wytwarzania energii elektrycznej i rezerwy mocy [tys. zł]

RMs, En	 -	jak wyżej

Jednostkowy koszt stały Kjs jest jednakowy dla sprzedanych: energii elektrycznej i rezerwy mocy oraz energii elektrycznej zużytej w elektrowni (produkcja ciepła, inne cele).

W kolumnie 1 w wierszu 04 – koszt zakupu energii do odsprzedaży - należy wykazać wartość energii elektrycznej zakupionej na rynku bilansującym, wykazanej w dziale 12 w wierszu 24.

Do kosztów sprzedaży energii elektrycznej w elektrowniach należy zaliczać przede wszystkim opłaty przesyłowe o ile przedsiębiorstwo takie ponosi.

Podział kosztów zarządu pomiędzy rodzaje działalności wyszczególnione w tabeli powinien być dokonywany wg klucza obowiązującego w przedsiębiorstwie.

Przyjęte zasady podziału kosztów powinny być stosowane niezmiennie w sposób ciągły zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Wynik finansowy na sprzedaży stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów.

Wiersz 10 - należy wykazać pozostałe koszty operacyjne oraz straty nadzwyczajne związane z działalnością w zakresie energii elektrycznej (i ciepła).

Są to te pozycje pozostałych kosztów operacyjnych, które można przypisać do działalności energetycznej, i które wpływają na wynik finansowy na tej działalności, w szczególności są to:

- odpisy aktualizujące należności od dłużników (z wyjątkiem związanych z operacjami finansowymi),

- odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, na które nie dokonano wcześniej odpisów aktualizujących ich wartość,

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego od dochodzonych roszczeń i należności z działalności operacyjnej,

- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wiersz 11 - w tej pozycji należy wykazywać sumę następujących elementów kosztów finansowych:

- Koszty zachowania płynności płatniczej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło (m.in. koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciąganych na ten cel)

- Koszty związane z modernizacją, i rozwojem przedsiębiorstwa w zakresie działalności energetycznej oraz związane z inwestycjami z zakresu ochrony środowiska

- Koszty z tytułu ściągania należności

- Ujemne różnice kursowe z działalności operacyjnej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło.

Przez obrót energią elektryczną rozumie się zakup energii elektrycznej z przeznaczeniem do odsprzedaży.

Przez dystrybucję energii elektrycznej rozumie się działalność polegającą na przesyłaniu i rozdziale energii elektrycznej za pomocą własnej sieci i urządzeń rozdzielczych.

Dział 16. Koszty w układzie kalkulacyjnym, w tys. zł

Koszty wytworzenia energii elektrycznej, rezerw mocy, świadczenia usług przesyłowych i wytworzenia ciepła należy wykazywać w układzie kalkulacyjnym podanym na formularzu. Przyjęty układ kalkulacyjny kosztów dzieli koszty na zmienne i stałe według poniższych zasad.

Do kosztów zmiennych należy zaliczać :

- koszty paliwa wraz z kosztami zakupu,

- koszty pozostałych materiałów eksploatacyjnych (wraz z kosztami ich transportu) jak : chemikalia, oleje, smary, addytywy w procesie odsiarczania itd.;

- koszty korzystania ze środowiska (wraz z kosztami transportu odpadów), tj. opłaty za korzystanie z powietrza, wody i ziemi (łącznie z opłatami za składowanie	odpadów paleniskowych).

Koszty stałe obejmują:

- materiały przeznaczone na remonty oraz inne jeżeli nie są zaliczane do kosztów zmiennych; należy zaliczać całość kosztów materiałów zużywanych w ramach działalności energetycznej (bez części, która wchodzi w skład kosztów zarządu)

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników,

- amortyzacja,

- podatki i opłaty,

- pozostałe koszty.

Wynagrodzenia i świadczenia obejmują poza wynagrodzeniami następujące rodzaje kosztów :

- składki z tytułu : ubezpieczeń społecznych, na fundusz pracy oraz fundusz gwarancyjnych świadczeń społecznych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dopłaty do biletów na dojazdy do pracy,

- świadczenia rzeczowe z zakresu BHP, posiłki regeneracyjne, środki czystości,

- wydatki na odzież ochronną i roboczą,

- szkolenie i dokształcanie pracowników,

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie narzędzi i sprzętu stanowiącego własność pracownika,

- inne.

Do kosztów stałych wytwarzania należy zaliczyć podatki i opłaty, jeżeli nie są zaliczone do kosztów        zarządu.

Do pozostałych kosztów należy zaliczać składniki kosztów nie objęte pozycjami wymienionymi, jak np. usługi obce.

Koszty remontów (wiersz 24) grupują wszystkie pozycje kosztów działalności operacyjnej, tj. materiały wraz z zakupem, płace i narzuty na płace, amortyzację sprzętu i transportu technologicznego, obce usługi    remontowe.

Koszty remontów obejmują remonty budynków, maszyn i urządzeń oraz innych środków trwa-łych, zaliczanych do miejsc powstawania kosztów wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej, wykonywanych przez własne służby wydziałów pomocniczych lub podstawowych, jak i inne jednostki.

Koszty wydziałów pomocniczych (wiersz 25) obejmują działalność nie zaliczoną do działalności podstawowej, jak np.:

- wydziały transportu i sprzętu zmechanizowanego,

- wydziały budowlane i naprawcze,

- wydział utylizacji odpadów paleniskowych

Koszty energii elektrycznej z własnej produkcji, zużytej na produkcję ciepła (wiersz 11), należy ustalać według zasady przyjętej dla obliczania kosztów działalności własnej dla energii elektrycznej i rezerw mocy, tzn. według wzoru:

gdzie:

KE/C	-	koszt energii elektrycznej z własnej produkcji zużytej na produkcję ciepła [tys. zł]

Kjz, Kjs	-	zgodnie z objaśnieniami do działu 14

Ec	-	ilość energii elektrycznej z własnej produkcji zużyta na produkcję ciepła [MWh]

Rachunek kosztów powinien być przeprowadzony w skali kwartalnej. W gospodarce skojarzonej podziału kosztów pomiędzy energię elektryczną i cieplną należy dokonywać następująco :

a)	koszty paliwa dzielić proporcjonalnie do podziału energii chemicznej paliwa uzyskanego metodą elektrowni równoważnej lub innej przyjętej w przedsiębiorstwie (sprawozdanie G10.1k Dział 9).

Jeżeli w sprawozdaniu G-10.1k metody te nie są wykazywane, przyjmuje się, że podział kosztów paliwa odbywa się proporcjonalnie do podziału paliwa „ metodą fizyczną ”

b)	koszty zmienne dzielić proporcjonalnie do podziału kosztów paliwa,

c) koszty stałe należy dzielić „metodą zaangażowania mocy”. Istotą tej metody jest określenie udziału podstawowego ogniwa wytwórczego tj. kotłowni w uzyskaniu mocy osiągalnej elektrycznej lub cieplnej (maksymalnej trwałej mocy).

W gospodarce skojarzonej osiągalna (maksymalna) moc elektryczna najczęściej nie występuje równocześnie z osiągalną (maksymalną) mocą cieplną. W tym wypadku dla określenia zaangażowania mocy kotłów w wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła, konieczne jest stworzenie umownego kotła zastępczego, którego moc będzie sumą mocy cieplnej niezbędnej do osiągnięcia maksymalnej mocy elektrycznej i maksymalnej mocy cieplnej.

Jeśli urządzenia, rozumiane jako wspólne miejsca powstawania kosztów, pracują na rzecz kotłowni wspólnej i kotłowni wyodrębnionej, to podział kosztów stałych będzie dwustopniowy. W pierwszym etapie należy podzielić koszty stałe między kotłownię wspólną i kotłownię wyodrębnioną wg kryterium mocy osiągalnej cieplnej kotłowni, a następnie dokonać podziału wg zasad przyjętych dla kotłowni wspólnej.

Uwaga:	Koszty wytwarzania ciepła nie obejmują kosztów pozyskania i uzdatniania nośnika ciepła natomiast powinny obejmować koszty jego podgrzewania. W kolumnie 4, w. 12 należy wykazać koszt podgrzewania nośnika jako jedną łączną pozycję.

Dział 17. Wynik finansowy na działalności objętej kontraktem długoterminowym towarowym lub finansowym, w tys. zł

Dotyczy jednostek posiadających kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii elektrycznej określone   w art. 45 ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne; również dla kontraktów dostosowanych aneksem do realizacji jako umowa finansowa.

Koszty wytworzenia w podziale na stałe i zmienne należy podać według ogólnie obowiązujących podziałów w odniesieniu do energii sprzedanej.

Dział 18. Wynik finansowy na cieple według rodzajów działalności, w tys. zł

W dziale tym należy wykazać rachunek wyników na cieple w podziale na rodzaje prowadzonej działalności.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi wyłącznie działalność wytwórczą, posiada tylko koncesję na wytwarzanie ciepła, wówczas przychody z tej działalności będą stanowić należne od odbiorców:

1) opłaty za zamówioną moc cieplną,

2) opłaty za ciepło,

3) opłaty za nośnik ciepła dostarczony w celu napełnienia oraz uzupełnienia ubytków nośnika ciepła w sieci    ciepłowniczej i instalacjach odbiorców

Przychody z tytułu opłat za nośnik należy wykazywać tylko w kolumnie 2 wierszu 01.

Koszty przygotowania wody dla potrzeb napełniania oraz uzupełniania ubytków nośnika ciepła w podziale na koszty zmienne i stałe należy wykazać w kolumnie 2.

Dane wykazywane w kolumnie 1 nie mogą zawierać wielkości dotyczących sprzedaży i przygotowania nośnika ciepła.

Wiersz 07 – dotyczy (zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. Nr 96 z 2000r., poz.1053)) jednostek wytwórczych gdzie wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się nie w pełnym skojarzeniu z produkcją ciepła (łączna sprawność wytwarzania jest niższa niż 65%). W pozycji tej należy wykazywać (wyłącznie w kolumnie 1 i odpowiednio kolumnie 6) dla przedsiębiorstw, które posiadają  wyłącznie bloki energetyczne lub ciepłownicze, koszty stałe i zmienne eksploatacji członu ciepłowniczego bloku (wymienniki, pompy obiegowe, rury itp.) oraz część kosztów ogólnych przedsiębiorstwa energetycznego, przypadających na człon ciepłowniczy, ustalonych według przyjętej w przedsiębiorstwie metody podziału kosztów wspólnych.

W przedsiębiorstwach energetycznych, w których zainstalowane są bloki energetyczne (także bloki ciepłownicze) oraz kotły ciepłownicze, do kosztów Kcs poza kosztami wymienionymi powyżej, zalicza się również łączne koszty wytwarzania, magazynowania i przetwarzania ciepła z kotłów ciepłowniczych. Koszty Kcs zawierają zatem te elementy, które w przypadku elektrociepłowni, czyli wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i ciepła, można przypisać wyłącznie wytwarzaniu ciepła. Ponieważ jak podano zawierają one elementy kosztów sprzedaży i kosztów zarządu, należy je wydzielać z wiersza “Razem koszty uzyskania przychodów” (wiersz 06).

Jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza i dostarcza odbiorcom ciepło za pośrednictwem własnej sieci cieplnej, posiada koncesję na wytwarzanie i dystrybucję ciepła, wówczas rozlicza dwie działalności:

1) wytwarzanie,

2) przesył i dystrybucja ciepła

Przychody z działalności przesyłowej i dystrybucyjnej są to opłaty za usługi przesyłowe oraz opłaty      abonamentowe, przy czym są one na formularzu podzielone pomiędzy kolumnę 3 (opłaty przesyłowe) i kolumnę 4 (opłaty abonamentowe)

Koszty działalności przesyłowej są to koszty własne wg miejsc powstawania oraz koszty ciepła zużytego na potrzeby własne sieci cieplnej (straty ciepła w sieci).

Kosztem zmiennym działalności przesyłowej i dystrybucyjnej jest koszt ciepła zużytego na potrzeby sieci cieplnej (straty w sieci cieplnej).

W kolumnie 4 należy podać przychody z tytułu opłat abonamentowych oraz koszty handlowej obsługi  odbiorców, których nie mogą zawierać dane wykazywane w kolumnie 3.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi dystrybucję ciepła zakupionego od innych przedsiębiorstw własną siecią cieplną, część ciepła wytwarza we własnych obiektach wytwórczych oraz prowadzi obrót ciepła, posiada koncesje na wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz obrót ciepłem, wówczas rozlicza trzy działalności:

- wytwarzanie ciepła,

- przesył i dystrybucję ciepła,

- obrót ciepłem.

Przychody z działalności obrotowej będą to należne od odbiorców opłaty za moc i ciepło oraz o nośnik ciepła – zakupione z zewnątrz, powiększone opłaty za obsługę odbiorców, którym dostarczane jest ciepło zakupione.

Koszty działalności obrotowej składać się będą z:

- kosztu zmiennego, którym będzie wartość mocy, ciepła i nośnika zakupionego do odsprzedaży,

- kosztu stałego, którym będą koszty własnej działalności „obrót” w układzie kalkulacyjnym.

W wierszu 11 – należy podawać ilość ciepła zakupionego z przeznaczeniem do odsprzedaży.

Dział 19. Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej, w tys. zł

W dziale tym należy wykazywać poziom zobowiązania wynikającego z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w odniesieniu do energii elektrycznej i ciepła.

Należy wykazywać stan zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 20. Łączny wynik na działalności energetycznej (energia elektryczna i ciepło), w tys. zł

Dział ten obejmuje rachunek wyników na całej działalności związanej z wytwarzaniem, dystrybucją               i obrotem energią elektryczną i ciepłem prowadzonej w ramach jednostki sprawozdawczej

W wierszu 08 - należy wykazać pozostałe przychody operacyjne oraz zyski nadzwyczajne związane z działalnością w zakresie wytwarzania oraz, o ile są prowadzone, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

W szczególności (obok zysków nadzwyczajnych) sumę następujących pozycji pozostałych przychodów operacyjnych:

- otrzymane odszkodowania i kary umowne

- odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań bezwarunkowo umorzonych w wyniku postępowania naprawczego lub układowego, które zwiększają kapitał własny,

- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności z działalności operacyjnej.

W wierszu 11 – pozycja ta obejmuje przychody finansowe związane z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej:

- odsetki od środków pieniężnych uzyskiwanych w działalności związanej z wytwarzaniem i ewentualnie z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej,

- odsetki od przeterminowanych należności.