# OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G - 10.9 / za 2003 rok

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane podmioty, których działalność została zaklasyfikowana według PKD do grupy 40.3 lub 40.1, a sprzedaż ciepła w skali roku wynosi 100 TJ (100.000 GJ) i więcej. Sprawozdania nie sporządzają jednostki lokalne wytwarzające energię elektryczną.

Dział 1.  Produkcja ciepła i wskaźniki techniczno-ekonomiczne

W wierszach 01 – 05 – należy wykazywać dane na koniec okresu sprawozdawczego.

Wiersz 01 – należy podać moc zainstalowaną kotłów produkujących ciepło na cele grzewcze lub przemysłowe. Moc zainstalowana wynika z dokumentacji technicznej urządzeń zainstalowanych w poszczególnych źródłach ciepła.

Wiersz 02 - należy podać moc osiągalną kotłów produkujących ciepło na cele grzewcze lub przemysłowe. Jest to moc znamionowa zmniejszona o trwałe ubytki mocy spowodowane starzeniem się urządzeń lub zwiększona w wyniku modernizacji. Jest to maksymalna moc możliwa do uzyskania w normalnych warunkach pracy. W przypadku określenia mocy kotła na tabliczce znamionowej w Gcal / h - przelicznik jest następujący :

# 1Gcal / h = 1,163 MW

Wiersze 03 – 05 – są sumą określonych przez przedsiębiorstwo dla każdego źródła ciepła i określonego nośnika ciepła:

- mocy cieplnej przeznaczonej do sprzedaży odbiorcom,

- mocy cieplnej niezbędnej do pokrycia potrzeb własnych tego źródła ciepła,

- mocy cieplnej przeznaczonej do zużycia własnego na inne rodzaje działalności gospodarczej, ustalonych na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej.

Wiersz 06 - należy podać ilość ciepła wytworzoną przez kotły w okresie sprawozdawczym.

Określenie produkcji ciepła musi być dokonywane na podstawie ilości nośnika, jego temperatury oraz w przypadku pary - ciśnienia na wyjściu z kotła i powrocie.

Produkcja ciepła w przypadku braku pomiarów może być określona na podstawie energii chemicznej paliwa doprowadzonej do kotła i wskaźnika strat ciepła w kotle.

Wskaźnik sprawności albo wskaźnik strat powinien być określony dla każdego eksploatowanego kotła drogą ekspertyzy lub odpowiednimi pomiarami.

Wiersz 07 – należy podać ilość ciepła z własnej produkcji zużytą na cele grzewcze i technologiczne, z pominięciem procesu technologicznego produkcji ciepła.

Wiersz 08 - zużycie paliwa podstawowego należy określić na podstawie ilości dostarczonego

paliwa oraz stanu składowisk i ewentualnych ubytków (jeśli są wyliczane w przedsiębiorstwie).

Wiersz 09 - średnia wartość opałowa powinna być określana na podstawie parametrów podanych przez dostawcę lub własnych pomiarów.

Wiersz 10 - energię chemiczną paliwa podstawowego należy liczyć wg wzoru :

gdzie :

[GJ] - energia chemiczna paliwa,

B [t ,m3] - ilość zużytego paliwa,

- średnia wartość opałowa.

Wiersz 11 – energię chemiczną innych paliw należy wyliczać analogicznie jak dla paliwa podstawowego, tzn. ilość zużytego paliwa przemnożyć przez średnią wartość opałową i podzielić przez tysiąc.

Wiersz 12 - należy podać sumę energii chemicznej paliwa podstawowego i innych paliw (suma wierszy 10 i 11).

Wiersz 13 - jednostkowe zużycie paliwa na produkcję ciepła oblicza się przez podzielenie ilości zużytej energii chemicznej paliwa przez produkcję ciepła ogółem (wiersz 12 / wiersz 06) i pomnożenie przez 1000.

Wskaźnik ten powinien być większy od tysiąca i zawierać się w przedziale 1100 - 1400. Odwrotnością jednostkowego zużycia paliwa jest wskaźnik sprawności wytwarzania ciepła.

Wiersze 14 - 36- należy podać nazwę i kod paliwa podstawowego wg poniższej tabelki :

| Nazwa paliwa | Kod | Jedn. miary |
| --- | --- | --- |
| węgiel kamienny do celów energetycznych | 60 | t |
| węgiel kamienny koksowy | 61 |  |
| koks | 62 |  |
| węgiel brunatny | 03 |  |
| olej opałowy lekki | 96 |  |
| olej opałowy ciężki wysokosiarkowy | 99 |  |
| olej opałowy ciężki niskosiarkowy | 98 |  |
| olej napędowy do szybkoobrotowych silników z zapłonem samoczynnym (paliwo dieslowe) | 64 |  |
| olej napędowy do silników średnio i wolnoobrotowych z zapłonem samoczynnym (paliwo żeglugowe) | 10 |  |
| gaz ziemny wysokometanowy | 13 | tys.m3 |
| gaz ziemny zaazotowany | 14 |  |
| gaz koksowniczy | 16 |  |
| gaz wielkopiecowy | 19 |  |
| gaz ciekły | 12 | t |
| gaz ziemny z odmetanowania pokładów węgla | 15 | tys.m3 |
| paliwa odpadowe gazowe | 79 | GJ |
| gaz gnilny (biogaz) | 27 |  |
| paliwa odpadowe stałe | 33 |  |
| odpady przemysłowe stałe i ciekłe | 34 |  |
| odpady komunalne | 35 |  |
| ciepło w parze i gorącej wodzie | 23 |  |
| energia geotermalna | 93 |  |

Wiersz 37 – należy podać różnicę pomiędzy ilością ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej (z własnej produkcji i zakupionego) a ilością ciepła oddanego z sieci.

Wiersz 38 – wskaźnik strat ciepła należy określać jako iloraz strat oraz ilości ciepła wyprowadzonego do sieci.

W wierszach 37, 39, 40 – należy wykazać poziom strat ciepła, mocy cieplnej oraz ubytków nośnika ciepła podczas przesyłania siecią ciepłowniczą.

Koszty związane z tymi stratami stanowią element kalkulacji kosztów jednostkowych przesyłania i dystrybucji będących podstawą do ustalania stawek opłat

Wiersz 41 – należy wykazać liczbę zatrudnionych w działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz obsługą handlową odbiorców.

Dane wykazywać na koniec okresu sprawozdawczego.

# Działy  2, 3, 4. Sprzedaż ciepła i usług przesyłowych

Sprzedaż ciepła obejmuje trzy działy

Dział 2 dotyczy ciepła wytworzonego we własnych źródłach i sprzedawanego przedsiębiorstwom dystrybucyjnym lub bezpośrednim odbiorcom bez udziału sieci (tzw. „sprzedaż przez płot”)

Dział 3 dotyczy ciepła sprzedawanego z własnej sieci ciepłowniczej.

Dział 4 dotyczy ciepła, które nie pochodzi z własnej produkcji, jak również ciepła, które nie jest przesyłane własną siecią ciepłowniczą, czyli ciepła, dla którego przedsiębiorstwo prowadzi wyłącznie działalność w zakresie obrotu.

Sprzedaż ciepła należy wykazywać wg rodzaju nośnika ciepła w podziale na :

- parę technologiczną,

- wodę technologiczną

- wodę grzewczą.

Moc zamówioną należy podawać jako średnią miesięczną z okresu sprawozdawczego.

Sprzedaż ciepła obejmuje ciepło dostarczone do odbiorców i zaliczone do sprzedaży w okresie sprawozdawczym.

Nośnikiem ciepła jest woda lub para.

Sprzedaż nośnika obejmuje sprzedaż wody lub pary na potrzeby przesyłania przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub na potrzeby odbiorców.

Opłaty za moc zamówioną, za ciepło oraz za sprzedaż nośnika obejmują kwoty zafakturowane (bez podatku VAT) dla odbiorców ciepła za okres sprawozdawczy.

Ilość nośnika dla wody sieciowej i wody technologicznej powinna być podawana w m3 , natomiast ilość nośnika pary technologicznej w tonach (t).

Sprzedaż usług przesyłowych

Dane dotyczące tego rodzaju działalności należy wykazywać w dziale 3.

W wierszach 09 i 10 (działu 3) – należy podawać wielkości dotyczące ciepła, które jest przesyłane siecią przedsiębiorstwa, ale nie jest przez to przedsiębiorstwo sprzedawane – świadczona jest tylko usługa przesyłowa.

Dział 5.  Zakup ciepła i usług przesyłowych

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją ciepła kupuje ciepło lub usługi przesyłowe od innych wytwórców, wówczas należy wykazać ilość i wartość zakupu w tym dziale.

Poniesione opłaty za moc, ciepło, nośnik ciepła, opłaty abonamentowe, w wysokości odpowiadającej sprzedanemu ciepłu i sprzedanemu nośnikowi ciepła stanowią koszty zakupionego ciepła i powinny być rozliczane w działalności „obrót” w dziale 6. Pozostałą część opłat, odnoszącą się do ciepła zużywanego na potrzeby przedsiębiorstwa, w tym straty w sieciach, należy rozliczać w działalności dystrybucyjnej.

Opłaty poniesione na zakup usług przesyłowych należy rozliczać w działalności „obrót” lub działalności przesyłowej w zależności od tego, jak skonstruowana jest taryfa przedsiębiorstwa (w dziale 6).

Jeżeli opłaty te przenoszone są na odbiorców w postaci opłat za ciepło, należy koszty kupowanych usług przesyłowych rozliczać w działalności „obrót”. Jeżeli są one przenoszone w ramach opłat przesyłowych płaconych przez odbiorców, to należy je rozliczać w działalności dystrybucyjnej (w dziale 6).

Wiersze 02, 04, 06 - dotyczą zakupu mocy, ciepła i nośnika ciepła zużywanego na potrzeby przedsiębiorstwa, w tym na pokrycie strat w sieciach ciepłowniczych.

Dział 6.  Wynik finansowy według rodzajów działalności, w tys. zł

Przy ustalaniu przychodów i kosztów obowiązują ogólne zasady rachunkowości, w tym zasada realizacji (memoriałowa) i współmierności. W myśl zasady memoriałowej przychody zalicza się do osiągniętych i koszty do poniesionych w okresie ich wystąpienia, a nie w okresie, w którym dokonano zapłaty, czy też poniesiono faktyczne wydatki. Zgodnie z zasadą współmierności uznaje się za koszty danego okresu sprawozdawczego te koszty, które są związane z przychodami tego okresu (określone przez zasadę realizacji).

Przedsiębiorstwa ciepłownicze podają przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności.

1. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi wyłącznie działalność wytwórczą, posiada tylko koncesję na wytwarzanie ciepła, wówczas przychody z tej działalności będą stanowić należne od odbiorców:

1) opłaty za zamówioną moc cieplną,

2) opłaty za ciepło,

3) opłaty za nośnik ciepła dostarczony w celu napełnienia oraz uzupełnienia ubytków nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej i instalacjach odbiorców

oraz wartość ciepła i nośnika ciepła zużytego w przedsiębiorstwie (na inne cele niż proces produkcji ciepła), rozliczonego po koszcie wytworzenia.

Uwaga: przychody z tytułu opłat za nośnik należy wykazywać tylko w rubryce: kolumna 2 wiersz 1

Do kosztów zmiennych należy zaliczyć:

1) koszty paliw zużytych na wytworzenie ciepła,

2) koszty zakupu paliw,

3) opłaty za korzystanie ze środowiska,

4) pozostałe materiały zależne od poziomu produkcji.

Koszty stałe wytwarzania ciepła powinny być kalkulowane w podziale na trzy rodzaje działalności:

1) działalność podstawową,

2) działalność remontową,

3) pozostałą działalność pomocniczą.

Działalność podstawowa obejmuje koszty proste wytwarzania zaliczone do układu rodzajowego:

- wynagrodzenia i świadczenia,

- amortyzacja,

- podatki i opłaty,

- usługi obce.

Działalność remontowa i pomocnicza obejmuje wszystkie koszty proste układu rodzajowego podobnie jak działalność podstawowa.

Przez działalność pomocniczą rozumie się działalność tych wydziałów, które wykonują usługi nie tylko na rzecz wytwarzania ciepła np.

- wydziały transportu i sprzętu zmechanizowanego,

- wydziały budowlane i naprawcze,

- wydziały utylizacji odpadów paleniskowych.

Koszty przygotowania wody dla potrzeb napełniania oraz uzupełniania ubytków nośnika ciepła w podziale na koszty zmienne i stałe należy wykazać w kolumnie 2.

Dane wykazywane w kolumnie 1 nie mogą zawierać wielkości dotyczących sprzedaży i przygotowania nośnika ciepła.

2. Jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza i dostarcza odbiorcom ciepło za pośrednictwem własnej sieci cieplnej, posiada koncesję na wytwarzanie i dystrybucję ciepła, wówczas rozlicza dwie działalności:

1) wytwarzanie,

2) przesył i dystrybucja ciepła

Przychody z działalności wytwórczej obejmują należne od odbiorców:

1) opłaty za zamówioną moc cieplną,

2) opłaty za ciepło,

3) opłaty za napełnianie i uzupełnianie nośnika ciepła,

oraz wartość ciepła i nośnika ciepła zużytego na potrzeby przedsiębiorstwa, rozliczone po koszcie wytwarzania.

Do zużycia na potrzeby przedsiębiorstwa należy zaliczyć między innymi zużycie ciepła na potrzeby działalności przesyłowej i dystrybucyjnej oraz straty ciepła w sieci cieplnej (różnica bilansowa)

Koszty działalności wytwórczej powinny być kalkulowane zgodnie z punktem 1 objaśnień tego działu.

Przychody z działalności przesyłowej i dystrybucyjnej są to opłaty za usługi przesyłowe oraz opłaty abonamentowe, przy czym są one na formularzu podzielone pomiędzy kolumnę 3 (opłaty przesyłowe) i kolumnę 4 (opłaty abonamentowe)

Koszty działalności przesyłowej są to koszty własne wg miejsc powstawania oraz koszty ciepła zużytego na potrzeby własne sieci cieplnej (straty ciepła w sieci).

Koszty działalności przesyłowej powinny być wykazywane w układzie kalkulacyjnym, podobnie jak dla wytwarzania ciepła.

Kosztem zmiennym działalności przesyłowej i dystrybucyjnej jest koszt ciepła zużytego na potrzeby sieci cieplnej (straty w sieci cieplnej).

Koszty stałe należy kalkulować w podziale na trzy rodzaje działalności podobnie jak w działalności wytwórczej:

1) podstawową,

2) remontową,

3) pozostałe działalności pomocnicze.

W kolumnie 4 należy podać przychody z tytułu opłat abonamentowych oraz koszty handlowej obsługi odbiorców, których nie mogą zawierać dane wykazywane w kolumnie 3.

3. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi dystrybucję ciepła zakupionego od innych przedsiębiorstw własną siecią cieplną, część ciepła wytwarza we własnych obiektach wytwórczych oraz prowadzi obrót ciepła i posiada koncesje na wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz obrót ciepłem, wówczas rozlicza trzy działalności:

- wytwarzanie ciepła,

- przesył i dystrybucję ciepła,

- obrót ciepłem.

Przychody z działalności wytwórczej będą stanowić:

- opłaty za moc i ciepło należne od odbiorców ciepła, odniesione do mocy zamówionej i ciepła wytworzonego we własnych obiektach wytwórczych,

- opłaty za nośnik ciepła i uzupełnianie wody sieciowej w odniesieniu do wody wytworzonej we własnym zakresie,

- wartość ciepła i nośnika ciepła rozliczonego po koszcie wytworzenia, wytworzonego we własnym zakresie, zużytego na potrzeby przedsiębiorstwa.

Koszty działalności wytwórczej powinny być kalkulowane analogicznie jak w przypadku opisanym w punkcie 1 (dział 6) objaśnień.

Przychody z działalności przesyłowej i dystrybucyjnej będą stanowić:

- opłaty za przesył,

- opłaty abonamentowe za ciepło dostarczane odbiorcom z własnych obiektów wytwórczych,

w podziale opisanym w punkcie 2 (dz. 6).

Koszty działalności przesyłowej i dystrybucyjnej powinny być kalkulowane analogicznie jak dla opisanej działalności przesyłowej w punkcie poprzednim.

Przychody z działalności w zakresie obrotu stanowią należne od odbiorców opłaty za moc i ciepło oraz nośnik ciepła – zakupione z zewnątrz, powiększone o opłaty za obsługę odbiorców pobrane od odbiorców, którym dostarczane jest ciepło zakupione.

Koszty działalności w zakresie obrotu składać się będą z:

- kosztów zmiennych, którymi będzie wartość mocy, ciepła i nośnika zakupionego do odsprzedaży,

- kosztów stałych, którymi będą koszty własne działalności „obrót” w układzie kalkulacyjnym omówionym w punkcie 1 objaśnień do tego działu.

Wiersz 1 kolumna 6 – jeśli przychody na wytwarzaniu powiększone są o wartość ciepła zużytego na straty, to suma kolumn pomniejszona będzie o przychody zaliczone do wytwarzania a osiągnięte na opłacie zmiennej na pokrycie strat przesyłu.

W wierszu 08 należy z działalności podstawowej wyodrębnić amortyzację.

W wierszu 10 należy podać całość kosztów remontów.

W wierszu 15 (kolumna 6) należy wykazać pozostałe przychody operacyjne oraz zyski nadzwyczajne związane z prowadzoną działalnością energetyczną w zakresie ciepła.

Wiersz 16 – pozycja ta obejmuje pozostałe koszty operacyjne oraz straty nadzwyczajne związane z prowadzeniem działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania i obrotu ciepłem.

Wiersz 17 – pozycja ta obejmuje przychody finansowe związane z prowadzeniem działalności związanej z obrotem i dystrybucją ciepła:

- odsetki od środków pieniężnych uzyskiwanych w działalności związanej z obrotem i dystrybucją ciepła,

- odsetki od przeterminowanych należności.

Wiersz 19 - w tej pozycji należy wykazywać sumę następujących elementów kosztów finansowych:

- Koszty zachowania płynności płatniczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło (m.in. koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciąganych na ten cel).

- Koszty związane z modernizacją, i rozwojem przedsiębiorstwa w zakresie działalności energetycznej oraz związane z inwestycjami z zakresu ochrony środowiska.

- Koszty z tytułu ściągania należności.

- Ujemne różnice kursowe z działalności operacyjnej w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

W wierszach 21 i 22 - należy podać wartość środków trwałych brutto (w. 21) i netto (w. 22) związanych z poszczególnymi rodzajami działalności, tj. w kolumnie 1 z wytwarzaniem ciepła, w kolumnie 3 z przesyłaniem i dystrybucją ciepła, a w kolumnie 5 z obrotem ciepłem.

Wartości środków trwałych (brutto i netto) powinny być wykazane według stanu na koniec roku, za który jest sporządzane sprawozdanie.