# OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G - 10. m / za 2004 rok

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane:

- poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów elektrowni bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1 oraz do grupy 40.3, wybrane metodą doboru celowego;

- elektrownie i zespoły elektrowni wodnych wydzielonych zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1;

- podmioty, których działalność została zaklasyfikowana według PKD do sekcji C (działy 10 – 14), D (działy 15 – 37),  E (bez klasy 4010), oraz innych sekcji w przypadku gdy wytwarzają energię elektryczną;

- podmioty zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1.

### Dział 1. Produkcja i zużycie energii elektrycznej

Wiersz 01 – należy podać liczbę elektrowni każdego rodzaju

Wiersze 02 i 03 – należy podać moc elektryczną zainstalowaną i osiągalną na koniec okresu sprawozdawczego. Dla elektrowni cieplnych konwencjonalnych moce należy podawać z dokładnością do 0,1MW, natomiast dla pozostałych producentów energii elektrycznej z dokładnością do 0,001MW.

Wiersz 04 – produkcja energii elektrycznej brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez wszystkie generatory i pomierzona na zaciskach tych generatorów.

Wiersz 05 – dotyczy energii elektrycznej wytworzonej z wody przepompowanej z dolnego zbiornika do górnego. W elektrowniach szczytowo-pompowych, jak: Porąbka – Żar, Żarnowiec jest to całkowita produkcja generatorów elektrowni. W elektrowniach z członem pompowym energię należy wyliczyć na podstawie średniego wskaźnika sprawności cyklu turbinowego.

Wiersz 06 – należy podać ilość energii elektrycznej z własnej produkcji, którą zużywają urządzenia pomocnicze elektrowni w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Wiersz 07 – należy podać ilość energii elektrycznej z własnej produkcji, którą zużywają urządzenia ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Wiersz 08 – należy podać ilość energii elektrycznej z własnej produkcji, którą zużywają urządzenia elektrowni w procesie wytwarzania ciepła.

Wiersz 09 – należy podać ilość energii elektrycznej zużytej na pompowanie wody do zbiornika.

Wiersz 10 – energia wprowadzona do sieci – należy wykazać ilość energii elektrycznej z własnej produkcji wprowadzonej do krajowej sieci elektroenergetycznej, w tym ilość energii wprowadzonej do wspólnej sieci i dostarczonej bezpośrednio odbiorcom.

## Dział 2. Zużycie i zapasy paliw podstawowych

Dział ten wypełniają tylko elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe zakwalifikowane wg PKD do grupy 40.1. oraz do grupy 40.3, wybrane metodą doboru celowego.

Należy wykazywać dane dotyczące paliwa podstawowego zużywanego w kotłach energetycznych.

Jednostki wykorzystujące jako paliwo podstawowe dwa rodzaje nośników energii podają dane dla obydwu, np.: węgla kamiennego i gazu ziemnego.

Ilość paliwa gazowego należy podać w tys. m3.

UWAGA ! Gaz z odmetanowania kopalń należy zaliczać do gazu ziemnego.

Wiersze 01 i 02 – zużycie paliwa w elektrowni (elektrociepłowni) należy określać metodą bezpośredniego pomiaru ilości paliwa doprowadzonego do kotłów. Energia chemiczna paliwa wynika z iloczynu ilości zużytego paliwa i jego średniej wartości opałowej.

Wiersze 03 i 04 – zużycie paliwa podstawowego na produkcję energii elektrycznej w przypadku produkcji w skojarzeniu powinno zostać podzielone pomiędzy obie formy energii (energię elektryczną i ciepło) metodą fizyczną i wykazane tylko dla energii elektrycznej.

Wiersz 05 – zapas na koniec miesiąca należy podać ilość paliwa podstawowego jaka pozostała na własnym składowisku lub w zbiornikach.

Wiersz 06 – należy podać ilość zapasu paliwa na koniec miesiąca utrzymywana u dostawcy na rzecz jednostki sprawozdawczej.

Dział 3. Źródła odnawialne, import i eksport energii elektrycznej

Dział ten wypełniają tylko przedsiębiorstwa sieciowe.

W wierszach 01 – 09 – należy wykazywać dane dla znajdujących się na obszarze działania przedsiębiorstwa sieciowego niezależnych elektrowni wodnych oraz innych źródeł odnawialnych będących własnością osób prywatnych lub firm, od których przedsiębiorstwo sieciowe kupuje lub przesyła energię elektryczną.

Należy podać moc zainstalowaną oraz energię elektryczną wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci tj. zakupioną przez przedsiębiorstwo sieciowe lub inny podmiot ale przesyłaną przez przedsiębiorstwo sieciowe.

Moc zainstalowaną należy wykazywać w danym miesiącu również wtedy, gdy przedsiębiorstwo sieciowe nie kupuje energii elektrycznej, ale elektrownia wodna lub inne źródło odnawialne jest nadal przyłączone do wspólnej sieci.

W wierszu 10 – należy podać ilość energii elektrycznej wpływającej do sieci z zagranicy.

W wierszach 11 – 20 – energię z wiersza 10 należy podać w rozbiciu na poszczególne kraje.

W wierszu 21 – należy podawać ilość energii elektrycznej wypływającej z sieci zagranicę.

W wierszach 22 – 31 – należy podać w rozbiciu na poszczególne kraje.

Dział 4. Nowe przyłączenia źródeł odnawialnych

Ten dział wypełniają tylko przedsiębiorstwa sieciowe.

Należy wykazać źródła, dla których wydano warunki przyłączenia. Dane należy podawać dla okresu sprawozdawczego uwzględniając ewentualne zmiany wydanych warunków .

Dla warunków zmienionych podać dane wymienione na formularzu o ile uległy one zmianom, a w kolumnie „0” dopisać symbol „ZWP”.

Kod województwa (2 znaki) powinien być zgodny z ”Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju” GUS, Warszawa 1999.

Należy wykazywać kod województwa, na terenie którego ma być położona elektrownia, może on być inny niż kod województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa sieciowego.

W kolumnie 2 należy zastosować następujące symbole :

dla elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej poniżej 1MW	- MEW,

dla pozostałych elektrowni wodnych	- EW,

dla elektrowni biogazowych

- gaz wysypiskowy	- BGW,

- osady ściekowe	- BGO,

- pozostałe (np.odchody zwierz.)	- BGP,

dla elektrowni wiatrowych	- W,

dla elektrowni na biomasę	- BM,

dla pozostałych elektrowni	- IN .

W kolumnie 3 podać napięcie sieci, do której dane źródło ma być przyłączone.