# Objaśnienia do formularza RAF-2 / za 2004 rok

Formularz wypełniają producenci i dystrybutorzy paliw ciekłych (rafinerie, mieszalnie oraz jednostki prowadzące obrót produktami przerobu ropy naftowej).

Dział 1. Surowce i produkty naftowe

Należy wypełniać co miesiąc, podając wielkości narastające od początku roku do końca danego miesiąca. Wielkości produkcji, zakupów, sprzedaży oraz zapasów należy podać w tonach (w liczbach całkowitych).

### Dział 2 i 3. Import i eksport produktów naftowych

Należy wypełniać co miesiąc, podając wielkości importu i eksportu narastająco od początku roku do końca miesiąca, wyszczególniając kraje pochodzenia w przypadku importu i kraje docelowe w przypadku eksportu.

## Dział 4. Import ropy naftowej

Dział ten wypełniają tylko importerzy ropy naftowej.

W poszczególnych wierszach odpowiadających wymienionym typom importowanej ropy naftowej należy podać informacje o wielkości i wartości importu oraz zawartości siarki w ropie i jej gęstości wg API.

Objaśnienia do poszczególnych kolumn działu 1:

| W kolumnie 1 | - | Należy podać stan zapasów na początek roku sprawozdawczego, bez zapasów obowiązkowych tworzonych na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197). |
| --- | --- | --- |
| W kolumnie 2 | - | Należy podać wielkość produkcji rozumianej jako produkcja sprzedana oraz zwiększająca zapasy, bez produktów poddanych dalszemu przetwarzaniu. |
| W kolumnie 3 | - | Należy podać ilość ogółem zakupionych surowców i produktów. |
| W kolumnie 4 | - | Należy podać wielkość importu (jedynie importu bezpośredniego, czyli zakupu od podmiotów zagranicznych). Nie jest importem zakup od krajowych pośredników produktu, który fizycznie pochodzi z zagranicy. |
| W kolumnie 5 W kolumnie 6 | - - | Należy podać wielkość sprzedaży odbiorcom detalicznym. W przypadku paliw silnikowych jest to równoznaczne ze sprzedażą na stacjach paliw, w przypadku gazu ciekłego i lekkiego oleju opałowego jest to sprzedaż dla gospodarstw domowych, w przypadku ciężkiego oleju opałowego sprzedaż do odbiorców kupujących rocznie poniżej 24000 ton. Należy podać wielkość sprzedaży pozostałym odbiorcom finalnym, tzn. odbiorcom zakupującym produkt hurtowo do własnego użytku, a nie w celu dalszej odsprzedaży. W tej kategorii znajdą się głównie przedsiębiorstwa transportowe, a także odbiorcy przemysłowi dużych ilości olejów opałowych. |
| W kolumnie 7 | - | Należy podać wielkość sprzedaży innym firmom naftowym, tzn. producentom paliw, mieszalniom oraz firmom handlowym. |
| W kolumnie 8 | - | Należy podać wielkość eksportu. Uwaga: Dane podane w kolumnach 5-8 powinny obejmować całkowitą sprzedaż zrealizowaną przez jednostkę sprawozdawczą. Wszystkie transakcje sprzedaży powinny być sklasyfikowane do wymienionych kolumn. |
| W kolumnie 9 | - | Należy podać stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego, bez zapasów obowiązkowych, tworzonych na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197). |
| W kolumnie 10 | - | Należy podać ogólną wartość (w tys. zł) zakupionych surowców i produktów (koszt pozyskania wraz z kosztami krajowymi przeładunku i transportu). |
| W kolumnie 11 | - | Należy podać wartość (w tys. zł) importowanych surowców i produktów (koszt obejmuje transport i ubezpieczenie - cena CIF). |
| W kolumnie 12 | - | Należy podać ogólną wartość (w tys. zł) całkowitej sprzedaży. |

W kolumnach 10, 11 i 12 należy podawać wartości netto (bez podatku VAT).

Objaśnienia do wybranych wierszy działu 1:

Półprodukty rafineryjne pochodzenia naftowego (wiersz 02) – produkty rafinacji ropy naftowej, stanowiące wsad do dalszego przetwarzania w przemianie rafineryjnej, łącznie z produktami odzyskanymi z procesów petrochemicznych i stanowiącymi wsad do przemiany rafineryjnej (np. benzyna pirolityczna).

Dodatki, utleniacze (wiersz 03) –  niewęglowodorowe związki chemiczne dodawane do produktów  naftowych w celu polepszenia ich właściwości, takich jak liczba oktanowa, cetanowa, temperatura zamarzania oraz właściwości ekologiczne. Przykładem są tu alkohole (etanol, metanol), etery (MTBE, ETBE, TANE), estry, detergenty i depresatory.

Paliwa ciekłe z biomasy (wiersze 06 i 07) – paliwa ciekła pochodzenia organicznego.

Inne węglowodory ciekłe (wiersz 08) – oleje pozyskane z piasków i łupków bitumicznych, oleje uzyskane w wyniku upłynniania węgla, wodór i oleje emulsyjne (np. Orimulsion).

Etan (wiersz 10) – produkt pozyskiwany z gazu rafineryjnego lub wydobywany wraz z gazem ziemnym.

Benzyny specjalne (do ekstrakcji i lakierów) (wiersz 12) – produkty rafineryjne o cechach zbliżonych do benzyn lub nafty, używane do celów nieenergetycznych, np. jako substancje rozcieńczające do farb.

Benzyny silnikowe bezołowiowe (wiersz 13) – także benzyna U-95.

Pozostałe nafty (wiersz 17) – produkty destylujące w temperaturze od 150 do 300 stopni C, używane w innych celach niż transport lotniczy.

Oleje napędowe (wiersze 18 i 19) – oleje napędowe stosowane do:

- napędu silników wysokoprężnych szybkoobrotowych – pojazdy z silnikiem Diesla (wiersz 17),

- napędu silników wysokoprężnych wolno- i średnioobrotowych – lokomotywy, statki, niektóre maszyny i agregaty (wiersz 18).

Benzyny do pirolizy (wiersz 24) – produkty używane głównie w procesach petrochemicznych do produkcji etylenu lub związków aromatycznych.

Pozostałe produkty naftowe (wiersz 30) – inne  nie wymienione  produkty  pochodzenia  naftowego.

Oleje przepracowane (wiersz 33) – zużyte technologicznie oleje silnikowe i smarowe.

Przeliczniki jednostek (tony/litry) dla ważniejszych paliw:

| benzyna uniwersalna U 95 | kod 88 | 1 tona | 1320 | litrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| benzyna bezołowiowa 95 | kod 88 | 1 tona | 1316 | litrów |
| benzyna bezołowiowa 98 | kod 88 | 1 tona | 1312 | litrów |
| benzyny lotnicze | kod 69 | 1 tona | 1370 | litrów |
| olej napędowy do silników szybkoobrotowych | kod 64 | 1 tona | 1195 | litrów |
| olej napędowy do silników wolno- i średnioobrotowych | kod 10 | 1 tona | 1160 | litrów |
| paliwa do silników odrzutowych | kod 37 i 38 | 1 tona | 1235 | litrów |
| pozostałe nafty | kod 74 | 1 tona | 1190 | litrów |
| olej opałowy lekki | kod 96 | 1 tona | 1125 | litrów |
| olej opałowy ciężki | kod 98 i 99 | 1 tona | 1050 | litrów |
| benzyny do ekstrakcji i lakierów | kod 75 | 1 tona | 1330 | litrów |
| oleje silnikowe | kod 71 | 1 tona | 1110 | litrów |
| oleje smarowe | kod 82 | 1 tona | 1100 | litrów |
| benzyna do pirolizy | kod 76 | 1 tona | 1340 | litrów |
| gaz ciekły | kod 12 | 1 tona | 1850 | litrów |
| etanol | kod 81 | 1 tona | 1266 | litrów |
| metanol | kod 81 | 1 tona | 1250 | litrów |