OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G - 10.3 / za 2004 rok

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane podmioty, których działalność została zaklasyfikowana według PKD do sekcji C (działy 10 – 14), D (działy 15 – 37), E (bez grupy 40.1 i 40.3), oraz do innych sekcji          w przypadku gdy wytwarzają energię elektryczną.

Kod województwa (2 znaki) powinien być zgodny z ”Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju” GUS, Warszawa 1999.

Należy wykazywać kod województwa, na terenie którego położona jest elektrownia, może on być inny niż kod województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa.

# Dział 1.	Zdolności produkcyjne elektrowni

Wiersze 01 oraz 07 – należy podać moc elektryczną zainstalowaną, osiągalną brutto, osiągalną netto (wielkości te należy podawać z dokładnością do 0.1) oraz moc osiągalną cieplną (wyrażoną w liczbach całkowitych) całej elektrociepłowni odpowiednio wg stanu na początek i koniec roku.

Wiersze 02- 06 -  należy podać przyrost (+) lub ubytek (-) mocy dla poszczególnych przyczyn zmiany:

I 	- inwestycja (wprowadzenie do eksploatacji nowego urządzenia),

K   - korekta (dotyczy mocy osiągalnej i może być spowodowana wieloma przyczynami, np. likwidacją kotła współpracującego z turbinami, modernizacją turbozespołu itp.),

L	- likwidacja (np. likwidacja turbozespołu),

M	- modernizacja,

O	- zmiany organizacyjne.

W przypadku zmiany mocy zainstalowanej lub osiągalnej urządzenia należy wypełnić dział 4.

Wiersze 08- 15 – dla każdego turbozespołu należy podać moc elektryczną zainstalowaną, osiągalną brutto według stanu na koniec roku.

# Dział 2.	Bilans energii elektrycznej, w MWh

Wiersz 01 - produkcja energii elektrycznej brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez wszystkie generatory elektrowni, mierzona na zaciskach generatorów.

Wiersz 02 - produkcja energii elektrycznej w układzie skojarzonym jest to energia elektryczna wytworzona na tym samym strumieniu pary co ciepło wytwarzane z pary pobranej z upustów i wylotów turbin z przeznaczeniem na cele technologiczne i grzewcze.

Dla zakładów wyposażonych wyłącznie w turbiny przeciwprężne i upustowo-przeciwprężne będzie to całkowita produkcja energii elektrycznej zakładu.

Dla elektrowni wyposażonych w turbozespoły kondensacyjno-upustowe ilość tej energii należy wyliczyć ze wzorów podanych w Polskiej Normie PN-93/M-35500, jest to II strefa bilansowa.

Całość energii elektrycznej wytwarzanej w układach kombinowanych np. gazowo-parowych należy uważać za energię wytwarzaną w skojarzeniu.

Wiersz 03 – Za energię elektryczną wytworzoną w pełnym skojarzeniu należy uważać energię elektryczną wytworzoną w procesie skojarzonym (w tym w układach kombinowanych , gazowo-parowych) ze sprawnością równą lub większą 70% zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 roku, Dz.U. Nr 104 poz.971).

Wiersz 04 - należy podać energię elektryczną wytworzoną w turbinach gazowych, przez agregaty napędzane silnikami wewnętrznego spalania oraz w układzie kombinowanym.

Wiersz 05 – należy wykazać energię elektryczną z  odnawialnych źródeł energii.

Wiersz 06 – Należy podać ilość energii elektrycznej wytworzonej ze spalania biopaliw (biomasy i biogazu) w urządzeniach spalających jednocześnie biopaliwa z innymi paliwami.

Energię elektryczną wytworzoną z biopaliw należy obliczać jako część energii odpowiadającą udziałowi energii chemicznej biopaliwa w całości energii chemicznej wszystkich paliw zużytych do produkcji energii elektrycznej.

Wiersz 07 – należy wykazać zakup energii elektrycznej z przedsiębiorstwa sieciowego, która wchodzi do bilansu energii elektrycznej.

Wiersz 08 - należy wykazać ilość energii pobranej bez pośrednictwa sieci energetyki zawodowej od innych wytwórców.

Wiersz 10 - zużycie własne elektrowni z własnej produkcji lub pobrane z sieci energetyki zawodowej należy rozdzielić pomiędzy energię elektryczną i cieplną, którą produkuje elektrociepłownia.

Zasady podziału podane zostały w Polskiej Normie PN-93/M-35500 (IV strefa bilansowa).

Zużycie na produkcję energii mechanicznej należy doliczać do zużycia przez własny zakład przemysłowy.

Wiersz 12 – obejmuje ilość energii elektrycznej wprowadzonej do wspólnej sieci.

Wiersz 13 i 14 – obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do przedsiębiorstw sieciowych.

Wiersz 15 - dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby produkcyjne i nieprodukcyjne przedsiębiorstwa.

Wiersze 16 i 17 - dotyczą sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców finalnych.

# Dział 3.	Dane uzupełniające

Wiersze 02, 03 - energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej lub na produkcję ciepła wynika z podziału ogólnej ilości energii chemicznej doprowadzonej do kotłów współpracujących z turbinami napędzającymi generatory elektryczne. Podziału należy dokonywać metodą fizyczną, tj. proporcjonalnie do części ciepła zużytego na wytworzenie poszczególnych postaci energii.

Szczegółowe zasady podziału określa Polska Norma PN-93/M-35500.

Tę samą metodę należy stosować dla turbin gazowych oraz silników wewnętrznego spalania.

Wiersz 05 - wskaźnik zużycia paliwa na produkcję energii elektrycznej wynika z podzielenia energii chemicznej paliwa przez produkcję energii elektrycznej brutto.

Wiersz 06 - przez produkcję ciepła rozumie się ciepło wytworzone na cele technologiczne lub grzewcze. W wierszu należy wykazać ciepło wyprodukowane w skojarzeniu i bez skojarzenia.

Produkcja ciepła bez skojarzenia z kotłów energetycznych jest to ciepło oddane na zewnątrz bezpośrednio z kotłów lub przez stacje redukcyjno-schładzające.

Wiersz 07 - Produkcja ciepła w skojarzeniu jest to ciepło otrzymane z upustów i wylotów turbin parowych i przeznaczone na cele technologiczne lub grzewcze.

Wzory obliczeniowe dla określenia ilości ciepła wysłanego na zewnątrz elektrowni określa Polska Norma PN-93/M-35500.

Wiersz 09 - ciepło na produkcję innych rodzajów energii jest to ciepło przeznaczone na przykład na produkcję energii mechanicznej.

Wiersz 10 - należy podać sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną, ciepło oraz inne rodzaje energii obliczoną dla całej elektrowni z pominięciem kotłów ciepłowniczych. Przy obliczaniu wskaźnika należy stosować wzór na sprawność przemiany.

( = [3,6xDz2w01+Dz3w06k2+3,6xDz3w09k1] / [Dz3w02k2+Dz3w03k2] x100 [%]

Wiersze 11 - 79 - należy podać ilość zużytego paliwa  (w t lub tys. m3 i GJ).

Ciepło w parze i gorącej wodzie (z zewnątrz) jest to ciepło odzyskiwane i kupowane z innych         przedsiębiorstw.

Ciepło w parze i gorącej wodzie z turbin gazowych jest to ciepło odzyskiwane z własnych urządzeń. Ciepła tego nie należy uwzględniać w energii wsadu przy obliczaniu sprawności wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz innych rodzajów energii (dział 3 wiersz 10).

Wiersz 80 – należy wypełniać tylko dla węgla. Podawać w % z dokładnością do 0.01.

Wiersz 81 – należy wypełniać tylko dla węgla i paliw ciekłych. Podawać w % z dokładnością do 0.01.

Wiersze 82 - 93 – należy podać średnią skuteczność urządzeń odpylających dla poszczególnych       typów urządzeń oznaczonych następująco:

En	– elektrofiltr (n – liczba pól) np. E3 oznacza elektrofiltr trójpolowy,

Mc	– multicyklon,

C	– cyklon lub bateria cyklonów,

FT	– filtr tkaninowy,

In	– inne urządzenia odpylające.

Wartości skuteczności odpylania powinny określać pomiary gwarancyjne lub przeprowadzone

przez upoważnioną jednostkę po remoncie kapitalnym lub modernizacji.

# Działy 4, 5, 6.	Zmiany parametrów urządzeń wytwórczych: kotłów energetycznych (dział 4), turbozespołów (dział 5), lub kotłów ciepłowniczych (dział 6)

Należy podawać ogólną charakterystykę urządzeń wytwórczych, dla których uległy zmianie parametry techniczne z tytułu jednej z poniższych przyczyn:

I 	- inwestycja (wprowadzenie do eksploatacji nowego urządzenia),

K   - korekta (dotyczy mocy osiągalnej i może być spowodowana wieloma przyczynami, np. likwidacją kotła współpracującego z turbinami, modernizacją turbozespołu itp.),

L	- likwidacja (np. likwidacja turbozespołu),

M	- modernizacja,

- - zmiany organizacyjne.

W kolumnie 4 należy podać typ urządzenia zgodnie z przyjętymi oznaczeniami:

Kotły parowe:	Kotły wodne:

OP - pyłowe	WP - pyłowe

OR - rusztowe            	WR - rusztowe

OG - gazowe             	WG - gazowe

OO - olejowe             	WO - olejowe

OF - fluidalne            	WI - inne

OI - inne

Rodzaje turbin:

TG - gazowe

K - kondensacyjne

P - przeciwprężne

C - z wylotem lub wylotem i upustami ciepłowniczymi

UC - z wylotem ciepłowniczym i upustami przemysłowymi

UK - kondensacyjne z upustami przemysłowymi

UP - przeciwprężne z upustami przemysłowymi

CK - kondensacyjne z upustami ciepłowniczymi

UCK - kondensacyjne z upustami przemysłowymi i ciepłowniczymi

TI - inne urządzenia np. agregaty prądotwórcze, silniki spalinowe