OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.2 za 2005 rok

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów elektrowni bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1 oraz do grupy 40.3, wybrane metodą doboru celowego.

# Dział 1. Zdolności produkcyjne elektrowni

Wiersze 16 - 20 – należy podać przyrost (+) lub ubytek (-) mocy dla poszczególnych przyczyn zmiany:

| I | - | inwestycja (wprowadzenie do eksploatacji nowego urządzenia), |
| --- | --- | --- |
| K | - | korekta (dotyczy mocy osiągalnej i może być spowodowana wieloma przyczynami, np. likwidacją kotła współpracującego z turbinami, modernizacją turbozespołu itp.), |
| L | - | likwidacja (likwidacja turbozespołu), |
| M | - | modernizacja, |
| O | - | zmiany organizacyjne. |

# Dział 2. Podstawowe dane eksploatacyjne

Przez kotły energetyczne rozumie się kotły parowe o wysokich parametrach pary, z których para przegrzana jest  
wykorzystywana w turbinach parowych do napędu generatorów elektrycznych.

Wiersze 01 - 25 - zużycie paliw w kotłach energetycznych należy określić metodą bezpośrednią poprzez ustalenie ilości i średniej wartości opałowej.

Zużycie paliw określane metodą bezpośredniego pomiaru objętości (ilości) paliwa doprowadzonego do kotłów oraz własne pomiary jakości powinno być zgodne z ewidencją materiałową paliwa zakupionego i innych składowych bilansu ilościowego i jakościowego, tj. zapasów paliw, ubytków naturalnych, przerzutów i zużycia na inne cele.

Wszelkie niezgodności pomiędzy wartością opałową paliw dostarczonych i przyjętych do rozliczenia         zużycia powinny obciążać produkcję energii elektrycznej i cieplnej.

Zużyte paliwa należy wykazywać zgodnie z wykazem paliw przyjętym w sprawozdaniu.

Energia chemiczna paliwa wynika z ilości zużytego paliwa i średniej wartości opałowej.

Wzór obliczeniowy:

gdzie:

M[t] - ilość zużytego paliwa,

Qrlub- wartość opałowa.

Wzór powinien być stosowany oddzielnie dla poszczególnych asortymentów i klas zużytego węgla,         które mają różną wartość opałową, a następnie należy zsumować otrzymane wartości energii chemicznej.

Łączne zużycie energii chemicznej paliw obejmuje również energię chemiczną paliw zużytą na uruchomienie urządzeń po przestojach oraz utrzymywanie urządzeń w rezerwie.

Podziału energii chemicznej paliw na produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy dokonywać według 
metody fizycznej opisanej w Polskiej Normie PN-93/M-35500.

W przypadku produkcji energii elektrycznej i ciepła w układzie kombinowanym, np. gazowo-parowym      (turbina gazowa, kocioł odzysknicowy, turbina parowa), podziału energii chemicznej paliwa zużytego                           na produkcję energii elektrycznej lub na produkcję ciepła dokonuje się, dzieląc energię chemiczną paliwa zużytego w całym procesie proporcjonalnie do ilości uzyskanych wyjściowych rodzajów energii (energii elektrycznej  i ciepła).

Ilość paliwa zużytego na produkcję ciepła oraz ilość paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej               w układzie kombinowanym oblicza się, dzieląc ilość paliwa zużytego w całym procesie proporcjonalnie             do energii chemicznej paliwa zużytego na produkcję uzyskanych rodzajów energii wyjściowej (energii            elektrycznej i ciepła).

W celu obliczenia energii chemicznej paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej należy zastosować następujący wzór:

W celu obliczenia ilości paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej należy zastosować następujący wzór:

W celu obliczenia energii chemicznej paliwa zużytego na produkcję ciepła należy zastosować następujący wzór:

W celu obliczenia ilości paliwa zużytego na produkcję ciepła należy zastosować następujący wzór:

gdzie:

Qbe	-	energia chemiczna paliwa zużyta na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej [GJ],

Qbc	-	energia chemiczna paliwa zużyta na produkcję ciepła [GJ],

Qb	-	całkowite zużycie energii chemicznej paliwa [GJ],

Qu	-	produkcja ciepła brutto [GJ],

Abe	-	produkcja energii elektrycznej brutto [MWh],

Abm	-	produkcja energii mechanicznej (innych rodzajów energii) [MWh],

Mbe	-	ilość paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej,

Mbc	-	ilość paliwa zużytego na produkcję ciepła,

Mb	- 	całkowite zużycie paliwa.

Do podziału kosztów zmiennych pomiędzy energię elektryczną i ciepło może być stosowana metoda        podziału paliwa zwana metodą „elektrowni równoważnej” oraz w uzasadnionych przypadkach metoda własna.

Wiersz 23 – ciepło w parze i gorącej wodzie (z zewnątrz) jest to ciepło (energia) odzyskane i przejęte            z innego procesu technologicznego niż wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w innym niż elektrownia     przedsiębiorstwie. Równoważnik paliwowy strumieni energii doprowadzonej do układu w tej postaci należy obliczyć według wzoru przedstawionego w Dziale 5 wiersz 27.

Wiersze 25 – ciepło w parze i gorącej wodzie z turbin gazowych i silników wewnętrznego spalania              jest to ciepło odzyskane z turbin gazowych lub silników wewnętrznego spalania napędzających agregaty        prądotwórcze. Ciepło to nie może być doliczane do energii wsadu przy obliczaniu sprawności całej elektrowni.

Turbiny gazowe są to turbiny cieplne, w których czynnikiem roboczym są gorące powietrze, spaliny lub inne gorące gazy (np. hel).

Silniki wewnętrznego spalania (silniki wysokoprężne) napędzają generatory prądotwórcze. Paliwem używanym w silnikach wysokoprężnych są oleje napędowe lub gaz.

Wiersze 29 - 45 - zasady wyliczania ilości paliw zużytych przez turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalania oraz energii chemicznej zawartej w paliwie są analogiczne jak w paliwie spalanym w kotłach energetycznych.

Przez kotły ciepłownicze rozumie się urządzenia wykorzystywane wyłącznie do produkcji ciepła. Są to kotły wodne zainstalowane do produkcji ciepła, którego nośnikiem jest woda, oraz kotły parowe wykorzystywane wyłącznie do celów ciepłownictwa.

Wiersze 46 - 71 - zasady wyliczania ilości paliw zużytych w kotłach ciepłowniczych oraz energii chemicznej zawartej w paliwie są analogiczne jak omówione w punkcie poprzednim.

Wiersze 72 - 87 - dotyczą wytworzonej energii elektrycznej.

Produkcja brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez generatory elektrowni i pomierzona               na zaciskach tych generatorów.

Wiersz 73 – Za energię elektryczną wytworzoną w pełnym skojarzeniu należy uważać energię elektryczną wytworzoną w procesie skojarzonym (w tym w układach kombinowanych, gazowo-parowych) ze sprawnością równą lub większą 70% zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r., (Dz. U. Nr 267, poz. 2657).

W wierszu 74 – należy podać produkcję energii elektrycznej turbin gazowych, agregatów napędzanych            silnikami wewnętrznego spalania oraz w układzie kombinowanym.

Wiersz 76 – należy podać ilość energii elektrycznej wytworzonej ze spalania biopaliw (biomasy i biogazu)     w urządzeniach spalających jednocześnie biopaliwa z innymi paliwami.

Energię elektryczną wytworzoną z biopaliw należy obliczać jako część energii odpowiadającą udziałowi    energii chemicznej biopaliwa w całości energii chemicznej wszystkich paliw zużytych do produkcji energii      elektrycznej.

Zużycie (własne) energii elektrycznej na potrzeby produkcji energii elektrycznej (w.77), zużycie energii    elektrycznej na produkcję ciepła (w.78) oraz zużycie energii elektrycznej na inne cele (w.79) obejmuje energię elektryczną i mechaniczną zużytą z własnej produkcji.

Wiersz 87 – w wierszu tym należy podać obniżenie produkcji energii elektrycznej Eu, spowodowane         poborem pary z turbin przez urządzenia i instalacje służące do wytwarzania ciepła sprzedawanego odbiorcom           [w MWh], zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 roku  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 184, poz. 1902).

Wielkość ubytku produkcji energii elektrycznej należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej typu ciepło - moc, odpowiadającej zależności funkcyjnej Q=f(P) turbiny, oraz wykonanego harmonogramu pracy jednostki wytwórczej w danym roku kalendarzowym.

Wiersze 88 - 92 – należy podać ilość ciepła przejętego przez parę i wodę w kotłach.

Ciepło przejęte w kotłach energetycznych paleniskowych i bezpaleniskowych (odzyskowych) należy         podzielić na następujące strumienie:

- ciepło na produkcję energii elektrycznej,

- ciepło na produkcję ciepła,

- ciepło na produkcję innych rodzajów energii.

Ciepło na produkcję energii elektrycznej obejmuje ciepło zużyte do napędu turbozespołów elektrycznych oraz zużyte przez urządzenia pomocnicze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Ciepło przejęte przez parę na produkcję ciepła obejmuje ciepło oddane na cele technologiczne i grzewcze, powiększone o ciepło zużyte na potrzeby własne, związane z produkcją ciepła.

Przez produkcję ciepła netto rozumie się ilość ciepła przeznaczoną dla odbiorców na cele grzewcze                       i przemysłowe, łącznie z ciepłem zużywanym na te cele w przedsiębiorstwie, czyli do produkcji ciepła należy zaliczać również ciepło zużyte w przedsiębiorstwie na cele przemysłowe niezwiązane z produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz na cele grzewcze pomieszczeń nieprodukcyjnych, tj. biura, stołówki, szkoły, przedszkola itp.

Produkcja ciepła z kotłów energetycznych – należy podać ilość ciepła zmierzoną na wyjściu z kotła energetycznego (suma ciepła oddanego do odbiorców i zużytego na produkcję ciepła w skojarzeniu).

Produkcja ciepła z kotłów ciepłowniczych jest to ciepło przejęte przez parę z kotłów paleniskowych                 i bezpaleniskowych (odzyskowych), pomniejszone o zużycie własne, jak np. napędy parowe urządzeń pomocniczych, rozmrażanie lub podgrzewanie paliwa itp., oraz pomniejszone o straty ciepła w rurociągach i wymiennikach na obszarze ciepłowni, aż do punktu rozliczania się z odbiorcą.

Wiersz 96 - produkcja innych rodzajów energii jest to na przykład produkcja energii mechanicznej.

Wiersz 97 - należy podawać średnie miesięczne zatrudnienie w elektrowni.

Wiersz 98 - Sprawność kotłów ciepłowniczych - należy obliczyć jako iloraz ciepła wyprodukowanego w kotłach ciepłowniczych przez energię chemiczną paliwa zużytego na produkcję tego ciepła (w %).

Sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną, ciepło oraz inne rodzaje energii łącznie oblicza się według ogólnego wzoru:

gdzie:

| Abe | - | produkcja brutto energii elektrycznej [MWh], |
| --- | --- | --- |
| Qu | - | produkcja ciepła [GJ], |
| Abm | - | produkcja innych rodzajów energii, np. mechanicznej [MWh], |
| Qb | - | całkowite zużycie energii chemicznej paliwa [GJ]. |

Wyliczenia sprawności przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną, ciepło oraz inne rodzaje energii łącznie dla poszczególnych pozycji wymienionej w formularzu należy dokonać w następujący sposób:

- dla wiersza 99 – razem elektrownia/elektrociepłownia (z pominięciem kotłów ciepłowniczych) - sprawność przemiany energii chemicznej paliw w energię elektryczną, ciepło oraz inne rodzaje energii należy obliczyć według wzoru:

- dla jednostki wytwórczej obliczeń należy zatem dokonać wg ogólnego wzoru:

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej brutto (w.100) oblicza się przez    podzielenie energii chemicznej zużytej na produkcję energii elektrycznej przez produkcję energii elektrycznej brutto.

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 GJ energii cieplnej oblicza się przez podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na produkcję ciepła przez produkcję ciepła.

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na produkcję energii elektrycznej (w.103) należy obliczać jako    stosunek energii elektrycznej zużytej na produkcję energii elektrycznej do produkcji energii elektrycznej brutto. Do zużycia własnego należy zaliczać również energię elektryczną zakupioną na produkcję energii elektrycznej wykazaną w wierszu 82. Wskaźnik należy wyliczać z dokładnością do 0,01 % (dwa miejsca po przecinku).

# Dział 3. Dostawy paliwa

Wiersz 04 i 08 – w wartości paliwa nie należy uwzględniać kosztów transportu.

# Dział 4. Bloki energetyczne i turbozespoły

Dział obejmuje wybrane dane dla bloków, a w przypadku układów kolektorowych dla turbozespołów.

W poszczególnych wierszach kolumn należy wpisywać numer bloku lub turbozespołu, rodzaj bloku wg kodu paliwa podstawowego (wg wykazu zawartego w Dziale 2), moc znamionową (zainstalowaną).

Moc osiągalna brutto bloków i/lub turbozespołów (suma w.04) powinna być zgodna z wierszem 09 Działu 1.

Produkcja energii elektrycznej brutto ogółem (w.07) jest to energia elektryczna wytworzona przez blok       lub turbozespół i pomierzona na zaciskach generatora.

Zużycie własne na produkcję energii elektrycznej (w.09) jest to zużycie energii elektrycznej z własnej     produkcji przez urządzenia potrzeb własnych, które są niezbędne do eksploatacji danego bloku lub turbozespołu.

Wiersz 10 – do produkcji ciepła należy zaliczyć łączną produkcję ciepła w kotłach energetycznych, w podziale    na produkcję ciepła w blokach ciepłowniczych bądź w turbozespołach. Musi zachodzić przy tym zależność:

Dz.2 w.93 = Dz.4 w.10 ( kol. (1-12)

W przypadku potrzeb własnych dla kilku bloków lub turbozespołów należy dokonać podziału wg algorytmu uznanego za najlepszy.

Godziny pracy - efektywny czas pracy wyrażony w godzinach. Jest to czas kalendarzowy pomniejszony      o wszystkie przestoje bloku lub turbozespołu.

Godziny przestoju - jest to czas od zatrzymania do następnego uruchomienia.

Zużycie energii chemicznej paliwa ogółem należy określać z całej produkcji ciepła z kotłów energetycznych, w podziale na poszczególne bloki ciepłownicze bądź turbozespoły. Dla układów kolektorowych do wielkości zużycia energii chemicznej paliwa przez poszczególne turbozespoły należy doliczyć wielkość zapotrzebowania na ciepło oddawane bezpośrednio z kotłów energetycznych, np. do stacji redukcyjno-schładzających, z zastosowaniem odpowiednich algorytmów przeliczeniowych.

Energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej - należy podać dla każdego bloku energię    paliwa zużytą przez blok wyłącznie na produkcję energii elektrycznej.

Dla bloków energetycznych należy obliczyć sprawność wytwarzania energii elektrycznej i innych rodzajów energii (mechanicznej) (wiersz 18) według wzoru:

# Wiersz 19 –  Liczba postojów turbozespołu – w wierszu tym należy podać fizyczną liczbę wszystkich rodzajów odstawień. W przypadku gdy np. dwa odstawienia następują bezpośrednio po sobie, a drugie jest efektem przeklasyfikowania    pierwszego odstawienia na  inny rodzaj odstawienia, należy je liczyć jako jeden postój.

# Dział 5. Dane techniczne i produkcyjne układów skojarzonych

Uwaga!

### Użyte w Dziale 5 symbole określające numery wierszy, oznaczone „w. numer wiersza”, odnoszą się do poszczególnych pozycji Działu 5 (np. w. 21 – oznacza wiersz 21 Działu 5).

### Rodzaje układów skojarzonych:

BL	-	układ blokowy parowy

KL	-	układ kolektorowy parowy

GK	-	układ kombinowany gazowo-parowy

GO	-	turbina gazowa z kotłem odzysknicowym ciepłowniczym

SK	-	silnik wewnętrznego spalania z kotłem odzysknicowym energetycznym i turbiną parową

SO	-	silnik wewnętrznego spalania z kotłem odzysknicowym ciepłowniczym

IN	-	inne

Wiersz 20 – moc osiągalna cieplna w skojarzeniu (netto) [MW] - jest to maksymalna moc, z jaką układ może zasilać sieć ciepłowniczą lub odbiorców z upustów i wylotów turbin parowych oraz z kotłów ciepłowniczych odzysknicowych wykorzystujących ciepło z turbin gazowych, silników wewnętrznego spalania, itp..

Wiersz 21 –  produkcja energii elektrycznej brutto Abe [MWh] - produkcja energii elektrycznej zmierzona na zaciskach generatorów układu.

Wiersz 22 – produkcja energii mechanicznej Abm [MWh] w opisywanym układzie, w skojarzeniu lub poza procesem skojarzonym – jest to energia wytworzona i wykorzystywana do bezpośredniego napędzania urządzeń np. pomp (turbopompy), sprężarek itp. Energia ta, w większości przypadków, jest zużywana na potrzeby własne procesu przemiany energetycznej. Może być również sprzedawana na zewnątrz. Energię tę należy przeliczać na energię elektryczną w stosunku 1:1.

Wiersz 23 – całkowita produkcja ciepła użytecznego Qu [GJ] - jest to ilość ciepła wyprodukowanego                           i dostarczonego przez układ skojarzony do sieci lub procesu produkcyjnego przeznaczonego:

- do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- do przemysłowych procesów  technologicznych,

- dla obiektów wykorzystujących do produkcji rolnej i zwierzęcej, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności w tych obiektach,

- do wtórnego wytwarzania chłodu w przypadkach wcześniej wymienionych,

która w przeciwnym razie byłaby dostarczana z innych źródeł.

Wiersz 25 – produkcja ciepła użytecznego w skojarzeniu Quq - jest to ciepło użyteczne uzyskane z upustów          i wylotów turbin parowych dostarczone do sieci lub procesu produkcyjnego. Do ciepła użytecznego                       w skojarzeniu należy zaliczyć również ciepło uzyskane z kotłów odzysknicowych ciepłowniczych turbin gazowych i silników wewnętrznego spalania.

Wiersz 26 – produkcja ciepła użytecznego poza procesem skojarzonym Quk - jest to produkcja ciepła, której nie towarzyszy wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej. Do ciepła tego należy zaliczyć ciepło użyteczne uzyskane z upustu pary świeżej, z kotła odzysknicowego wytworzone w wyniku dodatkowego spalania paliwa.

Wiersz 27 – całkowita energia chemiczna zużytych paliw Qb – jest to energia chemiczna zawarta w paliwie  wprowadzonym do układu skojarzonego. Do energii chemicznej zużytego paliwa należy zaliczyć energię doprowadzoną do układu z innego procesu w postaci pary, gorącej cieczy grzewczej lub gorącego gazu. Równoważnik paliwowy strumieni energii doprowadzonej do układu w innej postaci  należy obliczyć według następującego wzoru:

gdzie:

Q	-	całkowita ilość ciepła doprowadzonego do układu z innych procesów w [GJ],

Qbr	-	równoważnik paliwowy strumieni energii,

Quq	-	produkcja ciepła użytecznego w procesie skojarzonym (w.25) w [GJ],

Qbck	-	energia chemiczna paliw zużytych do wytworzenia ciepła

poza procesem skojarzonym (w.28) w [GJ],

Qbi	-	całkowita energia zużytych paliw i - tego strumienia (w.27) w [GJ],

Ab	-	suma produkcji energii elektrycznej brutto i energii mechanicznej (w.21+w.22) w [MWh],

βd, βw	-	średni współczynnik zmiany mocy elektrycznej/mechanicznej wyznaczony:

- dla strumieni energii doprowadzanej do układu z innego procesu wg wzoru:

gdzie:

βi	-	współczynnik zmiany mocy i - tego strumienia  energii doprowadzonej do układu z innego

procesu,

Qi	-	ilość ciepła i - tego strumienia doprowadzona do układu z innego procesu,

Q	-	całkowita ilość ciepła doprowadzona do układu z innego procesu.

- dla strumieni energii wyprowadzanej z układu w związku z produkcją ciepła wg wzoru:

gdzie:

βi	-	współczynnik zmiany mocy i - tego strumienia energii wyprowadzonej z układu w związku z produkcją ciepła,

Quqi	-	ilość ciepła i - tego strumienia energii wyprowadzonej z układu,

Quq	-	produkcja ciepła użytecznego w procesie skojarzonym.

Współczynniki βd oraz βw - należy wyznaczyć w oparciu o indywidualne współczynniki βi określone oddzielnie dla każdego strumienia doprowadzanej lub wyprowadzanej energii, zgodnie z zasadami określonymi w opisie wiersza 31.

Jeżeli do układu doprowadzana jest energia w postaci pary o takim samym ciśnieniu i temperaturze jak           para świeża wytwarzana wewnątrz układu skojarzonego, dopuszcza się możliwość wyznaczenia równoważnika paliwowego doprowadzonej pary na podstawie sprawności kotła układu skojarzonego.

Należy to wykonać według następującego wzoru:

gdzie:

(k   –    sprawność kotła.

Współczynnik βd jest równy zeru i w następstwie tego równoważnik paliwowy Qbr staje się równy zero gdy                w wyniku doprowadzenia energii w innej postaci niż energia chemiczna paliw do układu nie zmienia się ilość produkowanej energii elektrycznej/mechanicznej (przy założeniu stałej ilości doprowadzanej energii chemicznej paliw).

Wiersz 29 – sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie η [%] - jest zdefiniowana jako stosunek całkowitej energii wyprowadzonej z układu skojarzonego, pomniejszonej o ciepło wytworzone poza procesem skojarzonym, do całkowitej energii doprowadzonej do układu skojarzonego, pomniejszonej o energię chemiczną paliw zużytych na wytworzenie ciepła poza procesem skojarzonym.

Wiersz 30 – sprawność graniczna wybranych technologii skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej/mechanicznej  i ciepła użytecznego:

| Typ układu skojarzonego | Sprawność graniczna |
| --- | --- |
| Turbina parowa upustowo-kondensacyjna | 80% |
| Układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła |  |
| Turbina parowa przeciwprężna | 75 % |
| Turbina gazowa z odzyskiem ciepła |  |
| Silnik spalinowy |  |
| Mikroturbina |  |
| Silnik Stirlinga |  |
| Ogniwo paliwowe |  |

Dla układu kolektorowego parowego zawierającego tylko turbiny przeciwprężne należy przyjąć sprawność graniczną wyznaczoną dla turbiny przeciwprężnej (75%).

Dla układu kolektorowego zawierającego chociaż jedną turbinę upustowo-kondensacyjną należy przyjąć sprawność graniczną wyznaczoną dla turbiny upustowo-kondensacyjnej (80%).

Wiersz 31 – średni współczynnik zmiany mocy β (obliczony).

Jest to wartość bezwzględna stosunku zmiany produkcji energii elektrycznej i mechanicznej do zmiany produkcji ciepła.

gdzie:

Δ(Abe +Abm) – zmiana produkcji energii elektrycznej/mechanicznej,

ΔQu – zmiana produkcji ciepła.

Jeżeli dokumentacja techniczno-ruchowa nie zawiera aktualnych informacji pozwalających określić wpływ zmiany ilości wyprowadzanej z układu lub doprowadzanej do układu energii na produkcję energii elektrycznej/mechanicznej w zakresie najczęściej występujących obciążeń, współczynnik β należy wyznaczyć na podstawie odpowiednio wykonanych pomiarów.

Wiersz 32 – średni współczynnik zmiany mocy ( (standardowy). W przypadku braku odpowiednich pomiarów, dla potrzeb statystycznych, współczynnik zmiany mocy można określić na podstawie tabeli:

##### Typowe wartości współczynników zmiany mocy (

| Ciśnienie pary upustowej/ dopustowej | Sprawność wewnętrzna (izentropowa) turbiny parowej |
| --- | --- |
| p [MPa] | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 84 % |
| 2,17 | 0,200 | 0,213 | 0,227 | 0,244 | 0,256 |
| 1,48 | 0,185 | 0,200 | 0,213 | 0,227 | 0,238 |
| 1,14 | 0,175 | 0,189 | 0,204 | 0,217 | 0,227 |
| 0,79 | 0,164 | 0,175 | 0,189 | 0,200 | 0,213 |
| 0,38 | 0,139 | 0,149 | 0,159 | 0,169 | 0,179 |
| 0,24 | 0,123 | 0,133 | 0,143 | 0,152 | 0,159 |

Dla układów bez zmiany mocy elektrycznej lub mechanicznej, przy założeniu stałej energii chemicznej doprowadzonej w paliwie, współczynnik zmiany mocy β przyjmuje wartość 0. Dotyczy to układów z turbinami parowymi przeciwprężnymi (bez upustu regulowanego), turbin gazowych z kotłem odzysknicowym, silników  spalinowych  z odzyskiem ciepła. W przypadku gdy sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie η (wiersz 29) jest większa lub równa sprawności granicznej można nie określać współczynnika β.

Wiersz 33 – stosunek energii elektrycznej do ciepła (sk - należy wyznaczać w przypadku, gdy sprawność      wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie (wiersz 29) jest mniejsza od sprawności granicznej.

Należy obliczać wg następującego wzoru:

Wiersz 34 – produkcja energii elektrycznej brutto w skojarzeniu (w rozumieniu Dyrektywy 2004/8/WE) Abq.

W przypadku wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przez układ (wiersz 29) ze sprawnością co najmniej równą sprawności granicznej energia ta jest sumą produkcji energii elektrycznej brutto i energii mechanicznej.

w.34 = w.21 + w.22             [MWh]

W przeciwnym wypadku energię tę oblicza się według wzoru:

Wiersz 35 – produkcja energii elektrycznej brutto w wysokosprawnym skojarzeniu.

W przypadku uzyskania przez układ oszczędności energii pierwotnej PES (wiersz 40) co najmniej 10%, produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu wysokosprawnym jest równa produkcji energii elektrycznej brutto                        w skojarzeniu w rozumieniu Dyrektywy 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji    w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę  92/42/EWG (Dz. Urz. UE L52 z 24.02.2004; Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne, rozdz.12, t.3, str.3) (w.35=w.34).

W przeciwnym razie produkcja tej energii jest równa zero (w.35 = 0).

Wiersz 36 – energia chemiczna paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej poza procesem skojarzonym Qbek  – należy obliczyć według wzoru:

gdzie:

gdzie:

( = wiersz 31 lub wiersz 32.

Wiersz 37 – energia chemiczna paliw zużytych w procesie skojarzonym Qbq – należy obliczyć według wzoru:

w.37 = w.27 – w.28 – w.36          [GJ]

Wiersze 38 i 39  - w wierszach tych należy wpisać wielkości odpowiednie dla danego układu podane                w poniższych tabelach:

Wartości referencyjne sprawności wytwarzania energii elektrycznej (refe, [%]

| Paliwo | Węgiel kamienny | Węgiel brunatny | Gaz ziemny |
| --- | --- | --- | --- |
| moc [MW] | poniżej 120 | 120-260 | 260-400 | powyżej 400 | poniżej 120 | 120-260 | powyżej 460 |  |
| Rok rozpoczęcia eksploatacji | 2004 | 38,5 | 40,8 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 41,8 | 39,3 | 52,5 |
|  | 2003 | 38,5 | 40,8 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 41,8 | 39,3 | 52,5 |
|  | 2002 | 38,5 | 40,8 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 40,8 | 39,3 | 50,2 |
|  | 2001 | 38,5 | 40,8 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 40,8 | 39,3 | 50,2 |
|  | 2000 | 38,5 | 39,7 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 40,8 | 39,3 | 50,2 |
|  | 1999 | 38,5 | 39,7 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 40,8 | 39,3 | 50,2 |
|  | 1998 | 38,4 | 39,7 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 40,8 | 39,3 | - |
|  | 1997 | 38,4 | 39,7 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 36,6 | 39,3 | - |
|  | 1996 | 38,4 | 39,7 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 36,6 | 39,3 | - |
|  | 1995 | 38,4 | 39,7 | 39,2 | 38,9 | 36,6 | 36,6 | 39,3 | - |

Wartości referencyjne sprawności wytwarzania ciepła (refc

| Paliwo | Para technologiczna | Scentralizowany system grzewczy | Domowe źródło ciepła |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |
| Węgiel kamienny | 88 | 86 | 84 |
| Gaz ziemny | 91 | 90 | 88 |
| Węgiel brunatny | 88 | 86 | 84 |
| Olej opałowy | 89 | 88 | 86 |
| Biomasa | 82 | 80 | 79 |
| Gaz rafineryjny |  |  |  |
| Gaz koksowniczy | 88 | 87 | 85 |
| Gaz wielkopiecowy |  |  |  |

Wiersz 40 – oszczędność energii pierwotnej PES  – należy obliczyć według wzoru:

Wiersz 41 – zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w zakresie produkcji ciepła układu – należy               podać sumę energii elektrycznej i mechanicznej z produkcji własnej, zużytej w procesie produkcji ciepła przez układ skojarzony.

Wiersz 42 – zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w zakresie produkcji energii elektrycznej układu – należy podać sumę energii elektrycznej i mechanicznej z produkcji własnej, zużytej w procesie produkcji energii elektrycznej przez układ skojarzony.

Dział 6. Stan środków trwałych w układzie rodzajowym, w tys. zł

Należy podać wartość ewidencyjną (brutto) oraz wartość netto środków trwałych wg obowiązującej klasyfikacji rodzajowej GUS.

Podział środków trwałych na produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy podawać wg następujących zasad:

a) wydzielić środki trwałe związane bezpośrednio z produkcją energii elektrycznej lub cieplnej,

b) środki trwałe wspólne podzielić kluczem przyjętym do podziału kosztów stałych.

Kolumny 1 i 3 - wartość ewidencyjna (brutto) jest to wartość wg cen zakupu z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych.

Kolumny 2 i 4 - wartość netto jest to wartość ewidencyjna pomniejszona o umorzenie.

# Dział 7. Emisja pyłów i gazów

Dane dotyczące emisji pyłów i gazów należy podawać oddzielnie dla każdej grupy emitorów.

Należy dokonać podziału elektrowni na grupy emitorów w taki sposób, żeby można było opisać każdą    grupę wspólnymi wskaźnikami emisji pyłów i gazów, np. odrębne grupy emitorów powinny stanowić kotły pyłowe, rusztowe, na różne paliwa itp.

Wiersze 02 - 08 - węgiel (kamienny lub brunatny) - należy podawać ilość zużytego węgla oraz jego parametry:

- zawartość popiołu w % z dokładnością do 0,01,

- zawartość siarki w % z dokładnością do 0,01,

- średnią wartość opałową w kJ/kg z dokładnością do 10 kJ,

- zawartość kadmu, ołowiu i rtęci w węglu w mg/kg (ppm) z dokładnością do 0,1.

Wyżej wymienione parametry należy określać wg zasad przyjętych w umowie z dostawcą dla ustalenia    ceny węgla.

Wielkości powinny być obliczone jako średnie ważone za okres roczny, a zużycie (wiersz 02) zgodne          z Działem 2.

Wiersze 09 - 11 - paliwa ciekłe - należy podawać ilość zużytych paliw ciekłych oraz

- średnią wartość opałową w kJ/kg z dokładnością do 10 kJ,

- zawartość siarki w % z dokładnością do 0,01.

Średnia zawartość siarki powinna być średnią ważoną pomiarów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wielkość zużycia (wiersz 09) powinna być zgodna z całkowitym zużyciem paliw ciekłych wynikającym         z Działu 2.

Wiersze 12 i 13 - paliwa gazowe - należy podawać ilość zużytych paliw gazowych oraz średnią wartość opałową w kJ/m3 z dokładnością do 10 kJ.

Wiersze 14 i 15 – inne paliwa – należy wypełniać w przypadku zużycia innych paliw niż wyszczególnione (wiersze od 02 do 13).

Wiersze 16 i 17 - średnia zawartość części palnych - powinna wynikać z prowadzonych pomiarów części palnych w popiele lotnym i żużlu.

Wielkość średnia powinna być wyliczona jako średnia ważona ilości węgla, do której odnoszą się pomiary (dokładność do 0,01 %).

Wiersz 18 - średnia zawartość w spalinach - należy obliczać jako średnią ważoną wielkości wyników analiz wykonywanych na potrzeby określenia CO2.

W przypadku pomiaru na analizatorach O2 zawartość CO2 w spalinach należy obliczyć według następujących wzorów :

- dla węgla kamiennego:  	CO2 (%) = 18,9 - O2 (%),

- dla węgla brunatnego: 	CO2 (%) = 19,1 - O2 (%),

gdzie O2 - zawartość tlenu.

Wiersz 19 - udział popiołu lotnego w odpadach - należy podać w % udziału popiołu lotnego w całkowitej  ilości odpadów paleniskowych, ustalonych na podstawie pomiarów bilansowych kotła.

Wiersz 20 - suma czasu pracy kotłów w grupie - należy podać rzeczywisty czas pracy kotłów,                 który powinien wynikać z ewidencji czasów przestojów kotłów i bilansu czasu kalendarzowego.

Wiersz 21 - dyspozycyjność urządzeń odpylających - należy podać średnioroczną dyspozycyjność        urządzeń odpylających emitora.

Wiersz 22 - osiągalna skuteczność odpylania urządzeń odpylających - powinny ją określać pomiary      gwarancyjne lub przeprowadzone przez „Energopomiar” po modernizacji lub remoncie kapitalnym.

UWAGA !

Wartość podana w tym wierszu nie powinna być niższa niż wskaźnik uchwycenia popiołu lotnego obliczony ze wzoru podanego poniżej. W przeciwnym razie nie ma spójności w podanych danych.

ngwz ≥ Wup

gdzie:

ngwz	–	średnia osiągalna skuteczność odpylania,

Wup 	– wskaźnik uchwycenia popiołu lotnego [%],

Aw 	–	emisja pyłu (wiersz 25),

X 	–	udział popiołu lotnego w całkowitej ilości odpadów paleniskowych [%] (wiersz 19),

Ac 	– całkowita ilość odpadów paleniskowych.

Wiersz 23 - mechaniczną skuteczność odpylania elektrofiltra - określa się po wyłączeniu zespołu zasilającego.

Wiersz 24 - procent siarki przechodzącej w SO2 - należy podać procentowy udział siarki zawartej w zużytym paliwie, która przechodzi w SO2:

- dla węgla kamiennego :

98 % - dla kotłów pyłowych z ciekłym odprowadzaniem żużla (dotyczy elektrociepłowni Zabrze),

96 % - dla kotłów pyłowych ze stałym odprowadzaniem żużla,

80 % - dla kotłów rusztowych,

- dla węgla brunatnego:

85 % - dla złoża turoszowskiego,

80 % - dla złoża bełchatowskiego,

75 % - dla złoża Konin z kopalniami Kazimierz i Jóźwin,

lub według indywidualnych pomiarów zatwierdzonych przez urząd wojewódzki.

Wiersze 25 – 32 - wartości emisji podawane w sprawozdaniu powinny odpowiadać wielkościom zawartym w prowadzonej ewidencji rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, przekazywanej           wojewodzie (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr 252, poz. 2128).

Wiersz 25 - emisja pyłu może być obliczona z wzoru:

gdzie:

B	-	ilość zużytego węgla (t),

P	- zawartość popiołu w węglu (%),

X	-	udział popiołu lotnego w całkowitej ilości odpadów paleniskowych (wiersz 19),

-	zawartość części palnych w uchwyconym popiele lotnym (wiersz 16),

- średnia eksploatacyjna skuteczność odpylaczy obliczona z wzoru:

- dla elektrofiltrów

w którym:

| ngwz | - | średnia osiągalna skuteczność odpylania (%), |
| --- | --- | --- |
| Do | - | średnia dyspozycyjność odpylaczy (%), |
| ( | - | współczynnik korygujący dyspozycyjność: dla elektrofiltrów jednopolowych = 1,0, dla elektrofiltrów dwupolowych określamy z normogramu 1, dla elektrofiltrów trójpolowych określamy z normogramu 2, dla elektrofiltrów czteropolowych określamy z normogramu 3, |
| nmśr | - | średnia mechaniczna skuteczność odpylania (z wyłączonymi zespołami zasilającymi) - wiersz 23: dla odpylaczy mechanicznych |

Wiersz 26 - emisja SO2 - powinna być określona na podstawie wskaźników wynikających z dokonanych pomiarów lub obliczona z wzoru:

gdzie:

B	- ilość zużytego węgla (t),

M	- ilość zużytych paliw płynnych (t),

s	- zawartość siarki w węglu (%),

s	- zawartość siarki w paliwach płynnych (%),

K		- procent siarki przechodzącej w SO2 (wiersz 24).

Wiersz 27 - emisja NO2 - powinna być określona na podstawie wskaźników wynikających z dokonanych pomiarów .

Wiersz 28 - emisja CO - może być podawana na podstawie pomiarów zatwierdzonych przez urząd wojewódzki lub oszacowana na podstawie wzoru:

gdzie:

E - emisja CO (t),

Q - energia chemiczna zużytych paliw (GJ),

W- współczynnik emisji CO zależny od typu kotła, który wynosi dla:

- kotłów rusztowych - 121 (g/GJ),

- kotłów pyłowych węgla kamiennego - 14 (g/GJ),

- kotłów pyłowych węgla brunatnego - 300 (g/t),

a po przeliczeniu według wzoru :

otrzymamy wskaźnik wyrażony w g/GJ

- kotłów olejowych - 15 (g/GJ).

(Wskaźnik W podano na podstawie opracowania OECD “Estimation of Greenhouse gas emissions and sinks“ - 1991, a dla węgla brunatnego według Environmental Protection Agency, “Compilation of Air Pollutant Emission Factors”, Volume 1).

Wiersz 29 - emisja CO2 - może być obliczana z wzoru :

gdzie :

| E | - | emisja CO2 z poszczególnych zużytych paliw lub kotłów (t), |
| --- | --- | --- |
| Q | - | energia chemiczna paliwa (GJ), |  |
| W | - | wskaźnik emisji CO2, który wynosi dla: |
|  |  | - kotłów parowych węgla kamiennego | - 94,6 (kg/GJ), |
|  |  | - kotłów wodnych węgla kamiennego | - 84,6 (kg/GJ), |
|  |  | - węgla brunatnego | - 101,2 (kg/GJ), |
|  |  | - oleju opałowego | - 77,4 (kg/GJ), |
|  |  | - oleju napędowego | - 74,07 (kg/GJ), |
|  |  | - paliw gazowych | - 56,10 (kg/GJ), |
| 0,99 | - | współczynnik dla węgla utlenionego w procesie spalania. |

(Współczynniki podano na podstawie pracy T. Bełdowskiego i D. Klaudyna  „Badanie emisji  w aglomeracji warszawskiej ”, Energetyka 4/93 oraz opracowania M. J. Grubba, Londyn 1989).

Wiersze 30 – 32 – emisja Cd, Pb, Hg – powinna być określana na podstawie wskaźników wynikających     z pomiarów.

Wiersz 33 – 44 – liczba urządzeń odpylających - należy podać liczbę danego typu urządzeń według następujących oznaczeń:

E – elektrofiltr (n – liczba pól),

np. : 3 E– oznacza 3 elektrofiltry dwupolowe,

Mc – multicyklon,

C – cyklon lub bateria cyklonów,

FT – filtr tkaninowy,

In – inne urządzenia odpylające.

Wiersz 45 – ilość wyemitowanych spalin – należy podać całkowitą objętość wyemitowanych w ciągu roku   gazów spalinowych.

Wiersz 46 – ilość wyemitowanych suchych spalin w warunkach normalnych – należy podać ilość suchych gazów  odlotowych o temperaturze 273 K i ciśnienia 101,3 kPa, przy zawartości tlenu w gazach odlotowych ze spalania paliw stałych –  6 %, paliw ciekłych i gazowych – 3 %, w przypadku turbin gazowych – 15 %.

Wiersze 47 – 55 – wskaźniki zastosowane do obliczenia emisji – należy podać wartości wskaźników emisji pochodzących z pomiarów lub oszacowań (mg/Nm3), na podstawie obliczeń (g/GJ), zarządzeń, literatury, które zostały zastosowane do obliczenia rocznej emisji  zanieczyszczeń.

Wiersze 56 – 59 – wskaźniki najwyższych stężeń substancji zanieczyszczających dla miesiąca lub wskaźniki najwyższych wyników pomiarów okresowych – jednostki, w których prowadzone są ciągłe pomiary stężeń substancji  zanieczyszczających, podają najwyższe średnie stężenie zanieczyszczeń dla miesiąca, obliczone zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji  (Dz. U. 2005 Nr 260, poz. 2181), inne jednostki wpisują najwyższe wyniki pomiarów okresowych.

Wiersze 60 – 63 – wskaźniki najwyższych stężeń substancji zanieczyszczających obliczone dla faktycznych godzin pracy źródła każdego dnia kalendarzowego, dla poprzednich dwóch dni kalendarzowych, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3b rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji  (Dz. U. 2005 Nr 260, poz. 2181) - dziewięćdziesiąty siódmy percentyl dla SO2 i pyłu oraz dziewięćdziesiąty piąty percentyl  dla NOx i CO. Wiersze wypełniane są tylko przez jednostki, w których prowadzone są ciągłe pomiary stężeń substancji zanieczyszczających.

Wiersze 64 – 65 – liczba godzin przekroczeń dopuszczalnego stężenia SO2 i najwyższe stężenie tego zanieczyszczenia występujące w czasie przekroczeń. Wiersze wypełniają jednostki powiązane technologicznie z kopalniami węgla brunatnego, o których mowa w § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 Nr 260, poz. 2181).

Wiersze 66 – 68 wskaźniki emisji dopuszczalnej – należy podać wskaźniki wynikające z decyzji o dopuszczalnej emisji lub rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 
(Dz. U. 2005 Nr 260, poz. 2181).

Wiersze 69 – 76 – w odpowiednich wierszach należy podać ilość instalacji odsiarczania spalin wg rodzaju zastosowanej technologii oraz podać określenie bloku / kotła, na którym została zabudowana dana instalacja.

Wiersz 77 – skuteczność instalacji – należy podać średnią skuteczność odsiarczania spalin dla pracujących instalacji.

Wiersz 78 – wielkość zredukowanej emisji SO2 - należy podać wielkość, o jaką emisja SO2 zmniejszyła się w skali roku sprawozdawczego w wyniku działania instalacji odsiarczania w stosunku do całkowitej ilości wytworzonego dwutlenku siarki.

Wiersze 79 – 92 – w odpowiednich wierszach należy podać ilość pracujących instalacji redukcji tlenków azotu odpowiednio dla zastosowanej metody redukcji wraz z określeniem bloku / kotła, z którym związana jest dana instalacja.

Wiersz 93 – skuteczność instalacji – należy podać średnią skuteczność instalacji redukcji tlenków azotu.

Wiersz 94 – redukcja emisji NO2 – należy podać wielkość, o jaką emisja tlenków azotu zmniejszyła się w skali roku sprawozdawczego w wyniku działania instalacji.

Wiersze 99 – 100 – modernizacje urządzeń odpylających – należy podać rodzaj modernizacji urządzeń            odpylających.

Wiersze 101 – 110 – charakterystyka emitora – należy podać ilość i rodzaj bloków / kotłów wchodzących w skład emitora.

# Dział 8. Pobór i wykorzystanie wody, w tys. m3

Należy podać ilości wody pobranej i wykorzystywanej w zakładzie na cele przemysłowo-technologiczne,               bytowo-komunalne niezależnie od tego, czy woda użytkowana jest po uzdatnieniu, czy bez.

Dział 9. Ścieki, w tys. m3

Pod pojęciem ścieki wytworzone (w.01) należy rozumieć wszystkie rodzaje ścieków technologicznych i komunalnych, łącznie ze ściekami wykorzystywanymi w zakładzie, np. do układu hydraulicznego odpopielania.

Ścieki odprowadzane są to ścieki wychodzące na zewnątrz zakładu do kanalizacji miejskiej, przemysłowej oraz do wód powierzchniowych.

Pod pojęciem ścieki oczyszczone (w.02) rozumie się ścieki przechodzące przez oczyszczalnie mechaniczne,       chemiczne lub biologiczne, niezależnie od stopnia oczyszczenia.

Przez ścieki nieoczyszczone (w.03 i 04) należy rozumieć różnicę pomiędzy ogólną ilością ścieków wytworzonych a ściekami oczyszczonymi. W wierszu 03 należy wykazać ilość wód podgrzanych z otwartych układów chłodzenia, a w wierszu 04 pozostałe ścieki nieoczyszczone.

Dział 10. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, w tys. zł

Należy podawać opłaty wniesione w roku sprawozdawczym bez względu na to, jakiego okresu dotyczą:

a) za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery,

b) za odprowadzanie zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Opłaty za zanieczyszczanie wód i ziemi obejmować powinny opłaty za ścieki w wodzie przemysłowej        lub zużytej do celów bytowo-komunalnych oraz opłaty za pobraną wodę, które należy dodawać do pozycji 05.

Kary za zanieczyszczenie powietrza, naruszenie warunków poboru wody, odprowadzanie ścieków należy podawać w odrębnych pozycjach.

# Dział 11. Wykorzystanie odpadów, w tys. t

W kol. 2 należy wykazać ilość odpadów uchwyconą w roku sprawozdawczym.

Pod pojęciem popiół lotny (w.01) rozumie się cząstki uchwycone w elektrofiltrach lub cyklonach.

Pod pojęciem żużel (w.02) rozumie się:

- żużel granulowany, tj. powstały w paleniskach granulacyjnych,

- żużel topiony, tj. żużel pochodzący z kotłów na ciekły żużel,

- żużel paleniskowy, tj. żużel powstały w kotłach rusztowych.

Ilość całkowitą odpadów (AC) należy obliczać zgodnie z wzorem:

gdzie:

oznaczenia:

B - ilość zużytego paliwa (t),

p - zawartość popiołu w węglu (%),

X - udział popiołu lotnego w całkowitej ilości odpadów paleniskowych (%),

Y - 100 - X,

q- średnia zawartość części palnych w uchwyconym popiele lotnym (%),

q- średnia zawartość części palnych w żużlu (%).

Ilość uchwyconą (Au) należy obliczać według wzoru:

A= A- A

Pod pojęciem gipsu rozumie się odwodniony do wilgotności poniżej 10 % gips dwuwodny (CaSO4 ( 2H2O)   z mokrej instalacji odsiarczania, gotowy do sprzedaży lub do składowania.

Kierunki wykorzystania odpadów należy określać wg kierunku własnego wykorzystania lub celu określonego przez odbiorcę:

- materiały budowlane – wykorzystanie odpadów do produkcji betonu komórkowego, gipsu budowlanego, kruszyw i betonu kruszywowego, ceramiki budowlanej itp.,

- cement – wykorzystanie popiołu do produkcji cementu,

- budowa dróg – wykorzystanie do utwardzania dróg, niwelacji terenu, budowy obwałowań, składowisk,

- inne – wszystkie pozostałe cele, w szczególności sprzedaż innym jednostkom popiołu lub żużla,           bez wyszczególniania celu nabycia.

Dział 12. Koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska i składowania odpadów, w tys. zł

Koszt eksploatacji urządzeń gospodarki wodnej (w.01) obejmuje koszty eksploatacji i utrzymania ujęć    wody, kanałów i rurociągów doprowadzających wodę, zbiorników, pompowni, stacji uzdatniania wody itp.

Koszt eksploatacji gospodarki ściekowej (w.02) powinien obejmować koszty eksploatacji i utrzymania kanalizacji ściekowej urządzeń do unieszkodliwiania i oczyszczania ścieków, pompowni i przepompowni, kolektorów odprowadzających, zbiorników retencyjno-dozujących i akumulacyjnych, wyposażenia oczyszczalni w aparaturę pompowo-kontrolną.

Koszt eksploatacji urządzeń odpylania (w.03) powinien obejmować koszty utrzymania i eksploatacji          cyklonów, multicyklonów, elektrofiltrów, komór osadczych. Przyjmuje się, że urządzenia odpylania kończą        się na leju zsypowym elektrofiltra, odżużlaczu i wentylatorze spalin.

Urządzenia odpopielania (w.05) stanowią dalszy ciąg urządzeń odpylania w kierunku zagospodarowania popiołu i żużla, aż do składowiska.

Koszty składowania odpadów (w.06) są to koszty związane z utrzymaniem składowiska, działaniami przeciwko pyleniu plus rekultywacja składowiska łącznie z opłatami i karami za składowanie.

W wierszu 07 należy podać łączne koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska i składowania        odpadów. W przypadku gdy nie jest możliwe rozdzielenie kosztów, należy podać ich łączną wartość.

Dział 13. Sprzedaż energii elektrycznej i regulacyjnych usług systemowych

W dziale tym należy rozliczyć według kierunków sprzedaży energię elektryczną oraz sprzedaż                regulacyjnych usług systemowych, w tym rezerw mocy, wytwarzanych lub realizowanych za pomocą własnych urządzeń wytwórczych z uwzględnieniem zakupu na rynku bilansującym oraz energii elektrycznej z pełnego skojarzenia zakupionej w celu wywiązania się z obowiązku zakupu.

Przez kierunki sprzedaży energii elektrycznej rozumie się sprzedaż:

- wg kontraktów bezpośrednich,

- na giełdzie energii elektrycznej,

- na rynku bilansującym.

W sprzedaży energii elektrycznej według kontraktów należy odrębnie wykazywać kontrakty długoterminowe – sprzedaż w ramach kontraktów długoterminowych (wiersze 02, 20, 22) dotyczy wyłącznie kontraktów              określonych w art. 45 ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne.

W ramach sprzedaży energii należy wydzielić w wierszu 03 ilość oraz wartość energii sprzedawanej        w tzw. kontraktach eksportowych.

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym należy podzielić na dwie grupy:

- dla odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy, kupujących energię elektryczną od wytwórcy

- dla odbiorców zasilanych bezpośrednio z sieci wytwórcy, tzw. odbiorców taryfowych.

W wierszu 23 należy wykazać wartość sprzedaży energii elektrycznej (z produkcji własnej i zakupu           na rynku bilansującym oraz zakupu energii elektrycznej z pełnego skojarzenia w ramach obowiązku zakupu) oraz regulacyjnych usług systemowych.

W wierszu 24 należy wykazać ilość i wartość energii elektrycznej odkupywanej od wytwórcy w ramach obowiązkowego zakupu energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

W wierszu 25 należy wydzielać z wiersza 23 (jednocześnie z wiersza 15) sprzedaż energii zakupionej       na rynku bilansującym. W kolumnie 1 należy wykazywać dane dotyczące ilości energii elektrycznej zakupionej na rynku bilansującym niezbędnej dla pokrycia zobowiązań elektrowni w przypadku obniżenia produkcji               z własnych jednostek wytwórczych. Wartość sprzedaży tej energii w kolumnie 2 należy wykazać bez względu na kierunek sprzedaży tej energii, a jej wartość należy wyliczać na podstawie średniej ceny sprzedaży we wszystkich kierunkach (bez sprzedaży odbiorcom końcowym bezpośrednio) lub innej metody przyjętej w przedsiębiorstwie.

# Dział 14. Obrót energią elektryczną

Działalność pt. „Obrót energią elektryczną” występuje wówczas, gdy elektrownia lub elektrociepłownia    kupuje energię elektryczną do odsprzedaży.

Obrót energią elektryczną musi być prowadzony przez przedsiębiorstwo na podstawie uzyskanej             na tę działalność koncesji.

# Dział 15. Wynik finansowy na energii elektrycznej według rodzajów działalności, w tys. zł

Przy ustalaniu przychodów i kosztów obowiązują ogólne zasady rachunkowości, w tym zasada realizacji (memoriałowa) i współmierności.

W myśl zasady memoriałowej przychody zalicza się do osiągniętych i koszty do poniesionych w okresie ich wystąpienia, a nie w okresie, w którym dokonano zapłaty czy też poniesiono faktyczne wydatki. Zgodnie z zasadą współmierności uznaje się za koszty danego okresu sprawozdawczego te koszty, które są związane z przychodami tego okresu (określone przez zasadę realizacji).

Koszty działalności własnej dla energii elektrycznej, regulacyjnych usług systemowych, tzn. rezerw mocy pozostałych usług systemowych są to koszty wytworzenia tych produktów odniesione do sprzedaży.

Koszty wytworzenia sprzedanej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych (koszty działalności własnej – wiersz 02 kol 1) powinny być wyliczane według następującego wzoru:

gdzie:

Kw   -  koszty działalności własnej dla energii elektrycznej, rezerwy mocy i pozostałych regulacyjnych usług systemowych [tys. zł],

jednostkowy koszt zmienny wytworzenia energii elektrycznej [zł/MWh],

-   jednostkowy koszt stały wytworzenia energii elektrycznej i rezerwy mocy [zł/MWh],

Es	 -	ilość sprzedanej energii elektrycznej [MWh],

RMs	 -	sprzedana rezerwa mocy [MWh],

Kvs	 -	koszty świadczenia usług systemowych [tys. zł].

Jednostkowy koszt zmienny Kjz oblicza się jako:

gdzie:

Kz	-	koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej [tys. zł],

En	-	produkcja energii elektrycznej netto [MWh] {G-10.m (suma dla kwartału) Dz. 1, kol. 1 (w. 04 – w. 06)}.

Jednostkowy koszt zmienny  jest taki sam dla energii elektrycznej sprzedanej i zużytej w elektrowni.

Jednostkowy koszt stały dla energii elektrycznej i rezerw mocy  oblicza się jako:

gdzie:

Ks	- koszty stałe wytwarzania energii elektrycznej i rezerwy mocy [tys. zł],

RMs, En	 -	jak wyżej.

Jednostkowy koszt stały K js  jest jednakowy dla sprzedanych: energii elektrycznej i rezerwy mocy oraz energii elektrycznej zużytej w elektrowni (produkcja ciepła, inne cele).

W kolumnie 1 w wierszu 03 – koszt zakupu energii do odsprzedaży - należy wykazać wartość energii elektrycznej zakupionej na rynku bilansującym, wykazanej w Dziale 13 w wierszu 25, oraz wartość energii       elektrycznej z pełnego skojarzenia zakupionej w celu wywiązania się z obowiązku zakupu.

W wierszu 03 - należy także wykazać koszty umorzonych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, które stanowią wartość zakupionych praw majątkowych oraz kosztów związanych z ich zakupem, dokonaniem zmian w rejestrze świadectw pochodzenia, ich umorzeniem oraz wartość poniesionej opłaty zastępczej.

W przypadku umorzenia praw majątkowych dotyczących energii elektrycznej wytworzonej we własnym odnawialnym źródle energii do wyliczenia ich wartości należy przyjąć giełdową cenę praw majątkowych w dniu zapisania świadectwa w rejestrze.

Do kosztów sprzedaży energii elektrycznej w elektrowniach należy zaliczać przede wszystkim opłaty        przesyłowe, o ile przedsiębiorstwo takie ponosi.

Podział kosztów zarządu pomiędzy rodzaje działalności wyszczególnione w tabeli powinien być dokonywany wg klucza obowiązującego w przedsiębiorstwie.

Przyjęte zasady podziału kosztów powinny być stosowane niezmiennie w sposób ciągły zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Wynik finansowy na sprzedaży stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów.

Wiersz 10 - należy wykazać pozostałe koszty operacyjne oraz straty nadzwyczajne związane z działalnością w zakresie energii elektrycznej (i ciepła).

Są to te pozycje pozostałych kosztów operacyjnych, które można przypisać do działalności energetycznej     i które wpływają na wynik finansowy na tej działalności, w szczególności są to:

- odpisy aktualizujące należności od dłużników (z wyjątkiem związanych z operacjami finansowymi),

- odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, na które nie dokonano wcześniej       odpisów aktualizujących ich wartość,

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego od dochodzonych roszczeń i należności                  z działalności operacyjnej,

- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wiersz 11 - w tej pozycji należy wykazywać sumę następujących elementów kosztów finansowych:

- Koszty zachowania płynności płatniczej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło     (m.in. koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciąganych na ten cel).

- Koszty związane z modernizacją i rozwojem przedsiębiorstwa w zakresie działalności energetycznej oraz związane z inwestycjami z zakresu ochrony środowiska.

- Koszty z tytułu ściągania należności.

- Ujemne różnice kursowe z działalności operacyjnej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną      i ciepło.

Przez obrót energią elektryczną rozumie się zakup energii elektrycznej z przeznaczeniem                       do odsprzedaży.

Przez dystrybucję energii elektrycznej rozumie się działalność polegającą na przesyłaniu i rozdziale energii elektrycznej za pomocą własnej sieci i urządzeń rozdzielczych.

Dział 16. Koszty w układzie kalkulacyjnym, w tys. zł

Koszty wytworzenia energii elektrycznej, rezerw mocy, świadczenia usług przesyłowych i wytworzenia   ciepła należy wykazywać w układzie kalkulacyjnym podanym na formularzu. Przyjęty układ kalkulacyjny kosztów dzieli koszty na zmienne i stałe według poniższych zasad.

Do kosztów zmiennych należy zaliczać:

- koszty paliwa wraz z kosztami zakupu,

- koszty pozostałych materiałów eksploatacyjnych (wraz z kosztami ich transportu), jak: chemikalia, oleje, smary, addytywy w procesie odsiarczania itd.,

- koszty korzystania ze środowiska (wraz z kosztami transportu odpadów), tj. opłaty za korzystanie                z powietrza, wody i ziemi (łącznie z opłatami za składowanie odpadów paleniskowych).

Koszty stałe obejmują:

- materiały przeznaczone na remonty oraz inne, jeżeli nie są zaliczane do kosztów zmiennych; należy zaliczać całość kosztów materiałów zużywanych w ramach działalności energetycznej (bez części, która wchodzi w skład kosztów zarządu),

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników,

- amortyzację,

- podatki i opłaty,

- pozostałe koszty.

Wynagrodzenia i świadczenia obejmują poza wynagrodzeniami następujące rodzaje kosztów:

- składki z tytułu: ubezpieczeń społecznych, na fundusz pracy oraz fundusz gwarancyjnych        świadczeń społecznych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dopłaty do biletów na dojazdy do pracy,

- świadczenia rzeczowe z zakresu BHP, posiłki regeneracyjne, środki czystości,

- wydatki na odzież ochronną i roboczą,

- szkolenie i dokształcanie pracowników,

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie narzędzi i sprzętu stanowiącego własność pracownika,

- inne.

Do kosztów stałych wytwarzania należy zaliczyć podatki i opłaty, jeżeli nie są zaliczone do kosztów        zarządu.

Do pozostałych kosztów należy zaliczać składniki kosztów nieobjęte pozycjami wymienionymi,                jak np. usługi obce.

Koszty remontów (wiersz 24) grupują wszystkie pozycje kosztów działalności operacyjnej, tj. materiały wraz z zakupem, płace i narzuty na płace, amortyzację sprzętu i transportu technologicznego, obce usługi remontowe.

Koszty remontów obejmują remonty budynków, maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych,              zaliczanych do miejsc powstawania kosztów wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej, wykonywanych        przez własne służby wydziałów pomocniczych lub podstawowych, jak i inne jednostki.

Koszty wydziałów pomocniczych (wiersz 25) obejmują działalność niezaliczoną do działalności             podstawowej, jak np.:

- wydziały transportu i sprzętu zmechanizowanego,

- wydziały budowlane i naprawcze,

- wydział utylizacji odpadów paleniskowych.

Koszty energii elektrycznej z własnej produkcji, zużytej na produkcję ciepła (wiersz 11), należy ustalać według zasady przyjętej dla obliczania kosztów działalności własnej dla energii elektrycznej i rezerw mocy,       tzn. według wzoru:

gdzie:

KE/C		-	koszt energii elektrycznej z własnej produkcji zużytej na produkcję ciepła [tys. zł],

,	-	zgodnie z objaśnieniami do Działu 14,

Ec		-	ilość energii elektrycznej z własnej produkcji zużyta na produkcję ciepła [MWh].

Rachunek kosztów powinien być przeprowadzony w skali kwartalnej. W gospodarce skojarzonej podziału kosztów pomiędzy energię elektryczną i cieplną należy dokonywać następująco:

a)	koszty paliwa dzielić proporcjonalnie do podziału energii chemicznej paliwa uzyskanego metodą     elektrowni równoważnej lub innej przyjętej w przedsiębiorstwie (sprawozdanie G-10.1k, Dział 9).

Jeżeli w sprawozdaniu G-10.1k metody te nie są wykazywane, przyjmuje się, że podział kosztów paliwa odbywa się proporcjonalnie do podziału paliwa „metodą fizyczną”,

b)	koszty zmienne dzielić proporcjonalnie do podziału kosztów paliwa,

c) koszty stałe należy dzielić „metodą zaangażowania mocy”. Istotą tej metody jest określenie udziału podstawowego ogniwa wytwórczego, tj. kotłowni, w uzyskaniu mocy osiągalnej elektrycznej lub cieplnej    (maksymalnej trwałej mocy).

W gospodarce skojarzonej osiągalna (maksymalna) moc elektryczna najczęściej nie występuje           równocześnie z osiągalną (maksymalną) mocą cieplną. W tym wypadku dla określenia zaangażowania mocy kotłów w wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła konieczne jest stworzenie umownego kotła zastępczego, którego moc będzie sumą mocy cieplnej niezbędnej do osiągnięcia maksymalnej mocy elektrycznej i maksymalnej mocy cieplnej.

Jeśli urządzenia, rozumiane jako wspólne miejsca powstawania kosztów, pracują na rzecz kotłowni wspólnej i kotłowni wyodrębnionej, to podział kosztów stałych będzie dwustopniowy. W pierwszym etapie należy podzielić koszty stałe między kotłownię wspólną i kotłownię wyodrębnioną wg kryterium mocy osiągalnej cieplnej kotłowni, a następnie dokonać podziału wg zasad przyjętych dla kotłowni wspólnej.

Uwaga:	Koszty wytwarzania ciepła nie obejmują kosztów pozyskania i uzdatniania nośnika ciepła, natomiast powinny obejmować koszty jego podgrzewania. W kolumnie 4, w.12 należy wykazać koszt podgrzewania nośnika jako jedną łączną pozycję.

Dział 17. Wynik finansowy na działalności objętej kontraktem długoterminowym towarowym lub finansowym, w tys. zł

Dotyczy jednostek posiadających kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii elektrycznej określone   w art. 45 ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne; również dla kontraktów dostosowanych aneksem do realizacji jako umowa finansowa.

Koszty wytworzenia w podziale na stałe i zmienne należy podać według ogólnie obowiązujących podziałów w odniesieniu do energii sprzedanej.

Dział 18. Wynik finansowy na cieple według rodzajów działalności, w tys. zł

W dziale tym należy wykazać rachunek wyników na cieple w podziale na rodzaje prowadzonej działalności.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi wyłącznie działalność wytwórczą, posiada tylko koncesję na wytwarzanie ciepła, wówczas przychody z tej działalności będą stanowić należne od odbiorców:

1) opłaty za zamówioną moc cieplną,

2) opłaty za ciepło,

3) opłaty za nośnik ciepła dostarczony w celu napełnienia oraz uzupełnienia ubytków nośnika ciepła w sieci    ciepłowniczej i instalacjach odbiorców.

Przychody z tytułu opłat za nośnik należy wykazywać tylko w kolumnie 2 wierszu 01.

Koszty przygotowania wody dla potrzeb napełniania oraz uzupełniania ubytków nośnika ciepła w podziale na koszty zmienne i stałe należy wykazać w kolumnie 2.

Dane wykazywane w kolumnie 1 nie mogą zawierać wielkości dotyczących sprzedaży i przygotowania nośnika ciepła.

Wiersz 07 – dotyczy (zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 184, poz. 1902)) jednostek wytwórczych, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się nie w pełnym skojarzeniu z produkcją ciepła. W pozycji tej należy wykazywać (wyłącznie w kolumnie 1 i odpowiednio kolumnie 6) dla przedsiębiorstw, które posiadają wyłącznie bloki energetyczne lub ciepłownicze, koszty stałe i zmienne eksploatacji członu ciepłowniczego bloku (wymienniki, pompy obiegowe, rury itp.) oraz część kosztów ogólnych przedsiębiorstwa energetycznego, przypadających na człon ciepłowniczy, ustalonych według przyjętej w przedsiębiorstwie metody podziału kosztów wspólnych.

W przedsiębiorstwach energetycznych, w których zainstalowane są bloki energetyczne (także bloki       ciepłownicze) oraz kotły ciepłownicze, do kosztów Kcs poza kosztami wymienionymi powyżej zalicza się również łączne koszty wytwarzania, magazynowania i przetwarzania ciepła z kotłów ciepłowniczych. Koszty Kcs zawierają zatem te elementy, które w przypadku elektrociepłowni, czyli wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła, można przypisać wyłącznie wytwarzaniu ciepła. Ponieważ, jak podano, zawierają one elementy kosztów sprzedaży i kosztów zarządu, należy je wydzielać z wiersza „Razem koszty uzyskania przychodów” (wiersz 06).

Jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza i dostarcza odbiorcom ciepło za pośrednictwem własnej sieci cieplnej, posiada koncesję na wytwarzanie i dystrybucję ciepła, wówczas rozlicza dwie działalności:

1) wytwarzanie,

2) przesył i dystrybucję ciepła.

Przychody z działalności przesyłowej i dystrybucyjnej są to opłaty za usługi przesyłowe oraz opłaty abonamentowe, przy czym są one na formularzu podzielone pomiędzy kolumnę 3 (opłaty przesyłowe) i kolumnę 4 (opłaty abonamentowe)

Koszty działalności przesyłowej są to koszty własne wg miejsc powstawania oraz koszty ciepła zużytego na potrzeby własne sieci cieplnej (straty ciepła w sieci).

Kosztem zmiennym działalności przesyłowej i dystrybucyjnej jest koszt ciepła zużytego na potrzeby sieci cieplnej (straty w sieci cieplnej).

W kolumnie 4 należy podać przychody z tytułu opłat abonamentowych oraz koszty handlowej obsługi odbiorców, których nie mogą zawierać dane wykazywane w kolumnie 3.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi dystrybucję ciepła zakupionego od innych przedsiębiorstw własną siecią cieplną, część ciepła wytwarza we własnych obiektach wytwórczych oraz prowadzi obrót ciepła, posiada koncesje na wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz obrót ciepłem, wówczas rozlicza trzy działalności: wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem.

Przychody z działalności obrotowej będą to należne od odbiorców opłaty za moc i ciepło oraz nośnik ciepła – zakupione z zewnątrz, powiększone opłaty za obsługę odbiorców, którym dostarczane jest ciepło zakupione.

Koszty działalności obrotowej składać się będą z:

- kosztu zmiennego, którym będzie wartość mocy, ciepła i nośnika zakupionego do odsprzedaży,

- kosztu stałego, którym będą koszty własnej działalności „obrót” w układzie kalkulacyjnym.

W wierszu 11 – należy podawać ilość ciepła zakupionego z przeznaczeniem do odsprzedaży.

Dział 19. Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej, w tys. zł

W dziale tym należy wykazywać poziom zobowiązania wynikającego z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w odniesieniu do energii elektrycznej i ciepła.

Należy wykazywać stan zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 20. Łączny wynik na działalności energetycznej (energia elektryczna i ciepło), w tys. zł

Dział ten obejmuje rachunek wyników na całej działalności związanej z wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną i ciepłem prowadzonej w ramach jednostki sprawozdawczej.

W wierszu 08 - należy wykazać pozostałe przychody operacyjne oraz zyski nadzwyczajne związane z działalnością w zakresie wytwarzania oraz, o ile są prowadzone, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

W szczególności (obok zysków nadzwyczajnych) sumę następujących pozycji pozostałych przychodów operacyjnych:

- otrzymane odszkodowania i kary umowne,

- odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań bezwarunkowo umorzonych w wyniku postępowania naprawczego lub układowego, które zwiększają kapitał własny,

- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności z działalności operacyjnej.

W wierszu 11 – pozycja ta obejmuje przychody finansowe związane z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i ciepła:

- odsetki od środków pieniężnych uzyskiwanych w działalności związanej z wytwarzaniem i ewentualnie z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej,

- odsetki od przeterminowanych należności.

Dział 21. Sprzedaż ciepła z własnej produkcji

W Dziale 21 należy wykazać sprzedaż ciepła z własnej produkcji.

Jeżeli jednostka sprawozdawcza posiada koncesję tylko na wytwarzanie ciepła, wówczas sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach „do przedsiębiorstw dystrybucyjnych”.

Jeżeli jednostka sprawozdawcza posiada również koncesje na przesył i dystrybucję ciepła i dostarcza      ciepło do odbiorców własną siecią, sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach „z własnej sieci              ciepłowniczej”.

Może wystąpić również przypadek dostawy ciepła zarówno do przedsiębiorstw dystrybucyjnych, jak również dla odbiorców z własnej sieci ciepłowniczej.

Uwaga!

W Dziale 21 nie należy wykazywać ciepła zużytego na terenie elektrowni rozliczanego wg jego kosztu wytworzenia.

Sprzedaż ciepła należy wykazywać w podziale na grupy odbiorców w zależności od rodzaju nośnika ciepła:

- woda grzewcza - ciepło w wodzie grzewczej i użytkowej (ciepło na cele centralnego ogrzewania i ciepłej    wody),

- ciepło w wodzie technologicznej – na potrzeby gospodarcze,

- ciepło w parze technologicznej – na potrzeby gospodarcze.

Moc zamówioną należy wykazywać jako wielkość średnioroczną dla okresu sprawozdawczego.

Jeżeli ciepło jest sprzedawane do przedsiębiorstw dystrybucyjnych, przychody za ciepło będą składać się 
z opłat:

- za moc zamówioną,

- za dostarczone ciepło,

- za sprzedaż nośnika.

Jeżeli nośnikiem ciepła jest woda, ilość nośnika jest wykazywana w m3, natomiast ilość pary jest liczona    w tonach (t).

Jeżeli elektrownia lub elektrociepłownia dostarcza ciepło własną siecią ciepłowniczą, przychody za ciepło będą zawierały dodatkowo:

- opłaty za przesył,

- opłatę abonamentową.