OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.3  za 2006 rok

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane podmioty, których działalność została zaklasyfikowana według PKD do sekcji C (działy 10 – 14), D (działy 15 – 37), E (bez klasy 40.11) oraz do innych sekcji          w przypadku, gdy wytwarzają energię elektryczną.

Kod województwa (2 znaki) powinien być zgodny z „Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju” GUS, Warszawa 1999.

Należy wykazywać kod województwa, na którego terenie położona jest elektrownia; może on być inny niż kod województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa.

# Dział 1.	Zdolności produkcyjne elektrowni

Wiersze 01 oraz 07 – należy podać moc elektryczną zainstalowaną, osiągalną brutto, osiągalną netto (wielkości te należy podawać z dokładnością do 0,1) oraz moc osiągalną cieplną (wyrażoną w liczbach całkowitych) całej elektrociepłowni odpowiednio wg stanu na początek i koniec roku.

Wiersze 02 - 06 – należy podać przyrost (+) lub ubytek (-) mocy dla poszczególnych przyczyn 
zmiany:

I 	- inwestycja (wprowadzenie do eksploatacji nowego urządzenia),

K   - korekta (dotyczy mocy osiągalnej i może być spowodowana wieloma przyczynami, np. likwidacją kotła współpracującego z turbinami, modernizacją turbozespołu itp.),

L	- likwidacja (np. likwidacja turbozespołu),

M	- modernizacja,

O	- zmiany organizacyjne.

W przypadku zmiany mocy zainstalowanej lub osiągalnej urządzenia należy wypełnić działy 4÷6.

Wiersze 08 - 15 – dla każdego turbozespołu należy podać moc elektryczną zainstalowaną, osiągalną brutto według stanu na koniec roku.

# Dział 2.	Bilans energii elektrycznej, w MWh

Wiersz 01 - produkcja energii elektrycznej brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez wszystkie generatory elektrowni, mierzona na zaciskach generatorów.

Wiersz 02 – za energię elektryczną wytworzoną w skojarzeniu należy uważać energię elektryczną    wytworzoną w procesie skojarzonym (w tym w układach kombinowanych, gazowo-parowych) wyznaczoną zgodnie z PN-93/M-35500.

W układach kombinowanych za energię elektryczną wytworzona w skojarzeniu należy uważać energię wytwarzaną w generatorach napędzanych przez turbinę gazową (również silniki spalinowe) oraz energię wytworzoną przez człon parowy w skojarzeniu. Energię tę można wyznaczyć zgodnie z PN-93/M-35500.

Wiersz 03 – należy podać energię elektryczną wytworzoną w turbinach gazowych przez agregaty 
napędzane silnikami wewnętrznego spalania oraz w układzie kombinowanym, w którym człon parowy zasilany jest z kotłów odzysknicowych wykorzystujących ciepło z turbin gazowych i agregatów.

Wiersz 04 – należy wykazać energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Wiersz 05 – należy podać ilość energii elektrycznej wytworzonej ze spalania biopaliw (biomasy 
i biogazu) w urządzeniach spalających jednocześnie biopaliwa z innymi paliwami.

Energię elektryczną wytworzoną z biopaliw należy obliczać jako część energii odpowiadającą udziałowi energii chemicznej biopaliwa w całości energii chemicznej wszystkich paliw zużytych do produkcji energii elektrycznej.

Wiersz 06 – należy wykazać zakup energii elektrycznej z przedsiębiorstwa sieciowego, która wchodzi do bilansu energii elektrycznej.

Wiersz 07 – należy wykazać ilość energii pobranej bez pośrednictwa sieci energetyki zawodowej od innych przedsiębiorstw.

Wiersz 08 – należy podać ilość energii zakupionej z zagranicy w ramach własnych kontraktów.

Wiersze 10 i 11 – zużycie własne elektrowni z własnej produkcji lub pobrane z sieci energetyki zawodowej należy rozdzielić pomiędzy energię elektryczną i cieplną, którą produkuje elektrociepłownia.

W zużyciu własnym energii elektrycznej należy uwzględnić zużycie energii mechanicznej (jeżeli istnieje takie zużycie).

Zasady podziału podane zostały w Polskiej Normie PN-93/M-35500 (IV strefa bilansowa).

Zużycie na produkcję energii mechanicznej zużywanej w przedsiębiorstwie do innych celów niż przemiana energetyczna należy doliczać do zużycia przez własny zakład przemysłowy.

Wiersz 12 obejmuje ilość energii elektrycznej wprowadzonej do wspólnej sieci.

Wiersze 13 i 14 obejmują sprzedaż energii elektrycznej do przedsiębiorstw sieciowych.

Wiersz 15 dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby produkcyjne i nieprodukcyjne przedsiębiorstwa.

Wiersze 16 i 17 dotyczą sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Wiersz 18 – należy podać ilość energii sprzedanej za granicę w ramach własnych kontraktów.

### W wierszu 21 należy podać ilość energii elektrycznej wytworzonej we własnym odnawialnym źródle energii, na którą uzyskano świadectwa pochodzenia.

# Dział 3.	Dane uzupełniające

Wiersze 02, 03, 04 – energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej lub na produkcję ciepła wynika z podziału ogólnej ilości energii chemicznej doprowadzonej do kotłów współpracujących z turbinami napędzającymi generatory elektryczne. Podziału należy dokonywać metodą fizyczną, tj. proporcjonalnie do części ciepła zużytego na wytworzenie poszczególnych postaci energii.

Szczegółowe zasady podziału określa Polska Norma PN-93/M-35500.

Tę samą metodę należy stosować dla turbin gazowych oraz silników wewnętrznego spalania.

Wiersz 05 – wskaźnik zużycia paliwa na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej wynika z podzielenia energii chemicznej paliwa przez produkcję energii elektrycznej i mechanicznej brutto.

Wiersze 06 i 07 – przez produkcję ciepła netto rozumie się ciepło wytworzone na cele technologiczne lub grzewcze. W wierszu 06 należy wykazać ciepło wyprodukowane w skojarzeniu i bez skojarzenia.

Wzory obliczeniowe dla określenia ilości ciepła wysłanego na zewnątrz elektrowni określa Polska 
Norma PN-93/M-35500.

Wiersz 09 – należy podać sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną, mechaniczną i ciepło obliczoną dla całej elektrowni z pominięciem kotłów ciepłowniczych. Przy obliczaniu wskaźnika należy stosować wzór na sprawność przemiany.

Wiersze 10 - 85 –  należy podać ilość zużytego paliwa  (w t lub tys. m3 i GJ).

Wiersz 34 – ciepło w parze i gorącej wodzie (z zewnątrz) jest to ciepło (energia) odzyskane i przejęte            z innego procesu technologicznego niż wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w innym niż elektrownia     przedsiębiorstwie. Równoważnik paliwowy strumieni energii doprowadzonej do układu w tej postaci należy obliczyć według wzoru przedstawionego w Dziale 7 wiersz 28.

Ciepło w parze i gorącej wodzie z turbin gazowych wiersz 37 jest to ciepło odzyskiwane z własnych urządzeń. Ciepła tego nie należy uwzględniać w energii wsadu przy obliczaniu sprawności wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i ciepła.

Wiersz 86 należy wypełniać tylko dla węgla. Podawać w % z dokładnością do 0,01.

Wiersz 87 należy wypełniać tylko dla węgla i paliw ciekłych. Podawać w % z dokładnością do 0,01.

Wiersze 88 – 99 – należy podać średnią skuteczność urządzeń odpylających dla poszczególnych       typów urządzeń oznaczonych następująco:

En	– elektrofiltr (n – liczba pól), np. E3 oznacza elektrofiltr trójpolowy,

Mc	– multicyklon,

C	– cyklon lub bateria cyklonów,

FT	– filtr tkaninowy,

In	– inne urządzenia odpylające.

Wartości skuteczności odpylania powinny określać pomiary gwarancyjne lub przeprowadzone przez upoważnioną jednostkę po remoncie kapitalnym lub modernizacji.

# Działy 4, 5, 6.	Zmiany parametrów urządzeń wytwórczych: kotłów energetycznych (dział 4), turbozespołów (dział 5) lub kotłów ciepłowniczych (dział 6)

Należy podawać ogólną charakterystykę urządzeń wytwórczych, dla których uległy zmianie parametry techniczne z tytułu jednej z poniższych przyczyn:

I	- 	inwestycja (wprowadzenie do eksploatacji nowego urządzenia),

K	- 		korekta (dotyczy mocy osiągalnej i może być spowodowana wieloma przyczynami, np. likwidacją kotła współpracującego z turbinami, modernizacją turbozespołu, itp.),

L	- 	likwidacja (np. likwidacja turbozespołu),

M	- 	modernizacja,

O	- 	zmiany organizacyjne.

W kolumnie 4 należy podać typ urządzenia zgodnie z przyjętymi oznaczeniami:

Kotły parowe:	Kotły wodne:

| OP | - | pyłowe | WP | - | pyłowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OR | - | rusztowe | WR | - | rusztowe |
| OG | - | gazowe | WG | - | gazowe |
| OO | - | olejowe | WO | - | olejowe |
| OF | - | fluidalne | WI | - | inne |
| OI | - | Inne |  |  |  |

Rodzaje turbin:

| TG | - | gazowe |
| --- | --- | --- |
| K | - | kondensacyjne |
| P | - | przeciwprężne |
| C | - | z wylotem lub wylotem i upustami ciepłowniczymi |
| UC | - | z wylotem ciepłowniczym i upustami przemysłowymi |
| UK | - | kondensacyjne z upustami przemysłowymi |
| UP | - | przeciwprężne z upustami przemysłowymi |
| CK | - | kondensacyjne z upustami ciepłowniczymi |
| UCK | - | kondensacyjne z upustami przemysłowymi i ciepłowniczymi |
| TI | - | inne urządzenia, np. agregaty prądotwórcze, silniki spalinowe |

# Dział 7. Dane techniczne i produkcyjne układów skojarzonych

Uwaga!  Użyte w Dziale 7 symbole określające numery wierszy, oznaczone „w. numer wiersza”,

odnoszą się do poszczególnych pozycji Działu 7 (np. w. 21 – oznacza wiersz 21 Działu 7).

### Rodzaje układów skojarzonych:

BL	-	układ blokowy parowy

KL	-	układ kolektorowy parowy

GK	-	układ kombinowany gazowo-parowy

GO	-	turbina gazowa z kotłem odzysknicowym ciepłowniczym

SK	-	silnik wewnętrznego spalania z kotłem odzysknicowym energetycznym i turbiną parową

SO	-	silnik wewnętrznego spalania z kotłem odzysknicowym ciepłowniczym

IN	-	inne

Wiersz 22 – moc osiągalna cieplna w skojarzeniu (netto) [MW] - jest to maksymalna moc, z jaką układ         może zasilać sieć ciepłowniczą lub odbiorców z upustów i wylotów turbin parowych oraz z kotłów ciepłowniczych odzysknicowych wykorzystujących ciepło z turbin gazowych, silników wewnętrznego spalania, itp..

Wiersz 23 – produkcja energii elektrycznej brutto Abe [MWh] - produkcja energii elektrycznej zmierzona              na zaciskach generatorów układu.

Wiersz 24 – produkcja energii mechanicznej Abm [MWh] w opisywanym układzie, w skojarzeniu lub poza procesem skojarzonym – jest to energia wytworzona i wykorzystywana do bezpośredniego napędzania urządzeń np. pomp (turbopompy), sprężarek itp. Energia ta, w większości przypadków, jest zużywana na potrzeby własne procesu przemiany energetycznej. Może być również sprzedawana na zewnątrz. Energię tę należy przeliczać    na energię elektryczną w stosunku 1:1.

Wiersz 25 – całkowita produkcja ciepła użytecznego Qu [GJ] - jest to ilość ciepła wyprodukowanego                           i dostarczonego przez układ skojarzony do sieci lub procesu produkcyjnego przeznaczonego:

- do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- do przemysłowych procesów technologicznych,

- dla obiektów wykorzystujących do produkcji rolnej i zwierzęcej, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności w tych obiektach,

- do wtórnego wytwarzania chłodu w przypadkach wcześniej wymienionych,

która w przeciwnym razie byłaby dostarczana z innych źródeł.

Wiersz 27 – produkcja ciepła użytecznego w skojarzeniu Quq - jest to ciepło użyteczne uzyskane z upustów          i wylotów turbin parowych dostarczone do sieci lub procesu produkcyjnego. Do ciepła użytecznego                       w skojarzeniu należy zaliczyć również ciepło uzyskane z kotłów odzysknicowych ciepłowniczych turbin gazowych i silników wewnętrznego spalania.

Wiersz 28 – produkcja ciepła użytecznego poza procesem skojarzonym Quk - jest to produkcja ciepła, której nie towarzyszy wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej. Do ciepła tego należy zaliczyć ciepło               użyteczne uzyskane z upustu pary świeżej, z kotła odzysknicowego wytworzone w wyniku dodatkowego spalania paliwa.

Wiersz 29 – całkowita energia chemiczna zużytych paliw Qb – jest to energia chemiczna zawarta w paliwie  wprowadzonym do układu skojarzonego. Do energii chemicznej zużytego paliwa należy zaliczyć energię doprowadzoną do układu z innego procesu w postaci pary, gorącej cieczy grzewczej lub gorącego gazu. Równoważnik paliwowy strumieni energii doprowadzonej do układu w innej postaci należy obliczyć według następującego wzoru:

gdzie:

Q	-	całkowita ilość ciepła doprowadzonego do układu z innych procesów w [GJ],

Qbr	-	równoważnik paliwowy strumieni energii,

Quq	-	produkcja ciepła użytecznego w procesie skojarzonym (w.27) w [GJ],

Qbck	-	energia chemiczna paliw zużytych do wytworzenia ciepła

poza procesem skojarzonym (w.30) w [GJ],

Qbi	-	całkowita energia zużytych paliw i - tego strumienia (w.29) w [GJ],

Ab	-	suma produkcji energii elektrycznej brutto i energii mechanicznej (w.23+w.24) w [MWh],

βd, βw	-	średni współczynnik zmiany mocy elektrycznej/mechanicznej wyznaczony:

- dla strumieni energii doprowadzanej do układu z innego procesu wg wzoru:

gdzie:

βi	-	współczynnik zmiany mocy i - tego strumienia  energii doprowadzonej do układu z innego

procesu,

Qi	-	ilość ciepła i - tego strumienia doprowadzona do układu z innego procesu,

Q	-	całkowita ilość ciepła doprowadzona do układu z innego procesu.

- dla strumieni energii wyprowadzanej z układu w związku z produkcją ciepła wg wzoru:

gdzie:

βi	-	współczynnik zmiany mocy i - tego strumienia energii wyprowadzonej z układu w związku z produkcją ciepła,

Quqi	-	ilość ciepła i - tego strumienia energii wyprowadzonej z układu,

Quq	-	produkcja ciepła użytecznego w procesie skojarzonym.

Współczynniki βd oraz βw - należy wyznaczyć w oparciu o indywidualne współczynniki βi określone oddzielnie dla każdego strumienia doprowadzanej lub wyprowadzanej energii, zgodnie z zasadami określonymi w opisie wiersza 33.

Jeżeli do układu doprowadzana jest energia w postaci pary o takim samym ciśnieniu i temperaturze jak           para świeża wytwarzana wewnątrz układu skojarzonego, dopuszcza się możliwość wyznaczenia równoważnika paliwowego doprowadzonej pary na podstawie sprawności kotła układu skojarzonego.

Należy to wykonać według następującego wzoru:

gdzie:

(k   –    sprawność kotła.

Współczynnik βd jest równy zeru i w następstwie tego równoważnik paliwowy Qbr staje się równy zero gdy w wyniku doprowadzenia energii w innej postaci niż energia chemiczna paliw do układu nie zmienia się ilość produkowanej energii elektrycznej/mechanicznej (przy założeniu stałej ilości doprowadzanej energii chemicznej paliw).

Wiersz 31 – sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie η [%] - jest zdefiniowana jako stosunek całkowitej energii wyprowadzonej z układu skojarzonego, pomniejszonej o ciepło wytworzone poza procesem skojarzonym, do całkowitej energii doprowadzonej do układu skojarzonego, pomniejszonej o energię chemiczną paliw zużytych na wytworzenie ciepła poza procesem skojarzonym.

Wiersz 32 – sprawność graniczna wybranych technologii skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej/mechanicznej i ciepła użytecznego:

| Typ układu skojarzonego | Sprawność graniczna |
| --- | --- |
| Turbina parowa upustowo-kondensacyjna | 80% |
| Układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła |  |
| Turbina parowa przeciwprężna | 75 % |
| Turbina gazowa z odzyskiem ciepła |  |
| Silnik spalinowy |  |
| Mikroturbina |  |
| Silnik Stirlinga |  |
| Ogniwo paliwowe |  |

Dla układu kolektorowego parowego zawierającego tylko turbiny przeciwprężne należy przyjąć sprawność graniczną wyznaczoną dla turbiny przeciwprężnej (75%).

Dla układu kolektorowego zawierającego chociaż jedną turbinę upustowo-kondensacyjną należy przyjąć sprawność graniczną wyznaczoną dla turbiny upustowo-kondensacyjnej (80%).

Wiersz 33 – średni współczynnik zmiany mocy β (obliczony).

Jest to wartość bezwzględna stosunku zmiany produkcji energii elektrycznej i mechanicznej do zmiany produkcji ciepła.

gdzie:

Δ(Abe +Abm) – zmiana produkcji energii elektrycznej/mechanicznej,

ΔQu – zmiana produkcji ciepła.

Jeżeli dokumentacja techniczno-ruchowa nie zawiera aktualnych informacji pozwalających określić wpływ zmiany ilości wyprowadzanej z układu lub doprowadzanej do układu energii na produkcję energii elektrycznej/mechanicznej w zakresie najczęściej występujących obciążeń, współczynnik β należy wyznaczyć na podstawie odpowiednio wykonanych pomiarów.

Wiersz 34 – średni współczynnik zmiany mocy ( (standardowy). W przypadku braku odpowiednich pomiarów, dla potrzeb statystycznych, współczynnik zmiany mocy można określić na podstawie tabeli:

##### Typowe wartości współczynników zmiany mocy (

| Ciśnienie pary upustowej/ dopustowej | Sprawność wewnętrzna (izentropowa) turbiny parowej |
| --- | --- |
| p [MPa] | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 84 % |
| 2,17 | 0,200 | 0,213 | 0,227 | 0,244 | 0,256 |
| 1,48 | 0,185 | 0,200 | 0,213 | 0,227 | 0,238 |
| 1,14 | 0,175 | 0,189 | 0,204 | 0,217 | 0,227 |
| 0,79 | 0,164 | 0,175 | 0,189 | 0,200 | 0,213 |
| 0,38 | 0,139 | 0,149 | 0,159 | 0,169 | 0,179 |
| 0,24 | 0,123 | 0,133 | 0,143 | 0,152 | 0,159 |

Dla układów bez zmiany mocy elektrycznej lub mechanicznej, przy założeniu stałej energii chemicznej doprowadzonej w paliwie, współczynnik zmiany mocy β przyjmuje wartość 0. Dotyczy to układów z turbinami parowymi przeciwprężnymi (bez upustu regulowanego), turbin gazowych z kotłem odzysknicowym, silników spalinowych z odzyskiem ciepła. W przypadku gdy sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie η (wiersz 31) jest większa lub równa sprawności granicznej można nie określać współczynnika β.

Wiersz 35 – stosunek energii elektrycznej do ciepła (sk - należy wyznaczać w przypadku, gdy sprawność      wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie (wiersz 31) jest mniejsza od sprawności granicznej.

Należy obliczać wg następującego wzoru:

Wiersz 36 – produkcja energii elektrycznej brutto w skojarzeniu (w rozumieniu Dyrektywy 2004/8/WE) Abq.

W przypadku wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przez układ (wiersz 31) ze sprawnością co najmniej równą sprawności granicznej energia ta jest sumą produkcji energii elektrycznej brutto i energii mechanicznej.

w.36 = w.23 + w.24    [MWh]

W przeciwnym wypadku energię tę oblicza się według wzoru:

Wiersz 37 – produkcja energii elektrycznej brutto w wysokosprawnym skojarzeniu.

W przypadku uzyskania przez układ oszczędności energii pierwotnej PES (wiersz 42) co najmniej 10%, produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu wysokosprawnym jest równa produkcji energii elektrycznej brutto                        w skojarzeniu w rozumieniu Dyrektywy 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji    w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę  92/42/EWG (Dz. Urz. UE L52 z 24.02.2004; Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne, rozdz.12, t.3, str.3) (w.37=w.36).

W przeciwnym razie produkcja tej energii jest równa zero (w.37 = 0).

Wiersz 38 – energia chemiczna paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej poza procesem skojarzonym Qbek  – należy obliczyć według wzoru:

gdzie:

gdzie:

( = wiersz 33 lub wiersz 34.

Wiersz 39 – energia chemiczna paliw zużytych w procesie skojarzonym Qbq – należy obliczyć według wzoru:

w.39 = w.29 – w.30 – w.38    [GJ]

Wiersze 40 i 41 - w wierszach tych należy wpisać wielkości odpowiednie dla danego układu podane                w poniższych tabelach:

Wartości referencyjne sprawności wytwarzania energii elektrycznej (refe, [%]

| Paliwo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Węgiel kamienny / koks | 39,7 | 40,5 | 41,2 | 41,8 | 42,3 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,8 | 44,0 | 44,2 |
| Węgiel brunatny / brykiety z węgla brunatnego | 37,3 | 38,1 | 38,8 | 39,4 | 39,9 | 40,3 | 40,7 | 41,1 | 41,4 | 41,6 | 41,8 |
| Torf / brykiety z torfu | 36,5 | 36,9 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 38,1 | 38,4 | 38,6 | 38,8 | 38,9 | 39,0 |
| Drewno opałowe | 25,0 | 26,4 | 27,7 | 28,8 | 30,0 | 30,9 | 31,7 | 32,4 | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
| Paliwa odpadowe stałe biodegradowalne + biomasa pochodzenia rolniczego | 20,0 | 21,0 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 25,0 |
| Oleje opałowe + gaz ciekły | 39,7 | 40,5 | 41,2 | 41,8 | 42,3 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,8 | 44,0 | 44,2 |
| Biopaliwa ciekłe | 39,7 | 40,5 | 41,2 | 41,8 | 42,3 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,8 | 44,0 | 44,2 |
| Paliwa odpadowe ciekłe biodegradowalne | 20,0 | 21,0 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 25,0 |
| Gaz ziemny | 50,0 | 50,4 | 50,8 | 51,1 | 51,4 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52,3 | 52,4 | 52,5 |
| Gaz rafineryjny / wodór | 39,7 | 40,5 | 41,2 | 41,8 | 42,3 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,8 | 44,0 | 44,2 |
| Biogaz | 36,7 | 37,5 | 38,3 | 39,0 | 39,6 | 40,1 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 |
| Gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy + inne paliwa odpadowe gazowe oraz ciepło z odzysku | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

W przypadku elektrociepłowni zużywających inne paliwa niż drewno oraz biogaz sprawności referencyjne należy pomnożyć przez współczynniki korekcyjne uwzględniające straty sieciowe - przedstawione w tabeli poniżej.

Współczynniki korekcyjne uwzględniające straty sieciowe

|  | Energia oddana do sieci | Zużycie własne w zakładach przemysłowych |
| --- | --- | --- |
| > 200 kV | 1 | 0,985 |
| 100 – 200 kV | 0,985 | 0,965 |
| 0.4 – 100 kV | 0,965 | 0,925 |
| < 0.4 kV | 0,925 | 0,860 |

Skorygowane o współczynniki korekcyjne uwzględniające straty sieciowe sprawności referencyjne wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej należy skorygować również stosownie do średniej temperatury rocznej w danym kraju. Należy to wykonać wg następujących zasad. Ustalono, że temperaturą odniesienia jest +15oC.

- Sprawność referencyjną należy zwiększać o wartość 0,1% za każdy stopień średniej w roku temperatury       w kraju poniżej 15oC.

- Sprawność referencyjną należy zmniejszać o wartość 0,1% za każdy stopień średniej w roku temperatury    w kraju ponad 15oC.

W warunkach Polski należy przyjąć średnią temperaturę w roku 8oC. Do skorygowanych o współczynniki        korekcyjne uwzględniające straty należy dodać 0.7%.

Wartości referencyjne sprawności wytwarzania ciepła (refc

| Paliwo | Ciepło w parze lub gorącej wodzie | Bezpośrednie wykorzystanie ciepła spalin |
| --- | --- | --- |
|  | % |
| Węgiel kamienny / koks | 88 | 80 |
| Węgiel brunatny / brykiety z węgla brunatnego | 86 | 78 |
| Torf / brykiety z torfu | 86 | 78 |
| Drewno opałowe | 86 | 78 |
| Paliwa odpadowe stałe biodegradowalne + biomasa pochodzenia rolniczego | 80 | 72 |
| Oleje opałowe + gaz ciekły | 89 | 81 |
| Biopaliwa ciekłe | 89 | 81 |
| Paliwa odpadowe ciekłe biodegradowalne | 80 | 72 |
| Gaz ziemny | 90 | 82 |
| Gaz rafineryjny / wodór | 89 | 81 |
| Biogaz | 70 | 62 |
| Gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy + inne paliwa odpadowe gazowe oraz ciepło z odzysku | 80 | 72 |

Wiersz 42 – oszczędność energii pierwotnej PES  – należy obliczyć według wzoru:

Wiersz 43 – zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w zakresie produkcji ciepła układu – należy               podać sumę energii elektrycznej i mechanicznej z produkcji własnej, zużytej w procesie produkcji ciepła przez układ skojarzony.

Wiersz 44 – zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w zakresie produkcji energii elektrycznej układu – należy podać sumę energii elektrycznej i mechanicznej z produkcji własnej, zużytej w procesie produkcji energii elektrycznej przez układ skojarzony.