OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.5 za 2006 rok

Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1.

Informacje dotyczące sieci o napięciach 20 kV i poniżej należy podawać w podziale na sieci miejskie i wiejskie. Jako sieci miejskie należy rozumieć sieci zasilające odbiorców w miastach i miejscowościach posiadających prawa miejskie. Jako sieci wiejskie należy rozumieć sieci zasilające odbiorców na terenach wiejskich, które nie posiadają praw miejskich.

Przynależność sieci niskiego napięcia do sieci miejskich lub wiejskich należy określać zgodnie                           z przynależnością stacji SN/nN zasilającej tę sieć. Jeśli stacja zasilająca sieć nN znajduje się na terenie miasta a część linii przekracza jego granice, wówczas całą sieć należy zaliczać do sieci miejskich.

W przypadkach kiedy z jednego trzonu linii średniego napięcia są zasilane miasta i wsie, odgałęzienia     od trzonu linii zasilające wsie należy zaliczać do linii wiejskich, a odgałęzienia, które zasilają miasta (miejscowości posiadające prawa miejskie), do linii miejskich. Trzony linii średniego napięcia wychodzące 
z GPZ w kierunku miasta i zasilające miasto, nawet jeżeli od linii tych są odgałęzienia zasilające wsie, ale linia ma charakter typowo miejski (np. jest elementem pierścienia), należy zaliczać do linii miejskich. Trzony linii średniego napięcia wychodzące z GPZ w kierunku wsi (w teren), cechujące się wyraźnym charakterem terenowym, nawet jeżeli od tego trzonu są odgałęzienia zasilające miasta, należy zaliczać do linii wiejskich.

Dział 1. Linie elektryczne i stacje

Kolumny 1 - 5 – długość linii elektrycznych wysokich napięć należy podawać wg napięć znamionowych,    na które linia została zbudowana.

Długość linii średnich i niskich napięć należy wykazywać wg napięć roboczych.

Długość linii elektrycznych napowietrznych na słupach stalowych, betonowych i drewnianych należy podawać wg długości trasy.

Długość linii kablowych należy podawać wg długości kabla.

W przypadku sumowania linii napowietrznych i kablowych linie napowietrzne i kablowe należy przeliczyć na 1 tor (także linie 4-torowe).

Przez linie średniego napięcia (SN) rozumie się linie o napięciu od 1 do 60 kV.

Przez linie elektryczne niskiego napięcia (nN) rozumie się linie elektryczne o napięciu poniżej 1 kV.

Do linii elektrycznych niskiego napięcia nie należy zaliczać przyłączy, które wykazywane są osobno.

Długość linii niskiego napięcia powinna obejmować również wydzielone linie oświetlenia ulicznego.

Linii elektrycznych niskiego napięcia z podwieszonym oświetleniem ulicznym nie należy traktować    jako dwutorowych.

Kolumny 8 - 10 – przez stację elektroenergetyczną rozumie się obiekt, którego cechą charakterystyczną jest wyposażenie w co najmniej jeden transformator lub aparaturę rozdzielczą lub w jedno i drugie.

Moc stacji określana jest przez moc transformatorów zainstalowanych na stacji.

O przynależności stacji do określonego napięcia decyduje najwyższe napięcie sieci, z jakim współpracuje stacja elektroenergetyczna.

Przy określaniu mocy stacji należy przyjmować moc pozorną transformatorów czynnych, do których zaliczamy transformatory:

- współpracujące z szynami stacji, siecią lub urządzeniami elektrowni względnie szynami elektrowni,

- pozostające w rezerwie, jeżeli mają własne stanowiska i połączone są z urządzeniami czynnymi,

- niezdemontowane ze stanowiska, jeśli stanowią majątek zakładu.

Przez wartość początkową linii lub stacji rozumie się wartość księgową zaktualizowaną wg ogólnie przyjętych zasad przewartościowania majątku trwałego.

Wartość netto jest to wartość początkowa pomniejszona o umorzenie.

# Dział 2. Transformatory sieciowe

Należy podać liczbę, moc pozorną oraz wartość początkową transformatorów sieciowych,                       tj. transformatorów na potrzeby przesyłu i rozdziału mocy, wraz z transformatorami potrzeb własnych              w stacjach.

Transformatory należy uszeregować według napięcia znamionowego sieci, do której transformator jest przyłączony.

Transformatory stanowiące zespół należy podawać jako jeden transformator (np. trzy transformatory jednofazowe).

Dział 3. Środki trwałe wg klasyfikacji rodzajowej oraz nakłady na środki trwałe, w tys. zł

Należy podać wartość środków trwałych przedsiębiorstwa zaangażowanych do wytworzenia                        i dystrybucji energii elektrycznej (bez elektrowni cieplnych) wg klasyfikacji rodzajowej GUS.

W wierszu 16 należy wykazać wartość nakładów na budowę lub (i) wartość zakupu środków trwałych (w tym także niewymagających montażu lub instalacji) wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, wartość nakładów na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie, koszty dostosowania środka trwałego do użytkowania, koszty montażu, wartość nakładów na ulepszenie istniejących środków trwałych, w tym również na ulepszenie obcych środków trwałych oraz pełną wartość nakładów na środki trwałe nabyte na mocy umowy o leasing.

Dział 4 i 5. Ocena wykorzystania przepustowości linii SN i nN

W dziale 4 dotyczącym linii średniego napięcia wskaźniki dla każdej linii należy obliczyć, dzieląc maksymalne rzeczywiste obciążenie linii, uzyskane z pomiarów w trzecie środy miesiąca, przez obciążalność dopuszczalną magistrali. Jako obciążalność dopuszczalną należy przyjmować wartość obciążalności dopuszczalnej elementu limitującego – czyli wynikającą albo z przekroju przewodów, albo z zabezpieczenia ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

W dziale 5 dotyczącym linii niskiego napięcia wskaźniki dla każdego obwodu należy obliczyć, dzieląc rzeczywiste maksymalne obciążenie uzyskane w czasie ostatnich wykonywanych pomiarów (pomiary    obciążenia obwodów nN powinny być zgodnie z przepisami wykonywane nie rzadziej niż raz na pięć lat   lub na interwencję odbiorców) przez obciążalność długotrwałą linii.

Dla sieci pierścieniowych wskaźnik maksymalnego wykorzystania przepustowości linii należy obliczać przy normalnych podziałach linii.

W dziale tym należy uwzględnić wszystkie obwody nN (nawet te, na których ostatni pomiar wykonano 5 lat wcześniej).

Obliczenia należy wykonać według następującego wzoru:

gdzie:

| Wmax | - | wskaźnik maksymalnego wykorzystania przepustowości linii, |
| --- | --- | --- |
| Przmax | - | maksymalna zanotowana moc przesyłana daną linią, |
| Pdop | - | przepustowość linii wyrażona jako moc dopuszczalna, długotrwała, |
| Jrzmax | - | maksymalne zanotowane obciążenie prądowe linii, |
| Jdop | - | przepustowość linii wyrażona jako prąd dopuszczalny, długotrwały |

# Dział 6. Ciągi sieciowe SN

Dla sieci pierścieniowych długość ciągów średniego napięcia należy wyznaczać przy normalnych podziałach w sieci SN.

# Dział 7. Zatrudnienie

Należy wykazać zatrudnienie w spółce dystrybucyjnej wraz z podległymi rejonami według stanu      na dzień 31 grudnia:

- w wierszu 02 – zatrudnienie w dystrybucji,

- w wierszu 03 – zatrudnienie w obrocie.

Uwaga!  Suma wierszy 02 i 03 powinna być mniejsza od „ogółem” w wierszu 01.

# Dział 8. Przekroje przewodów linii nN

W długości linii o danych przekrojach nie należy uwzględniać długości przyłączy. Należy uwzględnić tylko długość trzonu linii.

# Dział 9. Przyłącza

Przez przyłącze rozumie się (zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektrycznych) urządzenie elektryczne łączące urządzenia odbiorcze energii elektrycznej z siecią elektroenergetyczną niskich napięć, bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.

Długość przyłącza liczy się w liniach napowietrznych od złącza do słupa, w liniach kablowych zaś       do odgałęzienia.

Do długości przyłącza nie zalicza się wewnętrznej linii zasilającej, a także odcinków linii napowietrznych znajdujących się między słupami lub zastępczymi konstrukcjami wsporczymi.

Dział 10. Napięcia na końcach obwodów nN

Napięcia na końcach obwodów nN należy ustalić podczas ostatnich pomiarów wykonywanych          na danym obwodzie (tak jak w dziale 5).

Należy podawać liczby obwodów niskiego napięcia, na końcach których podczas pomiarów stwierdzono:

Wiersz 01. napięcie fazowe powyżej normy

Wiersz 02. napięcie fazowe w granicach normy

Wiersz 03. napięcie fazowe z zakresu Uzn (– 10 %, – 20 %)

Wiersz 04. napięcie fazowe poniżej Uzn – 20 %.

Dział 11. Ocena długości obwodów linii nN

Jako długość obwodu należy rozumieć długość trzonu wraz z najdłuższym odgałęzieniem – czyli      odcinek od stacji do końca najdłuższego odgałęzienia.

Do długości obwodów nN nie należy doliczać długości przyłączy.

# Dział 12. Awaryjność sieci

Czas przerwy w dostawie energii elektrycznej należy liczyć od chwili powstania awarii.

W awaryjności sieci niskiego napięcia należy uwzględnić awarie przyłączy.

W wierszach 01, 02, 03 oraz 15 i 16 należy podać liczbę awaryjnych wyłączeń z pominięciem krótkotrwałych wyłączeń wynikających z działania automatyki.

Ilość niedostarczonej energii ogółem oznacza energię niedostarczoną z powodu awarii, prac planowych oraz z powodu przerw w pracy sieci wyższych napięć.

Niedostarczoną energię należy obliczyć według wzoru:

NE = ( Sni x ti ( ki / 100

gdzie:

Sni – moc transformatorów wyłączonych w i-tym wyłączeniu, w tym również u odbiorców,

ti – liczba godzin w i-tym wyłączeniu,

ki – stopień wykorzystania mocy transformatora w %.

Awarie elementów stacji transformatorowych SN/nN (bez transformatora i zacisków) należy        traktować jak awarie linii odpowiedniego napięcia.

Średni czas przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego odbiorcę należy        obliczać w następujący sposób:

gdzie:

Ta – czas przerwy w zasilaniu w przeliczeniu na jednego odbiorcę,

Tpi – czas przerwy w zasilaniu podczas i- tego wyłączenia w godzinach,

Lowi – liczba odbiorców wyłączonych podczas i-tego wyłączenia. Dla średniego napięcia należy uwzględnić wszystkich odbiorców wyłączonych na średnim i niskim napięciu. Dla niskiego napięcia należy uwzględnić wszystkich odbiorców na niskim napięciu,

Lo – całkowita liczba odbiorców obsługiwanych przez jednostkę wypełniającą sprawozdanie.            Dla średniego napięcia należy uwzględnić wszystkich odbiorców średniego i niskiego napięcia.                Dla niskiego napięcia należy uwzględnić wszystkich odbiorców na niskim napięciu.