Objaśnienia do formularza RAF-1 na 2007 rok

Formularz wypełniają co miesiąc tylko rafinerie

oraz raz w roku wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające i przerabiające           produkty rafinacji ropy naftowej

W sprawozdaniach miesięcznych należy wykazywać dla poszczególnych okresów sprawozdawczych ilości zużytych i uzyskanych w procesie surowców i produktów w jednostkach naturalnych (bez wartości opałowych). Wartości opałowe należy podać tylko w sprawozdaniu rocznym.

Dział 1 sprawozdania rocznego jest odpowiednikiem działu 4 sprawozdania G-03.

Paliwa wykazane w dziale 1 jako wsad i potrzeby energetyczne powinny być ujęte 
w dziale 1 sprawozdania G-03.

Dział 1. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej

Ilości zużytych i uzyskanych w procesie przemiany surowców i produktów energetycznych oraz ich wartości opałowe należy wykazywać z jednym miejscem po przecinku. Wartości opałowe produktów lub surowców użytych w procesie wyrażone w kJ/j.n. (kg, m3) należy podać w liczbach całkowitych.

Kolumna 0 - w kolumnie tej wymienione są nazwy surowców i produktów. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian nazw i zasad grupowania. Przyporządkowanie pozycji PKWiU do poszczególnych wierszy przedstawiono w załączniku nr 1 do objaśnień.

Kolumna 1 - w kolumnie tej podano kody poszczególnych surowców i produktów (kody te służą do identyfikacji niezbędnej przy przetwarzaniu danych) zgodnie ze sprawozdaniem G-03, z wyjątkiem nośnika „Siarka" (kod 55), oraz biopaliw, które nie występują w formularzu G-03.

Kolumna 2 - w kolumnie tej należy podać całkowitą ilość zużytych do produkcji surowców i produktów zakupionych lub pobranych z zapasów.

Kolumna 3 - w kolumnie tej należy podać ilości zużytych surowców i produktów zakupionych za granicą – dotyczy bezpośrednich zakupów jednostki sprawozdawczej, natomiast nie dotyczy zakupu od przedsiębiorstw krajowych surowca, który pochodzi z zagranicy.

Kolumna 5 - w kolumnie tej należy podać ilości nośników energii zużytych bezpośrednio na potrzeby energetyczne tej przemiany, zarówno pochodzących z dostaw z zewnątrz, jak i pobranych z zapasów czy też uzyskanych w procesie przemiany.

Kolumna 7 - w kolumnie tej należy podać ilości uzyskanych w przemianie produktów (energetycznych i nieenergetycznych), przeznaczonych na sprzedaż lub na zapasy czy też zużytych w okresie sprawozdawczym w innych procesach w ramach jednostki oraz na potrzeby energetyczne tej przemiany.

Uwaga: w kolumnie tej nie należy wykazywać ilości uzyskanych półproduktów, komponentów i surowców, które zostały zużyte do dalszego przerobu w okresie sprawozdawczym.

Objaśnienia do wybranych wierszy działu 1:

Półprodukty rafineryjne pochodzenia naftowego (wiersz 02) - produkty rafinacji ropy naftowej, stanowiące wsad do dalszego przetwarzania w przemianie rafineryjnej lub mieszalni.

Bioetanol (wiersz 03) – etanol wyprodukowany z biomasy lub biodegradowalnych frakcji odpadów.

Biodiesel (wiersz 04) – ester metylowy wyprodukowany z olejów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Biometanol (wiersz 05) – metanol wyprodukowany z biomasy.

Biodimetyloeter (wiersz 06) – dimetyloeter wyprodukowany z biomasy.

Bio-ETBE (wiersz 07) – ETBE wyprodukowany na bazie bioetanolu.

Bio-MTBE (wiersz 08) – MTBE wyprodukowany na bazie biometanolu.

Inne dodatki uszlachetniające (wiersz 09) – związki chemiczne niewęglowodorowe 
i niebędące biokomponentami, dodawane do produktów naftowych w celu polepszenia ich właściwości, takich jak: liczba oktanowa, cetanowa, temperatura zamarzania lub inne właściwości fizykochemiczne.

Etan (wiersz 11) – produkt pozyskiwany z gazu rafineryjnego lub wydobywany wraz 
z gazem ziemnym.

Benzyny specjalne (wiersz 13) – produkty rafineryjne o cechach zbliżonych do benzyn lub nafty, używane do celów nieenergetycznych, np. jako substancje rozcieńczające do farb.

Benzyny silnikowe nie zaliczane do biopaliw (wiersz 14) – „tradycyjne” benzyny silnikowe, zawierające do 5% biokomponentów i do 15% eterów.

Benzyny silnikowe zaliczane do biopaliw (wiersz 15) – benzyny silnikowe zawierające powyżej 5% objętościowo biokomponentów lub powyżej 15% objętościowo eterów (definicja zawarta w art. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199)).

Pozostałe nafty (wiersz 19) – produkty destylujące w temperaturze od 150 do 300 °C, używane w innych celach niż transport lotniczy.

Oleje opałowe lekkie (wiersz 23) – Ekoterm, RGterm i podobne oleje opałowe.

Pozostałe produkty naftowe (wiersz 34) – niewymienione w formularzu produkty pochodzenia naftowego.

Oleje odpadowe – przepracowane (wiersz 43) – zużyte technologicznie oleje silnikowe i smarowe.

Odzysk z przemysłu petrochemicznego (wiersze 44(47) – produkty i półprodukty naftowe, odzyskane z procesów petrochemicznych, które wracają do rafinerii w celu ponownego przetwarzania lub mieszania.

Uwaga: ilości tych nie należy dodawać do zużycia w dziale 1 sprawozdania G-03.

Dział 2. Moce przerobowe

Wypełniają tylko rafinerie, według stanu na koniec roku.

Należy podać według stanu na koniec roku sprawozdawczego wielkości mocy przerobowych wymienionych procesów (technologii) rafinacji ropy naftowej oraz procesów wykorzystywanych w wytwarzaniu produktów naftowych.